ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

''ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ''

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ελένη Ανδριέλου

Επιβλέπων:   Νικόλαος Καραμπετάκης

Επ.Καθηγητής Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2004

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

''ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ''

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ελένη Ανδριέλου

Επιβλέπων:   Νικόλαος Καραμπετάκης

Επ.Καθηγητής Α.Π.Θ.

Εγκρίθηκε από την τριμελή επιτροπή την..................................

........................................        ......................................       ......................................

Ν.Καραμπετάκης                     Μ.Γουσίδου-Κουτίτα            Α.Ι.Βαρδουλάκης

Επ.Καθηγητής Α.Π.Θ.              Επ.Καθηγήτρια Α.Π.Θ.        Καθηγητής Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2004

.................................................................

Ελένη Ανδριέλου

Πτυχιούχος Μαθηματικός Α.Π.Θ.

Copyright © Ελένη Ανδριέλου, 2004

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή,αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ' ολοκλήρου ή τμήματος αυτής για εμπορικό σκοπό.Επιτρέπεται η ανατύπωση,αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό,εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης,υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τη συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τη συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι εκφράζουν τις επίσημες θέσεις του Α.Π.Θ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι ένας σχετικά νέος επιστημονικός κλάδος και πολλά υποσχόμενος.Η γέννησή του προήλθε από την προσπάθεια μίμησης του ανθρώπινου νευρικού συστήματος,με ένα και μοναδικό σκοπό: να μπορέσουμε με τεχνητά μέσα να αναπαραστήσουμε τον εγκέφαλο του ανθρώπου με την ελπίδα να μπορούν να υλοποιούν και αυτά με τη σειρά τους ανάλογες λειτουργίες.

Οι πρώτες απόπειρες ήταν πολύ απλά μοντέλα τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα να εφαρμοσθούν σε πληθώρα πεδίων.Εξελίχθηκαν όμως ραγδαία από την ανακάλυψη της μεθόδου οπισθοδιάδοσης κι έπειτα.Πρόκειται για μια μέθοδο εκπαίδευσης αυτών ώστε να επιλύουν άγνωστα προβλήματα με βάση αυτά στα οποία έχουν εκπαιδευτεί.

Η θεωρία ελέγχου μόλις που έχει αρχίσει να επωφελείται από αυτό τον κλάδο, ιδιαίτερα στην κατασκευή νευρωνικών ελεγκτών.Τα νευρωνικά δίκτυα εμφανίζουν πολύ ικανοποιητικές ικανότητες ελέγχου ειδικά σε συστήματα που μπορεί να είναι άγνωστα.

Για την καλύτερη κατανόηση των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας γίνεται αναφορά στα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα.Έπεται η ανάλυση των τεχνητών καθώς και η σύγκριση των ανωτέρω δυο,στα κεφάλαια 3 και 4.Το κεφάλαιο 5 επικεντρώνεται στο πρώτο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, τον αισθητήρα, ενώ το 6ο κεφάλαιο αναλύει λεπτομερώς τη μέθοδο οπισθοδιάδοσης.Ο τρόπος που 'στήνεται' ένα ΤΝΔ μέσω του μαθηματικού πακέτου Matlab αλλά και η προσομοίωση ενός ελεγκτή με αυτό αναπτύσσονται στο κεφάλαιο 7.Τέλος,κλείνοντας γίνεται αναφορά σε άλλα είδη ΝΔ (κεφάλαιο 8) καθώς και σε σύγχρονες εφαρμογές τους (κεφάλαιο 9).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Βιολογικά νευρωνικά δίκτυα, Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ/ΝΔ), Νευρώνας, Αισθητήρας, Εκπαίδευση του δικτύου, Κανόνας Δέλτα, Μέθοδος οπισθοδιάδοσης, Βάρη, Συνάψεις, Τιμές κατωφλίου, Προσομοίωση ελεγκτή κατάστασης, Νευρωνικός ελεγκτής Δίκτυο Hopfield, Δίκτυο Kohonen.

ABSTRACT

Artificial neural networks is a new scientific field,very promising though. Scientists were inspired by human neural network having one goal: to create arificial intelligence.

The first attempts were not fruitful enough.The models were too simple to be useful as well. But there was an unexpected boom after the invention of back-propagation method.

As far as optimal control theory is concerned, ANN have been proved excellent controllers especially in cases of not knowing the system.

KEY WORDS

Biological neural networks, Artificial neural networks (ANN),neuron, perceptron, Delta rule, back-propagation, weight, bias, neural controller, Hopfield network, Kohonen network

Ευχαριστώ πολύ τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ.Νίκο Καραμπετάκη για την επιμέλεια,την προσοχή και τη φροντίδα που έδειξε, αλλά κυρίως για την υπομονή του!

Αφιερώνω με πολύ αγάπη

στη μητέρα μου και

στην αδερφή μου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	5

ABSTRACT	6

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	8

Κεφάλαιο	Σελίδα

1.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ	10

2.  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ	11

2.1 Εγκέφαλος	11

2.2 Νευρώνας	12

2.3 Η δομή του νευρώνα	15

2.4 Η συνδεσμολογία	16

2.5 Η λειτουργία	18

3.  ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ	21

3.1 Ένα απλό νευρωνικό δίκτυο	22

3.2 Μετάδοση του σήματος μέσα στο νευρωνικό δίκτυο	23

3.3 Πώς εκπαιδεύουμε ένα νευρωνικό δίκτυο	24

4.  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	26

5.  ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	28

5.1 Ο αισθητήρας	30

3.2 Το πρόβλημα της αποκλειστικής διάζευξης	32

5.3 Γραμμική διαχωρισιμότητα	34

5.4 Ικανότητα αποθήκευσης	37

5.5 Η εκπαίδευση του αισθητήρα	38

5.6 Η διαδικασία εκπαίδευσης σύμφωνα με τον κανόνα Δέλτα	39

5.7 Προβλήματα κατά την εκπαίδευση	41

6.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΙΣΘΟΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ	43

6.1 Οι πρώτες ιδέες	43

6.2 Η εκπαίδευση	45

6.3 Η μέθοδος εκπαίδευσης για γραμμικούς νευρώνες	48

6.4 Η μέθοδος εκπαίδευσης για μη γραμμικούς νευρώνες	52

6.5 Προσομοίωση του προβλήματος X-OR	56

6.6 Αριθμητική εφαρμογή ενός κύκλου εκπαίδευσης	59

6.7 Μειονεκτήματα και προβλήματα	61

7.  ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ MATLAB	63

7.1 Η εντολή 'newff'	64

7.2 Η εκκίνηση των βαρών	65

7.3 Προσομοίωση του δικτύου	66

7.4 Προσομοίωση ελεγκτή κατάστασης ενός state space συστήματος με ΝΔ	67

7.5 Χαρακτηριστικά νευρωνικών ελεγκτών	72

7.6 Πρότυπα νευρωνικών ελεγκτών	73

7.7 Αντίστροφο πρότυπο	74

7.8 Ειδικευμένη μάθηση με ανατροφοδοτούμενο σφάλμα	75

7.9 Έμμεση μάθηση	76

8.  ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΚΤΥΩΝ	78

8.1 Δίκτυα Hopfield	78

8.2 Η δομή των δικτύων Hopfield	78

8.3 Δίκτυα Kohonen	80

8.4 Η δομή των δικτύων Kohonen	81

9.  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	83

10.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ	86

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	87

1. Τι είναι τα νευρωνικά δίκτυα

Τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks) αποτελούν μια νέα αναπτυσσόμενη επιστήμη η οποία έχει αναπτυχθεί σε διεθνές επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες.Παρόλα αυτά,είναι πολλοί οι επιστήμονες εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με το αντικείμενο αυτό κι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους για σπουδαίες ανακαλύψεις με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς μας,καθώς δεν είναι λίγες οι εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων που ήδη υπάρχουν γύρω μας.

Οι πρώτες ιδέες ξεκίνησαν από τους βιολογικούς οργανισμούς και ιδιαίτερα από το νευρικό σύστημα του ανθρώπου,αλλά η μελέτη και η χρήση τους έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο.Ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί πλέον ένας νέος κλάδος που έχει αποκοπεί τελείως από τη βιολογία.Σήμερα τα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται για να λύσουν κάθε είδους προβλήματα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.Η φιλοσοφία τους όμως είναι λίγο διαφορετική από τον κλασικό τρόπο με τον οποίο δουλεύουν οι  υπολογιστές.

Η λειτουργία τους βασίζεται στον τρόπο σκέψης του ανθρώπινου εγκεφάλου με τον εφαρμοσμένο μαθηματικό τρόπο σκέψης.Έτσι στα νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις όπως ‘ένα δίκτυο μαθαίνει και εκπαιδεύεται’, ‘θυμάται ή ξεχνά μια αριθμητική τιμή’,πράγματα που μέχρι τώρα τα αποδίδαμε μόνο στην ανθρώπινη σκέψη.Αλλά βέβαια έχουν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν περίπλοκα μαθηματικά εργαλεία,κυρίως από τη μαθηματική ανάλυση. Πριν προχωρήσουμε στη λεπτομερέστερη μελέτη των νευρωνικών δικτύων,θα αναφερθούμε στα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα,ώστε να γίνει πιο κατανοητή η δομή τους και να αντιληφθούμε πώς γεννήθηκε αυτή η επιστήμη.

2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα των ζώντων οργανισμών αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την επιστήμη των νευρωνικών δικτύων,επομένως μας βοηθάει να δούμε ξεχωριστά τη δομή του κυττάρου του νευρώνα,τη συνδεσμολογία του,τη λειτουργία του και πώς μια συλλογή τέτοιων μονάδων απαρτίζει ένα νευρωνικό δίκτυο.Θα δούμε με έκπληξη ότι μερικά χαρακτηριστικά είναι τα ίδια όπως και στους υπολογιστές,λ.χ. το ηλεκτρικό σήμα μεταδίδεται με δυαδικό τρόπο ενώ θα περίμενε κανείς ότι ως ηλεκτρικό μέγεθος θα είχε συνεχείς τιμές.Είναι αρκετά τα χαρακτηριστικά για τα οποία πιστεύεται ότι μπορούμε να αντλήσουμε ιδέες ακόμα και για την κατασκευή νέων υπολογιστών.Θα δούμε,λοιπόν,με λεπτομέρειες όλα τα παραπάνω ώστε να μπορούμε να ορίσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν οι δυο αυτές κατηγορίες δικτύων και μέσω της σύγκρισης να κατανοήσουμε καλύτερα τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.

2.1 Εγκέφαλος

Είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου,ως μια από τις πιο περίπλοκες δομές που συναντά κανείς στο φυσικό κόσμο και,ως μονάδα που βρίσκεται σε λειτουργία,μπορούμε να πούμε ότι ακόμα και σήμερα είναι κατανοητός σε πολύ μικρό βαθμό.Εξετάζοντας τη δομή του συνειδητοποιούμε ότι πολύ λίγα πράγματα από τις λειτουργίες του μπορούμε να εξηγήσουμε και αυτά με διάφορες υποθέσεις που αναγκαζόμαστε να κάνουμε. Από πειραματικές παρατηρήσεις στη Νευροανατομία και Νευροφυσιολογία γνωρίζουμε πολλά,αλλά ακόμα και εμπειρικά κατανοούμε πλήθος από τις λειτουργίες του.Μας αφορούν κυρίως εκείνες οι διεργασίες που έχουν να κάνουν με την επαφή μας με το εξωτερικό περιβάλλον και πώς αυτό επηρεάζει την κρίση μας και τη σκέψη μας.

Αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι η μονάδα του ανθρώπινου σώματος που αναπτύσσει και χρησιμοποιεί τη νόηση,καθώς και όλα όσα αυτή συνεπάγεται,όπως η ευφυΐα και τα συναισθήματα.Κανένα τεχνητό μοντέλο δεν μπορεί να προβλέψει ό,τι έχει σχέση με τα προσωπικά συναισθήματα και τις εμπειρίες,όπως το ανθρώπινο μυαλό.Βιολογικό τουλάχιστον,είναι πολύ περίπλοκο να εξηγηθεί με ποιο τρόπο η ανατομία και η φυσιολογία του εγκεφάλου δημιουργεί τις γνωστικές εμπειρίες και την αντίληψη, Σχήμα(1).Έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν λειτουργίες όπως η μνήμη,η κατάσταση του ύπνου και τα όνειρα.Παρά την πρόοδο που επιτελείται καθημερινά σ'αυτούς τους τομείς , ακόμα είμαστε μακριά από το να έχουμε πλήρη κατανόηση των συγκεκριμένων φαινομένων.

2.2  Ο νευρώνας

Η βασική μονάδα δόμησης του εγκεφάλου είναι ένα κύτταρο που ονομάζεται νευρώνας.Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό νευρώνων της τάξης του 1010 . Όλοι οι νευρώνες είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και δεν υπάρχουν δυο ολόιδιοι νευρώνες στο μεγάλο αυτό αριθμό.Υπάρχουν περίπου 100 διαφορετικές κατηγορίες νευρώνων,αλλά κι αυτό εξαρτάται από το πώς ορίζουμε την κατηγορία. Κάθε νευρώνας συνδέεται με πολλούς άλλους νευρώνες με συνδέσεις που ονομάζονται συνάψεις.Ο αριθμός των συνάψεων δεν είναι σταθερός,αλλά υπολογίζεται ότι κάθε νευρώνας έχει κατά μέσο όρο 104 συνάψεις.

Σχήμα (1) :	Δυο απόψεις του ανθρώπινου εγκεφάλου

(α) πλάγια όψη  και   (β) γωνιακή τομή

Μερικοί όμως νευρώνες έχουν μέχρι και 200000 συνάψεις, όπως είναι αυτοί του τύπου Purkinje που βρίσκονται στην παρεγκεφαλίδα.Το ερώτημα που προκύπτει σ'αυτό το σημείο είναι αν οι συνάψεις δημιουργούνται τυχαία.Το πιο πιθανό είναι ότι έχουν δημιουργηθεί με μεγάλη ακρίβεια,τόσο στο επίπεδο κύτταρο προς κύτταρο,όσο και στο επίπεδο ολόκληρου του συστήματος.Ένας αριθμός νευρώνων με τις διασυνδέσεις τους αποτελούν ένα νευρωνικό δίκτυο (neural net).Το όλο σύστημα των νευρωνικών δικτύων στον ανθρώπινο οργανισμό αποτελεί το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα.Το σύστημα αυτό επεκτείνεται σε όλο το ανθρώπινο σώμα με κεντρικά σημεία τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη.Οι νευρώνες βέβαια εκτείνονται μέχρι και όλα τα άκρα.Και μόνο τα μεγέθη των αριθμών αυτών των νευρώνων και των συνδέσεών τους στο νευρικό σύστημα δικαιολογούν την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου,αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες που αυτός παρουσιάζει.

Οι νευρώνες ως κύτταρα πιστεύεται ότι δεν πολλαπλασιάζονται και δεν αναπαράγονται.Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολό του το νευρικό σύστημα δημιουργείται στο έμβρυο από τις πρώτες μέρες της κύησης και είναι τελείως αναπτυγμένο μερικούς μήνες μετά τη γέννηση του οργανισμού.Η θεώρηση αυτή είναι γενικά αποδεκτή απ’όλους.Παρόλα αυτά υπάρχουν μόλις τελευταία προτάσεις (1998) ότι πιθανώς να γίνεται κάποια αναπαραγωγή σε πολύ περιορισμένη κλίμακα.Αυτό δείχνει ότι δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες της φυσιολογίας των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου ακόμα και σήμερα.Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ενός υγιούς ενήλικα χάνει περίπου 1000 νευρώνες την ημέρα.Μεγαλύτερος αριθμός αυτών καταστρέφεται από το αλκοόλ,το κάπνισμα αλλά και την προχωρημένη ηλικία.

Η παύση της αναπαραγωγής των νευρώνων πολύ νωρίς δεν ισχύει και για τις συνάψεις,αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.Καθόλη τη διάρκεια ζωής ενός οργανισμού,οι συνάψεις βρίσκονται σε μια δυναμική ισορροπία,δημιουργούνται καινούριες και καταστρέφονται παλιές.Η δημιουργία των νέων συνάψεων γίνεται όταν ο εγκέφαλος αποκτά περισσότερες εμπειρίες από το περιβάλλον,μαθαίνει,αναγνωρίζει,κατανοεί.Από την άλλη πλευρά οι σοβαρές ασθένειες της προχωρημένης ηλικίας προέρχονται κυρίως από τη μεγάλη καταστροφή των συνάψεων στα νευρωνικά δίκτυα του κεντρικού νευρικού συστήματος και όχι τόσο από την καταστροφή των νευρώνων.

Η λειτουργία του νευρώνα σε ένα νευρωνικό δίκτυο είναι να λαμβάνει όλα τα σήματα που έρχονται από τους άλλους νευρώνες ή από εξωτερικά ερεθίσματα,να τα επεξεργάζεται και να μεταδίδει περαιτέρω το επεξεργασμένο σήμα σε άλλους νευρώνες.Η ακολουθία αυτή συνεχίζεται έτσι ώστε ένα σήμα να μεταδίδεται μέσω ενός τεράστιου αριθμού νευρώνων προς τον εγκέφαλο.Αναφερόμαστε σε σήματα ηλεκτρικής μορφής και είναι της τάξης μερικών mvolt.

Το σύνολο των νευρώνων στον εγκέφαλο δεν συμμετέχει στη δημιουργία ενός και μόνο δικτύου.Γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχουν πολλά τμήματα στον εγκέφαλο,όπως είναι ο υποθάλαμος,η παρεγκεφαλίδα,ο ιππόκαμπος και διάφορα άλλα,τα οποία είναι πολύ γνωστά από την πλευρά της ανατομίας.Καθένα από αυτά εξειδικεύεται σε διαφορετικές λειτουργίες όπως την όραση,την αφή,την ακοή.Στο Σχήμα(2) βλέπουμε ένα χάρτη που κατασκεύασε ο Penfield,που δίνει παραστατικά τον έλεγχο των διαφόρων τμημάτων του σώματος από τον εγκέφαλο.

Σχήμα (2):  Ο χάρτης του Penfield: ο έλεγχος των διαφόρων τμημάτων του σώματος

από τον εγκέφαλο.

2.3 Η δομή του νευρώνα

Θα εξετάσουμε τη λεπτομερή δομή του κυττάρου του νευρώνα και θα δούμε τα διάφορα μέρη που το απαρτίζουν.Ως κύτταρο,ο νευρώνας είναι σαν όλα τα άλλα κύτταρα του οργανισμού,δεν έχει κάτι το διαφορετικό στη δομή του.Αποτελείται λοιπόν,από το κυρίως σώμα, τον άξονα και τους δενδρίτες,όπως φαίνεται στο Σχήμα(3).

Ο κυρίως κορμός του νευρώνα είναι το σώμα μέσα στο οποίο βρίσκεται ο πυρήνας του κυττάρου ο οποίος περιέχει όλο το γενετικό υλικό του οργανισμού.Εδώ συμβαίνει η πιο έντονη δράση του κυττάρου για τη σύνθεση των ενζύμων,των πρωτεϊνών και άλλων μορίων που είναι απαραίτητα για τη ζωή του κυττάρου.Ο άξονας είναι μια μεγάλη επέκταση από το σώμα και εφάπτεται με άλλους νευρώνες.Υπάρχει περίπτωση να βρούμε άξονες καλυμμένους με μια ουσία,που λέγεται μυελίνη,καθώς και άλλους που είναι τελείως ακάλυπτοι.Ο άξονας αυτός είναι μοναδικός και ο ρόλος του είναι να μεταδίδει σήματα σε άλλους νευρώνες, δηλαδή να στέλνει τα εξερχόμενα σήματα.Τέλος,υπάρχουν οι λεπτές επεκτάσεις που μοιάζουν με διακλαδώσεις δένδρου και ονομάζονται δενδρίτες.Οι δενδρίτες κάνουν και αυτοί επαφή με άλλους νευρώνες και δέχονται τα εισερχόμενα σήματα.Στο Σχήμα(4) βλέπουμε ένα νευρώνα με τα μέλη που αποτελείται και παρατηρούμε πόσο περίπλοκο είναι το κύτταρο αυτό.

Σχήμα (3): Απεικόνιση ενός τυπικού νευρώνα

Σχήμα (4): Πλήθος νευρώνων συνδεδεμένοι μεταξύ τους.

Η ταχύτητα των ηλεκτρικών παλμών στους απλούς νευρώνες κυμαίνεται από      10-20m/sec,ενώ σ’αυτούς που οι άξονες είναι καλυμμένοι με μυελίνη,η ταχύτητα φτάνει ως και 100 m/sec.Το μήκος των νευρώνων ποικίλει.Μερικοί έχουν μήκος μερικά μικρόμετρα (μm),άλλοι μπορεί να φτάνουν το 1m ,ιδίως αυτοί που εκτείνονται στα πόδια.Αυτοί που έχουν ιδιαίτερα μεγάλο μήκος έχουν πολύ μικρό πάχος,μερικά μικρόμετρα μόνο,είναι δηλαδή πολύ λεπτοί.

Τα συστατικά του νευρώνα είναι οργανίδια,σωματίδια και σωληνοειδή τμήματα που έχουν  δημιουργηθεί από περίπου 6 x 10  μόρια πρωτεΐνης, 10  μόρια  λιπαρών  ουσιών  και 6 x 10  μόρια RNA.Τα 2/3 του βάρους του συνίσταται περίπου από 1500 μιτοχόνδρια.Τα μιτοχόνδρια μεταφέρουν πολύ γρήγορα ζάχαρη για να παράγεται ενέργεια.Από όλα τα κύτταρα του οργανισμού ο νευρώνας χρησιμοποιεί ενέργεια ταχύτερα από κάθε άλλο.Κάθε μιτοχόνδριο χρειάζεται 10  άτομα οξυγόνου ανά δευτερόλεπτο.Αν το οξυγόνο σταματήσει να παρέχεται για διάστημα πάνω από 10 sec,η λειτουργία των νευρώνων καταστρέφεται και ο άνθρωπος περιέρχεται σε αφασία.

Παρόλο ότι ο εγκέφαλος είναι το 2% της μάζας του ανθρώπου, χρησιμοποιεί πάνω από το 20% του οξυγόνου που παίρνει ο οργανισμός.Η κατανάλωση ενέργειας στον εγκέφαλο είναι 20 Watt, γεγονός που τον καθιστά πολύ αποδοτικό.Αντίστοιχα,ένας υπολογιστής χρειάζεται χιλιάδες Watt.Η μεγάλη αυτή απαίτηση ενέργειας οφείλεται, πρώτον,στο ότι είναι απαραίτητο να διατηρείται μια ισορροπία στις συνδέσεις των νευρώνων,η οποία διατηρείται μόνο με σταθερή ανταλλαγή χημικών ουσιών.Και δεύτερον,στο ότι ο νευρώνας έχει τεράστια επιφάνεια σχετικά με τον όγκο του.Η μεγάλη αυτή επιφάνεια έχει συνεχείς διαρροές και εισροές που πρέπει να κρατώνται σε μια ευαίσθητη χημική ισορροπία,πράγμα που απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας.

2.4 Η συνδεσμολογία

Οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων, με τους άξονες και τους δενδρίτες,γίνονται  στις επαφές που ονομάζονται συνάψεις.Η σύναψη έχει πολύ περίπλοκη δομή και επιτελεί εξίσου περίπλοκες διεργασίες κατά τη μετάδοση του σήματος.Η σύναψη δημιουργείται στα σημεία που εφάπτονται οι δενδρίτες.Στο σημείο της επαφής υπάρχει ένα κενό,το συναπτικό χάσμα,το οποίο είναι της τάξης του 0.01μm.Η μεμβράνη του πρώτου νευρώνα που στέλνει το σήμα,ονομάζεται προ-συναπτική μεμβράνη,ενώ αυτή του δεύτερου νευρώνα (δέκτη) ονομάζεται μετα-συναπτική μεμβράνη.Στην άκρη κάθε διακλάδωσης σχηματίζεται ένα μικρό προεξόγκωμα,το οποίο εκρέει χημικούς μεταβιβαστές,οι οποίοι διαπερνούν το συναπτικό χάσμα κι έτσι φτάνουν στον άλλο νευρώνα.Στο Σχήμα(5)  φαίνεται σε μεγέθυνση η δομή της σύναψης.

Από τα συναπτικά κυστίδια (synaptic vesicles) που βρίσκονται στην άκρη του άξονα ελευθερώνονται οι νευρομεταβιβαστές. Οι νευρομεταβιβαστές διαπερνούν το συναπτικό χάσμα κι έτσι φτάνουν στον δενδρίτη του άλλου νευρώνα. Πρόκειται για περίπλοκα μόρια,πάνω από 50 διαφορετικά είδη,τα οποία συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις που γίνονται μέσα στο κύτταρο.Μερικοί νευρομεταβιβαστές είναι πολύ γνωστοί,όπως η ντοπαμίνη,η έλλειψη της οποίας προκαλεί την ασθένεια Parkinson, η σεροτονίνη και η ακετυλοχολίνη που σχετίζονται με τη μνήμη και τη  μάθηση.Η έλλειψη των τελευταίων προκαλούν την ασθένεια Alzheimer.Μερικοί νευρομεταβιβαστές είναι διεγερτικοί,όπως η γλουταμίνη και η ασπαρτίνη, ενώ άλλοι είναι ανασταλτικοί,όπως η γλυκίνη.

Καθώς ελευθερώνονται οι νευρομεταβιβαστές από ένα νευρώνα και φθάνουν σ’έναν άλλο μέσω της σύναψης,επηρεάζεται η μεμβράνη του αποδέκτη-νευρώνα και αλλάζει η κατάστασή του ως προς το σήμα που θα στείλει ακολούθως αυτός ο νευρώνας. Παρατηρούμε ότι η σύναψη είναι ουσιαστικά η αιτία της αλλαγής του δυναμικού στη μετα-συναπτική μεμβράνη η οποία είναι χημικής και όχι ηλεκτρικής μορφής.Θα μπορούσαμε πειραματικά να μετρήσουμε ένα ηλεκτρικό σήμα που μεταδίδεται σε ένα νευρώνα κάνοντας μια επαφή με ένα μικροηλεκτρόδιο .

Σχήμα (5): Λεπτομέρεια μιας σύναψης

2.5 Η λειτουργία

Υπάρχουν δυο δυνατές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένας νευρώνας και τις ονομάζουμε ενεργό και μη-ενεργό κατάσταση.Το ότι ο νευρώνας είναι ενεργός σημαίνει ότι συμμετέχει στη διαδικασία λήψης και εκπομπής σήματος,ενώ όταν είναι μη-ενεργός είναι αδρανής.Ενδιάμεσες καταστάσεις δεν υπάρχουν.Ουσιαστικά πρόκειται για δυαδικό στοιχείο και μοιάζει στο σημείο αυτό με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όταν ο νευρώνας πυροδοτεί, παράγει ένα ηλεκτρικό σήμα (παλμό),το οποίο κάθε φορά έχει τα ίδια χαρακτηριστικά  και είναι ίδιο για όλους,Σχήμα(6).Η καταγραφή του παλμού αυτού γίνεται μέσω ενός πολύ λεπτού μικροηλεκτροδίου κοντά σ’ένα νευρώνα.Βρίσκουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα διατρέχει τον άξονά του και έχει διάρκεια της τάξης του msec και ένταση της τάξης μερικών mvolt.Το σήμα αυτό ταξιδεύει μέσα στο νευρωνικό δίκτυο από νευρώνα σε νευρώνα χωρίς να ελαττωθεί καθόλου.Ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής των παλμών είναι περίπου 1000 παλμοί ανά sec.

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται τα ηλεκτρικά σήματα,που είναι ο εξής: στη μεμβράνη του κυττάρου του νευρώνα δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής της επιφάνειας,όπως ακριβώς και σε έναν πυκνωτή.Συνήθως το αρνητικό δυναμικό δημιουργείται στην εσωτερική επιφάνεια.Αυτό γίνεται εξαιτίας της παρουσίας μορίων προτεϊνών με αρνητικό φορτίο,τα οποία δεν μπορούν να διαπεράσουν την μεμβράνη και να βγουν έξω από το κύτταρο.Όταν το κύτταρο είναι σε ισορροπία, χωρίς να μεταδίδεται σήμα,τότε το ‘δυναμικό ηρεμίας’ είναι περίπου -70 mV.Το δυναμικό αυτό είναι σχετικά μεγάλο καθότι το πάχος της μεμβράνης είναι μόλις 1 μικρόμετρο (μm).

Σχήμα (6) :  Το δυναμικό δράσης ενός νευρώνα όπως εμφανίζεται σε ένα

παλμογράφο κατόπιν κατάλληλου ερεθισμού με τη βοήθεια

μικροηλεκτροδίων.

H μεμβράνη έχει πολύ μικρές τρύπες σ’όλο το μήκος της που επιτρέπει άτομα και ιόντα να τη διαπερνούν.Τα πιο σημαντικά είναι τα ιόντα του νατρίου,χλωρίου,καλίου και ασβεστίου (Na , Cl , K , Ca   ).Καθένα από αυτά έχει τα δικά του κανάλια,μέσα από τα οποία διαπερνούν τη μεμβράνη.Το αξιοσημείωτο είναι ότι τα κανάλια αυτά έχουν πύλες (πόρτες) οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν ,έτσι ώστε να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη ροή των ιόντων μέσω της μεμβράνης. Στα σημεία εκείνα υπάρχουν  κάποια μόρια που είναι ειδικές πρωτεΐνες και δρουν σαν ‘αντλία’ για να μεταφέρουν τα ιόντα.Τα αναγκάζουν να κινούνται αντίθετα από τη φυσική συγκέντρωση ισορροπίας,πράγμα που για να το κάνουν ξοδεύουν ενέργεια,και γι’αυτό το λόγο οι νευρώνες χρειάζονται μεγάλα ποσά ενέργειας.Η συγκέντρωση των ιόντων αυτών και ακολούθως η φυσική τους κίνηση κατά μήκος του κυττάρου δημιουργεί ένα ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο αποτελεί το ηλεκτρικό σήμα που μεταδίδεται στο κύτταρο.Ο μηχανισμός αυτός των καναλιών στη μεμβράνη εξηγήθηκε πρώτα από τους Hodgkin και Huxley το 1952.

Όπως βλέπουμε στο Σχήμα(6)  (απότομη άνοδος και απότομη κάθοδος) το δυναμικό της μεμβράνης δημιουργεί μια πραγματική εκκένωση.Το εσωτερικό του νευρώνα στιγμιαία φορτίζεται θετικά ως προς το υπόλοιπο κύτταρο.Σταδιακά όμως επιστρέφει στην κανονική του κατάσταση,στο δυναμικό ηρεμίας.Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης είναι αδύνατο ο νευρώνας να δεχθεί άλλη διέγερση,έστω κι αν πολλαπλά σήματα καταφθάσουν συγχρόνως και προσπαθήσουν να τον διεγείρουν.Η περίοδος κατά την οποία ισχύει αυτό λέγεται ‘περίοδος μεταστροφής’ (refractory period).

Αν κάποια σήματα καταφθάσουν σε ένα νευρώνα την ίδια δεδομένη στιγμή, αθροίζονται τα ηλεκτρικά δυναμικά τους.Αν το άθροισμα των σημάτων φθάσει ή ξεπεράσει μια δεδομένη τιμή (‘κατώφλι’),τότε θεωρείται ότι ο νευρώνας βρίσκεται σε διεγερμένη κατάσταση και πυροδοτεί,δηλαδή στέλνει μέσω του άξονα ένα παλμό.Αν το άθροισμα όμως είναι μικρότερο από τη δεδομένη αυτή τιμή,τότε δεν συμβαίνει τίποτα.Ο νευρώνας παραμένει αδρανής.Το δυναμικό αυτό που είναι μικρότερο από το κατώφλι χάνεται.Ας συμβολίσουμε την τιμή του κατωφλίου με θ.Το εισερχόμενο σήμα μπορεί να είναι διεγερτικό ή ανασταλτικό.Στην πρώτη περίπτωση το σήμα είναι θετικό και κάνει το δυναμικό του νευρώνα να πλησιάσει το θ.Στη δεύτερη ,συμβαίνει το αντίθετο,δηλαδή το σήμα είναι αρνητικό και το δυναμικό του νευρώνα απομακρύνεται από το θ. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τη συνάρτηση κατωφλίου που είναι συνήθως η Heaviside, όπως φαίνεται στο Σχήμα(7)

1        αν    x>θ

f(x) =                                                                                   Σχέση (2.1)

0         αν    x<θ

Σχήμα (7) :   Η συνάρτηση κατωφλίου Heaviside.

Ανάλογα με το αν το σήμα ξεπέρασε ή όχι την τιμή κατωφλίου,συνεχίζει την πορεία του προς τους άλλους νευρώνες του συστήματος,ενώ απομακρύνεται από το σώμα του συγκεκριμένου κυττάρου.Το αξιοσημείωτο είναι ότι η κατεύθυνση είναι πάντοτε η ίδια.

3.  ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ  ΔΙΚΤΥΑ

Οι ζώντες οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να επιτελούν περίπλοκες διεργασίες που είναι όμως χρήσιμες στην καθημερινότητά τους. Μερικές από αυτές είναι εργασίες ρουτίνας ,τις οποίες ο εγκέφαλος εκτελεί με ελάχιστη ή μηδαμινή προσπάθεια, όπως η αναγνώριση μιας εικόνας ή μιας φωνής.

Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν είναι:

Μπορούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές να κάνουν αυτά που κάνει το μυαλό;

Η απάντηση είναι η εξής:όσο εύκολα κι αν είναι κάποια πράγματα για το μυαλό ή τουλάχιστον σ'εμάς φαίνονται έτσι, οι υπολογιστές δεν μπορούν να τα κάνουν με απόλυτη επιτυχία, πράγμα το οποίο βέβαια δεν οφείλεται σε έλλειψη ταχύτητας, καθώς οι υπολογιστές είναι χιλιάδες φορές πιο γρήγοροι από το μυαλό. Ο λόγος είναι ότι η δομή των υπολογιστών είναι κατά πολύ διαφορετική από τη δομή του εγκεφάλου. Το επόμενο λογικό ερώτημα είναι :

Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν υπολογιστή με τέτοια εσωτερική δομή που να μοιάζει με τη δομή του εγκεφάλου κι έτσι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε;

Οι απόπειρες που έχουν γίνει κατά καιρούς από τους επιστήμονες για την απάντηση του παραπάνω ερωτήματος οδήγησε σταδιακά στην κατασκευή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, ΤΝΔ (artificial neural nets, ΑΝΝ).Τα δυο αυτά είδη δικτύων διαφέρουν σημαντικά ως προς τη φύση τους, όμως λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ή μάλλον τα τεχνητά μιμούνται τις ιδιότητες των βιολογικών. Δηλαδή, ‘μαθαίνουν’ ,με την εξάσκηση και την εμπειρία, όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, αλλά οι υπολογιστές ακολουθούν αναγκαστικά ορισμένους προκαθορισμένους κανόνες.

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, τη σημαντικότητα και τη σημασία αυτού του επιχειρήματος, δηλαδή κάτι το άψυχο να επιτελεί εργασίες που μέχρι σήμερα μόνο ο άνθρωπος μπορούσε να κάνει, είτε αυτό είναι μια μηχανή είτε ένα πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

3.1  Ένα απλό νευρωνικό δίκτυο

Ένα νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από έναν αριθμό στοιχείων, τους νευρώνες. Σε κάθε νευρώνα καταφθάνει ένας αριθμός σημάτων ως είσοδος. Ο νευρώνας έχει ορισμένες πιθανές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί η εσωτερική του δομή. Τέλος, έχει μια μόνο έξοδο ,η οποία είναι συνάρτηση των σημάτων εισόδου.(Σχήμα (8) )

Μέσα στο νευρωνικό δίκτυο και συγκεκριμένα στις συνάψεις ,υπάρχει μια τιμή βάρους w,η οποία υποδηλώνει πόσο στενά είναι συνδεδεμένοι οι δυο νευρώνες που σχετίζονται με το βάρος αυτό και η οποία επηρεάζει το διερχόμενο σήμα. Η τιμή αυτή συνήθως κυμαίνεται σε ένα συγκεκριμένο διάστημα, λ.χ. στο διάστημα από -1 ως 1, αλλά αυτό είναι αυθαίρετο και εξαρτάται από το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε. Το βάρος παίζει ακριβώς τον ίδιο ρόλο με αυτόν ενός χημικού δεσμού ανάμεσα στα άτομα ενός μορίου, δηλαδή μας δείχνει πόσο ισχυρά είναι συνδεδεμένα τα άτομα. Έτσι και ένα βάρος μας υποδεικνύει την αξία της συνεισφοράς του συγκεκριμένου σήματος στη διαμόρφωση της δομής του δικτύου όσον αφορά τις μονάδες που συνδέει. Όταν το w είναι μεγάλο (μικρό),τότε η συνεισφορά του σήματος είναι μεγάλη (μικρή).

Σχήμα (8):  Ένας νευρώνας με πολλές εισόδους και μια έξοδο.

3.2  Μετάδοση του σήματος μέσα στο νευρωνικό δίκτυο

Ας δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες με ποιο τρόπο μεταδίδεται το σήμα από νευρώνα σε νευρώνα, μέσα στο νευρικό σύστημα. Ουσιαστικά γίνεται αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω, ότι όλα τα σήματα που φθάνουν σε ένα νευρώνα αθροίζονται, υπόκεινται σε μια επεξεργασία, παράγεται ως αποτέλεσμα μια έξοδος κι αυτό είναι το σήμα που μεταδίδεται περαιτέρω στους επόμενους νευρώνες. Η θεώρηση αυτή είναι γενική και ισχύει πάντοτε, αυτό όμως που αλλάζει είναι η διαδικασία η οποία δεν είναι πάντα η ίδια.

Υπάρχουν βασικά δυο τρόποι με τους οποίους γίνεται η μετάδοση αυτή. Ο πρώτος τρόπος είναι δυαδικός. Στην περίπτωση αυτή ένας νευρώνας μπορεί να βρεθεί σε μια από δυο ενδεχόμενες καταστάσεις:να είναι ενεργός ή αδρανής. Όταν ένας νευρώνας δέχεται διάφορα σήματα την ίδια στιγμή, τότε  υπολογίζει μια ποσότητα x, η οποία πρόκειται για το άθροισμα των δεδομένων που φτάνουν σ'αυτόν, και συγκρίνει το υπολογιζόμενο αποτέλεσμα με την τιμή κατωφλίου του θ, η οποία είναι σταθερή και ορισμένη από την αρχή για αυτόν το νευρώνα. Αν η τιμή της ποσότητας είναι μεγαλύτερη από την τιμή κατωφλίου, τότε λέμε ότι ο νευρώνας ενεργοποιείται. Αν όμως είναι μικρότερη, τότε ο νευρώνας παραμένει αδρανής, δηλαδή στη δεδομένη στιγμή δεν μεταδίδει κανένα περαιτέρω σήμα στο υπόλοιπο δίκτυο. Επειδή ο νευρώνας εδώ δρα ως δυαδικό στοιχείο, η έξοδός του f(x) ,θα είναι 1 όταν είναι ενεργοποιημένος και 0 όταν είναι αδρανής.(Σχέση(2.1))

Ο δεύτερος τρόπος εξετάζει το ενδεχόμενο να μην υπάρχει χαρακτηριστική τιμή κατωφλίου. Σ'αυτή την περίπτωση, το εισερχόμενο σήμα x υπόκειται επεξεργασία μέσω μιας συνάρτησης η οποία αποκαλείται ‘συνάρτηση μεταφοράς’ (transfer function) ή ‘συνάρτηση ενεργοποίησης’ (activation function) . Ένα παράδειγμα μορφής της συνάρτησης αυτής είναι το εξής:

f(x) =        1	                               	     	Σχέση (3.1)

1 + e-x

Η συνάρτηση λέγεται σιγμοειδής συνάρτηση λόγω της μορφής της γραφικής της παράστασης. Εκτός από τις (2.1) και (3.1), θα δούμε αργότερα κι άλλες μορφές της f(x). Ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτών των συναρτήσεων είναι ότι πρέπει να είναι πάντοτε μη-γραμμικές. Δεν αρκούν οι γραμμικές συναρτήσεις γιατί τότε η έξοδος θα είναι ευθέως ανάλογη με την είσοδο, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί στα νευρωνικά δίκτυα.

3.3 Πώς εκπαιδεύουμε ένα νευρωνικό δίκτυο

Ο πρωταρχικός σκοπός της ενασχόλησης μας με τα νευρωνικά δίκτυα είναι να βρούμε τρόπους ώστε να λύνουν συγκεκριμένα προβλήματα ή να επιτελούν ορισμένες διεργασίες, όπως να αναγνωρίζουν εικόνες. Όπως όμως πρέπει να εκπαιδεύσουμε ένα παιδί για να αποκτήσει γνώσεις και να αναπτύξει κάποιες ικανότητες, έτσι λέμε ότι και το νευρωνικό δίκτυο προηγουμένως πρέπει να 'μάθει'. Τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό;

Στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, (ΤΝΔ), οι λεγόμενες είσοδοι και έξοδοι (inputs-outputs) σημαίνουν  κάποια σήματα τα οποία έχουν αριθμητικές τιμές, λ.χ. θα μπορούσαν να είναι δυαδικοί αριθμοί αποτελούμενοι από 0 και 1.Οι αριθμοί αυτοί που δίνονται στην είσοδο του δικτύου ορίζουν κάποιο πρότυπο το οποίο θα χρησιμοποιήσει το δίκτυο για την εκπαίδευσή του. Για ένα πρόβλημα μπορεί να απαιτούνται πολλά πρότυπα. Σε κάθε πρότυπο αντιστοιχεί και μια σωστή απάντηση, η οποία είναι το σήμα που πρέπει να πάρουμε στην έξοδο ή αλλιώς ο στόχος. Η εκπαίδευση γίνεται με το να παρουσιάσουμε μια ομάδα από τέτοια πρότυπα στο δίκτυο, αντιπροσωπευτικά ή παρόμοια μ’αυτά που θέλουμε να μάθει το δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε στο δίκτυο ως εισόδους κάποια πρότυπα για τα οποία ξέρουμε ποια πρέπει να είναι η έξοδος ,ο στόχος. Ουσιαστικά είναι σαν να δίνουμε στο δίκτυο μια ερώτηση και ακολούθως να του δίνουμε την απάντηση.

Το δίκτυο χρησιμοποιεί την κατάλληλη συνάρτηση μεταφοράς f(x), για να μεταδίδει το σήμα σε όλη τη δομή του, από την είσοδο ως την έξοδο. Εκείνο όμως που μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι οι τιμές των βαρών w στις συνδέσεις των νευρώνων. Αυτό δεν γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο, αλλά εξαρτάται από τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε. Το δίκτυο έχοντας υπόψη του τα δεδομένα των προτύπων τροποποιεί την εσωτερική του  δομή ώστε να μπορεί να προσεγγίσει αριθμητικά την έξοδο που του δώσαμε εμείς σαν στόχο. Αρχικά ξεκινά με τυχαίες τιμές στα βάρη w,κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όμως μεταβάλλει τις τιμές αυτές, μέχρι να πετύχει το μικρότερο δυνατό σφάλμα ως προς το αποτέλεσμα που περιμένουμε από αυτό. Αυτό του δίνει το πλεονέκτημα, αφού βρει τη σωστή εσωτερική δομή του, να μπορεί να λύνει ανάλογα προβλήματα, τα οποία δεν έχει δει προηγουμένως. Έχοντας ,δηλαδή, σαν δεδομένο την είσοδο, να υπολογίζει απευθείας την έξοδο. Οπωσδήποτε όμως τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να είναι της ίδιας φύσης και των ίδιων χαρακτηριστικών όπως αυτά της εκπαίδευσης και όχι διαφορετικά. Ως σκέψη, λοιπόν, μια τέτοια διαδικασία είναι πολύ φιλόδοξη.

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι κατά την εκπαίδευση ενός ΤΝΔ οι αλλαγές στα βάρη γίνονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- με εποπτευόμενο τρόπο

- με μη-εποπτευόμενο τρόπο ( ή αυτό-εποπτευόμενο )

Η διαφορετικότητα των δυο παραπάνω έγκειται στο κατά πόσο επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Η εποπτευόμενη μάθηση είναι και η πιο συχνή. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι ίδια. Αρχικά δίνουμε τις τιμές των εισόδων και εξόδων που πρέπει να μάθει το δίκτυο, δηλαδή παρουσιάζουμε τα πρότυπα, ξεκινώντας με τυχαίες τιμές στα βάρη w.Κατά τη διαδικασία εκπαίδευσης ,το ΤΝΔ , διορθώνει τις τιμές αυτές ανάλογα με το σφάλμα (διαφορά εξόδου από στόχο).Σκοπός μας είναι τελικά να ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα μετά από διαδοχικές αλλαγές των βαρών (ανακυκλώσεις διορθώσεων).Μερικές φορές, η διαδικασία αυτή μπορεί να απαιτεί μεγάλο πλήθος τέτοιων διορθώσεων και επομένως, μεγάλους υπολογιστικούς χρόνους.

Στη μη-εποπτευόμενη εκπαίδευση, απλώς δίνουμε την πληροφορία στο δίκτυο, αλλά δεν δίνουμε αντίστοιχους στόχους όπως προηγουμένως κι έτσι δεν γίνεται κανένας έλεγχος ή σύγκριση για την πορεία του σφάλματος. Το δίκτυο δεν χρησιμοποιεί κάποια εξωτερική παράμετρο για την αλλαγή των βαρών. Τα πράγματα βέβαια δεν αφήνονται στην τύχη, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται και καταλήγει σε εκπαίδευση του δικτύου. Το δίκτυο χρησιμοποιεί έναν εσωτερικό έλεγχο, ψάχνει να βρει κάποιες τάσεις ή κανονικότητα στα σήματα εισόδου και προσπαθεί ώστε οι έξοδοι να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όπως και οι είσοδοι.Λέμε ότι έτσι έχουμε αυτο-εποπτευόμενη εκπαίδευση επειδή το δίκτυο ελέγχει τον εαυτό του και διορθώνει τα σφάλματα στα δεδομένα με ένα μηχανισμό ανάδρασης ( feedback ).Ο τρόπος αυτός δεν συναντάται τόσο συχνά όσο ο πρώτος, αλλά είναι πολύ χρήσιμος σε ορισμένες καταστάσεις που δεν υπάρχουν δεδομένα στο πρόβλημα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, αντιλαμβανόμαστε τη λήξη της διαδικασίας εκπαίδευσης  όταν το ΤΝΔ σταματά να αλλάζει τις τιμές των βαρών. Αυτό συμβαίνει επειδή το σφάλμα στην έξοδο τείνει στο 0.

4.  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Είναι λογικό να υπερτερούν σε πρώτη φάση τα βιολογικά ΝΔ ως προς τον αριθμό των μονάδων των νευρώνων και τις συνδέσεις τους. Ως τάξη μεγέθους είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους αριθμούς μονάδων που μπορεί να χειριστεί εύκολα σήμερα ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και μάλλον πλησιάζει το ανάλογο των ατόμων / μορίων στην ύλη (αριθμός Avogadro). Είναι λογικό να είναι έτσι τα πράγματα αν λάβουμε υπόψη μας την πολυπλοκότητα του ανθρώπινου νου και όλες τις διεργασίες που επιτελεί. Τα ΤΝΔ οπωσδήποτε απέχουν πολύ από το σημείο να μπορούν να κάνουν πράγματα που ακόμα κι ο εγκέφαλος ενός παιδιού επιτελεί με μεγάλη ευκολία. Ένα ΤΝΔ μπορεί να έχει μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες νευρώνες, αλλά όχι την τάξη μεγέθους που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Από την άλλη πλευρά, τα ΤΝΔ μπορούν να λύσουν δύσκολα προβλήματα για τα οποία ίσως να μην υπάρχουν συγκεκριμένοι μαθηματικοί τύποι, όπως η αναγνώριση συστήματος, η πρόβλεψη κ.α.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλές άλλες διαφορές, όπως στο ότι οι συνάψεις στα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα είναι πολύ περίπλοκες ,ενώ στα ΤΝΔ είναι απλές. Η συνδεσμολογία, που αφορά τον τρόπο και τον αριθμό των συνδέσεων, είναι επίσης πολύ πιο περίπλοκη στα πρώτα. Αυτή η διαφορά είναι μάλλον η πιο σημαντική στα δυο είδη. Ως προς την  ταχύτητα όμως οι υπολογιστές έχουν το πλεονέκτημα σε σχέση με την ταχύτητα διάδοσης του σήματος στους νευρώνες. Παρόλα αυτά, η διαφορά στην ταχύτητα δεν αρκεί για να καλύψει τη διαφορά στην πολυπλοκότητα.

Στο Σχήμα (9) βλέπουμε μερικούς οργανισμούς, σχετικά με τον ολικό αριθμό των συνάψεων των νευρώνων ,άξονας x , ως προς την ταχύτητα με την οποία μπορούν να αλλάξουν, άξονας y.Τα ΤΝΔ έχουν μόλις ξεπεράσει το σκουλήκι, προσπαθούν να φτάσουν τη μύγα, αλλά υπολείπονται κατά πολύ του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ενώ ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει και καταλαβαίνει πολύ γρήγορα, η μάθηση στο ΤΝΔ παίρνει πολύ χρόνο ακόμα και στον πιο γρήγορο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τέλος, ο εγκέφαλος μπορεί να κάνει σύγχρονη ή ασύγχρονη ενημέρωση των μονάδων του (δηλαδή σε συνεχή χρόνο),ενώ το ΤΝΔ κάνει μόνο σύγχρονη ενημέρωση (δηλαδή σε διακριτό χρόνο).

Σχήμα (9) :    Διάγραμμα της ταχύτητας με την οποία μπορούν να γίνουν οι αλλαγές ως   προς τον

ολικό αριθμό συνάψεων σε διάφορους οργανισμούς. Εδώ η ταχύτητα υπονοεί

το πόσο γρήγορα μπορούν να γίνουν οι υπολογισμοί.

5.   ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Το 1958 ο Rosenblatt,ο οποίος ήταν ψυχολόγος, δημοσίευσε το πρώτο μοντέλο ΤΝΔ, αυτό του αισθητήρα (perceptron). Σαν επίτευγμα θεωρήθηκε από τα πιο σημαντικά εφόσον έδωσε σπουδαία ώθηση για περαιτέρω εργασίες. Μάλιστα, πολλά δίκτυα που αναπτύχθηκαν αργότερα, κατά πολύ πιο περίπλοκα, ξεκίνησαν από τη βάση του αισθητήρα. Βέβαια, η πορεία άνθησης αυτού του κλάδου ήταν πάντοτε άμεσα εξαρτημένη από τις ανακαλύψεις που γίνονταν και στον κλάδο της βιολογίας για το ρόλο και τη λειτουργία των ΝΔ. Όσο, λοιπόν, έρχονταν νέα δεδομένα στον ένα τομέα τόσο αναπτυσσόταν και ο άλλος.

Οι Minsky-Papert εντόπισαν το 1969 στο πρώτο αυτό πρότυπο πολλούς περιορισμούς. Σήμερα, υπάρχουν πολλές παραλλαγές νευρωνικών δικτύων, απλές ή και πιο περίπλοκες, που βασίζονται όμως στον αισθητήρα.

Η πιο απλή μορφή είναι ο λεγόμενος στοιχειώδης αισθητήρας (elementary perceptron), Σχήμα(10), γιατί αποτελείται από ένα μόνο νευρώνα. Πρόκειται για το πιο απλό, αυτοδύναμο σύστημα που υπάρχει το οποίο είναι ικανό να επιτελέσει διάφορες χρήσιμες διεργασίες.

Σχήμα (10): Ο στοιχειώδης αισθητήρας.

Καθώς ανεβαίνει η πολυπλοκότητα, αυξάνει και ο αριθμός των νευρώνων που περιέχει ένα ΝΔ, Σχήμα(11).Υπάρχει όμως πάντα μια συγκεκριμένη ταξινόμηση σε δυο επίπεδα, ένα επίπεδο στο οποίο εισέρχονται τα σήματα (επίπεδο εισόδου) και ένα επίπεδο όπου εξάγεται το αποτέλεσμα του νευρωνικού δικτύου (επίπεδο εξόδου),η οποία τηρείται αυστηρά ανεξάρτητα από το είδος του. Σε περιπτώσεις όμως που έχουμε πιο περίπλοκα ΤΝΔ, εκτός των δυο αυτών επιπέδων έχουν και άλλα, τα οποία βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά της εισόδου και της εξόδου.

Σχήμα (11) :  Ο αισθητήρας με n νευρώνες.

5.1 Ο αισθητήρας

Στο στοιχειώδη αισθητήρα, υπάρχει ορισμένος αριθμός συνδέσεων μεταξύ του μοναδικού νευρώνα και άλλων που προηγούνται, τους οποίους δεν εξετάζουμε, Σχήμα(10). Ο νευρώνας αναπαριστάται με κύκλο και οι συνδέσεις με γραμμές. Έχει έναν ορισμένο αριθμό εισόδων αλλά μια μόνο έξοδο. Πρέπει όμως να προσέξουμε το εξής: λέμε μια έξοδο, ενώ στο σχήμα βλέπουμε πολλές γραμμές από δεξιά του. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι έξοδοι έχουν την ίδια τιμή. Αν, λοιπόν υπάρχουν πολλές γραμμές-έξοδοι ποτέ δεν μπορούν να έχουν διαφορετικές τιμές.

Κάθε εισερχόμενο σήμα si  συνδέεται με τον κεντρικό νευρώνα με ένα βάρος wi  .Να θυμηθούμε ότι το βάρος w μας δείχνει το μέγεθος της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δυο νευρώνων που συνδέει. Στην απλή περίπτωση βέβαια του ενός νευρώνα, μπορούμε να πούμε ότι το w είναι η επίδραση του εισερχόμενου σήματος με το νευρώνα αυτό. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τιμή του βάρους w από μόνη της ούτε η τιμή του σήματος s,αλλά είναι το γινόμενο siwi, γιατί αυτό είναι που τελικά καταφθάνει στο νευρώνα ως τιμή του εισερχόμενου σήματος. Ο αισθητήρας έπειτα αθροίζει τα γινόμενα αυτά για όλους τους n όρους (όπου n είναι ο αριθμός των εισόδων) και θεωρούμε λοιπόν ότι λαμβάνει ένα συνολικό σήμα με τιμή:

n

S =  Σ siwi                                                      Σχέση (5.1)

i=1

Ας δούμε τώρα την περίπτωση που ο νευρώνας έχει και ένα εσωτερικό βάρος που τον χαρακτηρίζει. Θα πρέπει τότε να ληφθεί υπόψη στην εξίσωση (5.1). Το εσωτερικό αυτό βάρος λέγεται ‘προδιάθεση’ ή ‘παράγων προδιάθεσης’ του νευρώνα ,b,(bias).Είναι κάτι που δεν έχει σχέση με τα άλλα βάρη αλλά δρα με τον ίδιο τρόπο. Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι το b πολλαπλασιάζεται πάντα με τη μονάδα όταν πρόκειται να ληφθεί υπόψη για το εξερχόμενο σήμα. Έτσι, λοιπόν η εξίσωση (5.1) στην πιο γενική της μορφή,γίνεται:

n

S = b + Σ siwi                                                       Σχέση (5.2)

i=1

O όρος b μπορεί να μην εκφράζει καμία φυσική σημασία και δεν αποδίδεται πάντα στο εσωτερικό του νευρώνα. Μερικές φορές πιθανολογείται ότι προσμετρά ένα εξωτερικό ερέθισμα, το οποίο προστίθεται στο υπόλοιπο άθροισμα για να δώσει το σωστό S. Ο τρόπος αντιμετώπισης κάθε προβλήματος είναι διαφορετικός, ενώ το αποτέλεσμα δεν αλλοιώνεται σημαντικά είτε χρησιμοποιήσουμε την εξίσωση (5.1),(χωρίς το b) είτε την εξίσωση  (5.2),(με το b). Γενικός κανόνας για το ποια είναι η καταλληλότερη δεν υπάρχει.

Αφότου, λοιπόν, υπολογιστεί η τελική τιμή του εισερχόμενου σήματος, εφαρμόζουμε τη συνάρτηση κατωφλίου Heaviside, γνωρίζοντας τη συγκεκριμένη τιμή του κατωφλίου θ. Έπεται σύγκριση του θ με το άθροισμα S. Αν S>θ, ο αισθητήρας ενεργοποιείται και θεωρούμε ότι πυροδοτεί. Αν S<θ τότε το άθροισμα S μηδενίζεται και ο αισθητήρας παραμένει αδρανής. Αυτό συνοψίζεται ως:

Aν  S>θ  τότε η τιμή της εξόδου = 1			Σχέση (5.3)

Αν  S<θ  τότε η τιμή της εξόδου = 0			Σχέση (5.4)

Επομένως, υπάρχουν τρεις παράμετροι που επηρεάζουν την ενεργητικότητα του αισθητήρα: τα βάρη των συνδέσεων, οι τιμές των εισόδων και η τιμή κατωφλίου. Θεωρούμε ότι αυτό που μαθαίνει το σύστημά μας αποθηκεύεται στα βάρη των συνδέσεων, τα οποία όπως προαναφέραμε, μεταβάλλονται συνεχώς κατά τη διάρκεια που το σύστημα ‘μαθαίνει’ κάποια πληροφορία.

Με βάση το πρότυπο του στοιχειώδους αισθητήρα, έχουμε τη δυνατότητα να επεκταθούμε αναπτύσσοντας πιο προχωρημένα πρότυπα που περιέχουν περισσότερους από ένα νευρώνες. Ένα τέτοιο είδος με περίπλοκη δομή δίνεται στο Σχήμα (11). Οι κόμβοι εισόδου παρίστανται με ένα τετράγωνο. Στους κόμβους αυτούς δεν γίνεται καμία επεξεργασία του σήματος, αλλά χρησιμεύουν απλά για να συμβολίσουν την εκπομπή του. Εδώ έχουμε n νευρώνες, αντί για ένα που έχει ο στοιχειώδης αισθητήρας. Στη γενικότερη περίπτωση έχουμε πλήρη συνδεσμολογία, δηλαδή κάθε εισερχόμενο σήμα si παρουσιάζεται και στους n νευρώνες, με διαφορετικό βάρος κάθε φορά. Η διαδικασία σύγκρισης με το κατώφλι θ δεν παρουσιάζει καμία διαφορά σε σχέση με το απλό μοντέλο, αλλά εδώ έχουμε μια πλειάδα από εξόδους των οποίων ο αριθμός είναι n,όσο δηλαδή και ο αριθμός των νευρώνων. Χαριστικά ονομάζουμε αισθητήρες και διάφορα άλλα μοντέλα, ακόμα κι αν είναι πιο περίπλοκα από τα παραπάνω, αλλά ο μηχανισμός λειτουργίας τους είναι ο ίδιος.

5.2  Το πρόβλημα της αποκλειστικής διάζευξης

Ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα που επιλύει ο αισθητήρας είναι αυτό της εκμάθησης της συνάρτησης X-OR (exclusive-or),δηλαδή της συνάρτησης της αποκλειστικής διάζευξης, όπως λέγεται. Πρόκειται για συνάρτηση που δέχεται δυο εισόδους και δίνει μια έξοδο με τιμές μόνο 0 ή 1, ενώ ισχύει και ο εξής περιορισμός:Αν και οι δυο είσοδοι είναι ίδιες τότε η έξοδος είναι 0,ενώ αν είναι διαφορετικές, η έξοδος είναι 1. Οι όροι αυτοί συνοψίζονται στον πίνακα (1) που ονομάζεται και ‘πίνακας αλήθειας’ της συνάρτησης.

Πίνακας (1):

Η συνάρτηση X-OR

Είσοδος 1		Είσοδος 2		Έξοδος

0                                     0                                 0

0                                     1                                 1

1                                     0                                 1

1                                     1                                 0

Σχήμα (12):  ο αισθητήρας με δυο εισόδους για το πρόβλημα X-OR.

Μια παραλλαγή του στοιχειώδη αισθητήρα με δυο εισόδους και μια έξοδο φαίνεται στο Σχήμα (12), ειδική περίπτωση του Σχήματος (10). Στο διάγραμμα του Σχήματος (13), προκύπτουν όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί που μπορούν να υπάρξουν στο επίπεδο x-y, από τη χρήση αυτού του είδους ΝΔ. όπου οι δυο άξονες είναι οι δυο είσοδοι s1 και s2.Στο δίκτυο του Σχήματος (12) κάθε φορά που εισέρχονται οι είσοδοι s1,s2 πρέπει να υποστούν τη σύγκριση μεταξύ του S και του θ. Θέλουμε, για παράδειγμα, το δίκτυο να δίνει έξοδο 0 όταν S<0.5 και να δίνει έξοδο 1 όταν S>0.5.Απ'ότι φαίνεται όμως, δεν υπάρχει κανένας συνδυασμός τιμών των w1,w2 που να παράγει τις σχέσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα (1). Η αλγεβρική εξίσωση γίνεται :

s1w1+ s2w2=0.5	                        		Σχέση (5.5)

και περιγράφει το δίκτυό μας με μια σχέση γραμμική ως προς s1 και s2. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι τιμές των s1,s2 που την ικανοποιούν, βρίσκονται πάνω σε ευθεία του επιπέδου x-y, όπως αυτή του Σχήματος (13).

Σχήμα (13):  Το πρόβλημα της συνάρτησης X-OR σε αναπαράσταση στο

επίπεδο x-y.

Για να είναι S>θ, θα πρέπει τα s1,s2 βρίσκονται στο δεξί ημιεπίπεδο οπότε και η έξοδος να είναι 1,αλλιώς αν τα s1,s2 βρίσκονται στο αριστερό ημιεπίπεδο, τότε S<θ και η έξοδος είναι 0.Οι τιμές των w1,w2,θ καθορίζουν τη θέση και την κλίση της ευθείας. Αυτό που θέλουμε εμείς όμως είναι τα σημεία (0,0) και (1,1) να βρίσκονται στην ίδια πλευρά, καθώς και τα (0,1) και (1,0) στην άλλη. Μόνο τότε το δίκτυο θα δίνει τη σωστή απάντηση. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κανένας τρόπος να σχεδιάσουμε μια τέτοια ευθεία κι έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το δίκτυο του Σχήματος (12) είναι αδύνατο να λύσει το πρόβλημα X-OR, ανεξάρτητα από τις τιμές των w1,w2,θ.

5.3  Γραμμική Διαχωρισιμότητα

Υπάρχουν πολλά ακόμα παραδείγματα όπως αυτό της συνάρτησης X-OR τα οποία δεν μπορούν να παρασταθούν με δίκτυο ενός μόνο νευρώνα. Τότε λέμε ότι οι συναρτήσεις αυτές είναι γραμμικά μη διαχωρίσιμες.

Παρατηρούμε ότι ανάλογα με το πλήθος των εισόδων, ο διαχωρισμός του αντίστοιχου πεδίου γίνεται με σχήμα διάστασης κατά μια λιγότερης. Στην περίπτωση που προαναφέραμε με δυο εισόδους, ο διαχωρισμός γίνεται από μια μόνο ευθεία γραμμή. Αν το πρόβλημά μας είχε τρεις εισόδους τότε ο διαχωρισμός θα γινόταν από ένα επίπεδο που θα έτεμνε τον τρισδιάστατο χώρο κτλ.

Θα ήταν πολύ βολικό βέβαια να ξέρουμε εκ των προτέρων αν η συνάρτηση που μας δίνεται είναι γραμμικά διαχωρίσιμη, ειδικά όταν ο αριθμός των μεταβλητών είναι μεγάλος. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κανένας απλός τέτοιος τρόπος. Η πιθανότητα πάντως να είναι μια συνάρτηση γραμμικά διαχωρίσιμη είναι πολύ μικρή ,όταν μάλιστα υπάρχουν πολλές είσοδοι.

Το πρόβλημα της γραμμικής διαχωρισιμότητας και οι περιορισμοί τους οποίους εισάγει έγινε αντιληπτό πολύ νωρίς. Η αδυναμία αυτή του προτύπου του αισθητήρα να λύσει τόσο απλά προβλήματα αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημά του. Άλλωστε, τα λίγα προβλήματα που είναι γραμμικά διαχωρίσιμα έχουν λυθεί πιο εύκολα με άλλους τρόπους. Αυτό ισχύει για προβλήματα κάθε φύσης τεχνικά και μη. Αυτή η δυσκολία ήταν κάτι που επιβράδυνε την έρευνα στην περιοχή αυτή με τέτοιου είδους πρότυπα κατά τη δεκαετία του 60.

Φυσικό επακόλουθο για το κώλυμα που είχε προκύψει ήταν να προταθεί ένα πιο περίπλοκο δίκτυο, το οποίο να περιέχει περισσότερους νευρώνες ,αντί για τις απλές μορφές. Όπως είπαμε, οι νευρώνες κατατάσσονται σε επίπεδα. Η πρώτη ενέργεια ήταν να δημιουργηθεί δίκτυο με δυο επίπεδα νευρώνων αντί για ένα που έχει το στοιχειώδες μοντέλο. Το πλεονέκτημα του μοντέλου δυο επιπέδων είναι ότι μπορεί να ξεχωρίσει σημεία που περιλαμβάνονται σε ανοικτές ή κλειστές κυρτές περιοχές.

Παράδειγμα:

Έστω ένα νευρωνικό δίκτυο με δυο επίπεδα και με δυο εισόδους που έρχονται στους δυο νευρώνες του πρώτου επιπέδου, όπως στο Σχήμα (14), οι οποίοι συνδέονται με έναν του δεύτερου επιπέδου. Έστω θ =0.65 για το νευρώνα του δεύτερου και ότι τα βάρη είναι όλα ίσα προς 0.5 .Στην περίπτωση αυτή, αν η έξοδος των δυο νευρώνων του πρώτου επιπέδου είναι 1, τότε S1=S2=0.5*1+0.5*1=1>θ  επομένως και η έξοδος του νευρώνα του δεύτερου επιπέδου θα είναι 1.

Σχήμα (14):  Κυρτή περιοχή απόφασης που παράγεται από σύστημα δυο

επιπέδων.

Στο Σχήμα (14) θεωρούμε ότι κάθε νευρώνας του πρώτου επιπέδου διαιρεί το x-y επίπεδο με τέτοιο τρόπο ώστε ο πρώτος από τους δυο νευρώνες να δίνει έξοδο 1 για εισόδους κάτω από την ευθεία ε1 κι ο άλλος νευρώνας να δίνει έξοδο 1 για εισόδους πάνω από την ευθεία ε2. Μετά από αυτό, παρατηρούμε ότι η έξοδος του συστήματος θα είναι 1 για εισόδους της γραμμοσκιασμένης περιοχής. Ανάλογα, αν είχαμε χρησιμοποιήσει τρεις νευρώνες στο επίπεδο εισόδου, θα είχαμε τρεις τεμνόμενες ευθείες ,οι οποίες δίνουν περιοχή σε τριγωνικό σχήμα. Για περισσότερους νευρώνες δημιουργείται πολύγωνο με ανάλογο πλήθος πλευρών. Όλα τα πολύγωνα αυτά είναι κυρτά επειδή σχηματίζονται από τις περιοχές της λογικής σύζευξης, επομένως είναι αποδεκτά πεδία λύσεων.

Η προσθήκη του νευρώνα του δεύτερου επιπέδου δίνει τη δυνατότητα να μπορεί το δίκτυο να αναπαραστήσει κι άλλες συναρτήσεις εκτός από τη λογική διάζευξη. Αυτό βέβαια προϋποθέτει τα w και τα θ να επιλεγούν σωστά. Επιπλέον, θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους νευρώνες του πρώτου επιπέδου να έχει έξοδο 1.Υπάρχουν 16 δυαδικές συναρτήσεις δυο παραμέτρων. Αν επιλεγούν σωστά τα θ και w, ένα δίκτυο με δυο επίπεδα έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αναπαραστήσει τις 14 από αυτές, δηλαδή όλες εκτός από τις X-OR και X-NOR, που είναι οι γραμμικά μη διαχωρίσιμες.

Ένα άλλο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι δεν είναι απαραίτητο οι είσοδοι να έχουν δυαδικές τιμές. Ακόμα και μια είσοδος με συνεχείς τιμές μπορεί να αναπαραστήσει σημείο οπουδήποτε στο επίπεδο x-y. Στην περίπτωση αυτή το δίκτυο λειτουργεί ελαφρώς διαφορετικά. Υποδιαιρεί το επίπεδο σε συνεχείς περιοχές, κατ' αντίθεση στο να βγάζει  έξοδο 0 ή 1. Η γραμμική διαχωρισιμότητα όμως σε κάθε περίπτωση έχει ως απαίτηση η έξοδος του νευρώνα στο δεύτερο επίπεδο να περιέχεται σ' ένα τμήμα του x-y επιπέδου που περικλείεται από ένα κυρτό πολύγωνο. Αν έχουμε δηλαδή δυο περιοχές P και Q που πρέπει να διαχωριστούν, τότε όλα τα σημεία της περιοχής Ρ πρέπει να περιέχονται σε ένα κυρτό πολύγωνο το οποίο δεν περιέχει κανένα σημείο του Q και αντιθέτως.

Σχήμα (15) :     Δίκτυο τριών επιπέδων.

Στο Σχήμα (15) έχουμε ένα δίκτυο με τρία επίπεδα του οποίου οι ικανότητες εξαρτώνται από τον αριθμό των νευρώνων και από τα βάρη w.Εδώ δεν υφίστανται περιορισμοί κυρτότητας. Μια ομάδα κυρτών πολυγώνων αποτελεί την είσοδο στο τρίτο επίπεδο, ενώ ο λογικός συνδυασμός τους δεν είναι απαραίτητο να είναι κυρτός. Όσο αυξάνουμε το πλήθος των νευρώνων, ο αριθμός των πλευρών των πολυγώνων αντιδρά με τον ίδιο τρόπο.

Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχει μεγάλη σημασία να ξεφύγουμε από την περίπτωση του ενός νευρώνα του στοιχειώδους αισθητήρα προς τα μοντέλα με τα πολλά επίπεδα. Παρόλα αυτά, για πολλά χρόνια δεν είχε επινοηθεί κανένας επιτυχής αλγόριθμος εκπαίδευσης τέτοιων δικτύων έτσι ώστε να μπορούν να ξεπεράσουν τους περιορισμούς τους.

5.4  Ικανότητα αποθήκευσης

Μια  σκέψη που απασχόλησε τους επιστήμονες από την αρχή που δημιουργήθηκαν τα ΤΝΔ είναι το κατά πόσο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως στοιχεία αποθήκευσης, όπως είναι η μνήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μια μορφή αποθήκευσης πραγματοποιούν τα βάρη που ενώνουν τους  νευρώνες, παίρνοντας τις κατάλληλες τιμές. Υπήρξε όμως η ανησυχία μήπως ο αριθμός των bits που απαιτούνται για να αποθηκεύσουμε μια πληροφορία στα w του αισθητήρα είναι πολύ μικρότερος από αυτόν στη μνήμη του υπολογιστή. Οι Minsky-Pappert έδειξαν ότι ο αριθμός αυτός αυξάνει ταχύτερα από εκθετικά, ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Καταλήγουμε, δηλαδή, στο συμπέρασμα ότι τα συστήματα αυτά αναγκαστικά περιορίζονται σε προβλήματα μικρού μεγέθους, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα ποσοτική σχέση που να συσχετίζει τις παραμέτρους αυτές.

5.5  Η εκπαίδευση του αισθητήρα

Είναι αναμφισβήτητο ότι η πιο σημαντική ικανότητα που έχουν τα ΤΝΔ είναι να μαθαίνουν και να εκπαιδεύονται. Άλλωστε η εμπειρία που αποκτούν στην προσπάθειά τους να δώσουν ως έξοδο το ζητούμενο σωστό αποτέλεσμα παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταβολή των χαρακτηριστικών τους, όπως και στα βιολογικά ΝΔ.

Η εκπαίδευση ενός δικτύου δεν είναι πάντοτε εφικτή. Αν αποφανθούμε ότι μπορεί να αναπαραστήσει μια συνάρτηση, χρησιμοποιώντας το κριτήριο της γραμμικής διαχωρισιμότητας τότε μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε. Η εκπαίδευση του δικτύου σημαίνει να μπορέσουμε να βρούμε τις κατάλληλες τιμές στα w και θ ώστε να αναγνωρίζει τα πρότυπα τα οποία έχουμε εισάγει. Μια τέτοια διαδικασία που να δίνει τα σωστά w και θ προτάθηκε πρώτη φορά από τον Rosenblatt.

Όπως είδαμε προηγουμένως, τα δυο είδη εκπαίδευσης είναι εποπτευόμενη ή μη εποπτευόμενη. Ο αισθητήρας ανήκει στο πρώτο. Ο αλγόριθμος για την εκπαίδευση είναι όμοιος με ό,τι περιγράψαμε νωρίτερα και μπορεί αν δημιουργηθεί με πρόγραμμα στον υπολογιστή. Δηλαδή, το σύστημα ξεκινά χωρίς να έχει καμία προηγούμενη γνώση. Επομένως, τα βάρη wi αρχικά έχουν τυχαίες τιμές, π.χ. έχουν τιμές οι οποίες δίνονται από μια κατανομή ψευδοτυχαίων αριθμών και είναι όλα π.χ. στο διάστημα 0<w<1.Όταν παρουσιάζουμε τα πρότυπα στο ΤΝΔ, το σύστημα έχει στο νου του ότι στοχεύει να εξάγει μια τιμή που να μην ξεπερνά ένα αποδεκτό σφάλμα που έχει νωρίτερα ορίσει ο χειριστής του Η/Υ. Τότε λέμε ότι μαθαίνει την πληροφορία που έχει μέσα του κάθε πρότυπο με το να μεταβάλλει τα βάρη του προς τη σωστή κατεύθυνση. Η διαδικασία αυτή μοιάζει με την εξάσκηση που υφίσταται ένα βιολογικό σύστημα όταν μαθαίνει μια διεργασία. Η ίδια λειτουργία θα συνεχίζεται μέχρις ότου το σύστημα μάθει το σήμα που του δόθηκε, δηλαδή όταν θα σταματήσει η μεταβολή των w. Οι τελικές τιμές τους αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται περαιτέρω. Μόνο σε αυτή τη φάση μπορούμε να μιλάμε για εκπαιδευμένο δίκτυο. Η διαδικασία αυτή είναι γενική και αποτελεί τον συνηθισμένο τρόπο εκπαίδευσης των ΤΝΔ, αλλά στη βιβλιογραφία μπορούμε να βρούμε διάφορες τεχνικές με τις οποίες αλλάζουμε τα w. Μια από αυτές είναι η περίπτωση της μεθόδου του κανόνα Δέλτα.

5.6  Η διαδικασία εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Κανόνα Δέλτα

Η μέθοδος του κανόνα Δέλτα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό κύκλων. Ως ένα κύκλο θεωρούμε όλη τη ακολουθία από την παρουσίαση των τιμών όλων των προτύπων στην είσοδο μέχρι το στόχο στην έξοδο και τη διόρθωση των τιμών w. Όταν ακολουθηθεί ο αλγόριθμος αυτός, μετά από ορισμένους κύκλους το δίκτυο θα μάθει και θα είναι έτοιμο να αναγνωρίζει καινούρια πρότυπα δίνοντας κάθε φορά τη σωστή απάντηση. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε το διάγραμμα ροής της εκπαίδευσης ΝΔ με γενικό τρόπο.

Σχήμα (16) :  Αλγόριθμος εκπαίδευσης του δικτύου.

Σύμφωνα με τον κανόνα Δέλτα, ορίζουμε ως παράμετρο δ τη διαφορά εξόδου και στόχου, δηλαδή

δ = t – o 	                                               	Σχέση (5.6)

όπου 't' είναι ο στόχος (από τη λέξη target) και 'ο' η έξοδος (από τη λέξη output ). Η εξίσωση (5.6) μας βοηθά στον υπολογισμό του δ, ενώ αν δ=0, οπότε και το σφάλμα είναι 0, η έξοδος είναι σωστή και δεν γίνεται καμία διόρθωση (αυτό αντιστοιχεί σε απάντηση 'ναι' στο διάγραμμα ροής). Σε κάθε άλλη τιμή του δ θα γίνει διόρθωση (η απάντηση 'όχι ') . Ακολούθως τίθεται το ερώτημα αν η έξοδος είναι 0 ή 1.Αν είναι 0 τότε η περίπτωση αντιστοιχεί σε δ>0,επομένως προσθέτουμε την τιμή κάθε εισόδου στο αντίστοιχο w.Αν είναι 1 τότε έχουμε δ<0 και αφαιρούμε την τιμή κάθε εισόδου από το w. Υπολογίζουμε τώρα την ποσότητα Δ:

Δi =ηδxi	                                      	Σχέση (5.7)

Όπου' xi 'είναι η τιμή του σήματος εισόδου και 'η' είναι μια σταθερά που δίνει το ρυθμό εκπαίδευσης.Ακολούθως:

wi(n+1)= wi(n) + Δi   		                                   Σχέση (5.8)

όπου wi (n) είναι η τιμή του βάρους πριν τη διόρθωση στο βήμα n , wi (n+1) είναι η τιμή του βάρους μετά τη διόρθωση στο βήμα n+1 και Δ το ποσό της διόρθωσης.O κανόνας αυτός μεταβάλλει ένα βάρος wi μόνο αν το σήμα xi =1, αλλά δεν το μεταβάλλει αν xi =0 διότι τότε Δi =0. Επίσης, θα πρέπει δ≠0,για να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή. Η τιμή του η είναι συνήθως 0<η<1.Ο χρόνος εκπαίδευσης είναι μεγάλος αν το η είναι μικρό, ενώ μικραίνει όταν το η είναι μεγαλύτερο.

Η εκπαίδευση αυτή δεν γίνεται σε ένα βήμα, αλλά ακολουθεί μια διαδικασία πολλών κύκλων, η οποία επαναλαμβάνεται πολλές φορές και κατά την οποία το δίκτυο βελτιώνει συνεχώς τις τιμές των βαρών του. Μετά από ένα πλήθος κύκλων που μπορεί να φτάσει και τις χιλιάδες, το δίκτυο έχει βρει τις κατάλληλες τιμές των w και έτσι έχει αναπτύξει τις ικανότητές του. Ακολούθως, η πρόοδος αυτή σταματά και λέμε ότι το δίκτυο έχει συγκλίνει. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές των w δεν αλλάζουν πλέον και αν όλα έχουν προχωρήσει καλά με τη σύγκλιση, το δίκτυο έχει εκπαιδευτεί σωστά. Υπάρχει όμως και το ενδεχόμενο να μην έχει επέλθει η εκπαίδευση ή αλλιώς το δίκτυο να μην έχει βρει το στόχο του.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα του κανόνα Δέλτα είναι ότι οι μετατροπές των βαρών γίνονται μόνο για το επίπεδο εκείνο που προϋπάρχει της εξόδου.Επομένως, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε δίκτυα όπως ο αισθητήρας.Ακολουθεί αριθμητικό παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητή η συγκεκριμένη μέθοδος.

Παράδειγμα:

Έστω αισθητήρας της μορφής του σχήματος (12),με w1 = 0.3 και w2 = 0.1 τυχαίες αρχικές τιμές των βαρών, θ= 0.5 τιμή κατωφλίου και ρυθμό εκπαίδευσης η=0.4. Εισάγουμε σήμα s= [3 -2] για το οποίο γνωρίζουμε ότι επιθυμητή έξοδος είναι το t= 0.

- Βήμα 1ο : Υπολογίζουμε το συνολικό σήμα που εισέρχεται στο νευρώνα,το οποίο δίνεται από τη σχέση S = s1w1+ s2w2 = 3∙0.3 - 2∙0.1= 0.7.

- Βήμα 2ο :  Πράγματι, ισχύει S>θ επομένως η έξοδος ο=1, θεωρώντας ότι ο νευρώνας επεξεργάζεται το σήμα με συνάρτηση μεταφοράς τη Heaviside.

- Βήμα 3ο :  Άρα δ= t-o = 0 -1= -1.

- Βήμα 4ο : Υπολογίζουμε την ποσότητα Δi =ηδsi , επομένως Δ1 = 0.4(-1)0.3 = -0.12  και Δ2 = 0.4(-1)(-2) = 0.8.

- Βήμα 5ο : Τα νέα βάρη προκύπτουν από τη σχέση (5.8), άρα w1' = 0.3-0.12 = 0.18 και w2' = 0.1+0.8 = 0.9.

Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί ένας πλήρης κύκλος εφαρμογής του κανόνα Δέλτα. Ακολουθούν πολλοί περισσότεροι προκειμένου να εκπαιδευτεί το δίκτυο, δηλαδή να ελαχιστοποιηθεί το σφάλμα δ.

Ωστόσο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, ενώ η συνάρτηση κατωφλίωσης Heaviside ενδείκνυται ως συνάρτηση ενεργοποίησης για τον αισθητήρα, υπάρχουν και άλλες (Σχήμα(17)) οι οποίες έχουν αποδειχθεί χρήσιμες σε άλλα είδη ΤΝΔ.Έτσι, η γραμμική (linear) θεωρείται ιδανική για το ΤΝΔ τύπου Adaline που είναι αισθητήρας με περισσότερες από δυο εισόδους.Οι σιγμοειδείς συναρτήσεις έχουν πολύ καλή συμπεριφορά σε πολυεπίπεδα δίκτυα και αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη μέθοδο οπισθοδιάδοσης όπως θα δούμε παρακάτω.

Σχήμα (17):  Είδη συναρτήσεων ενεργοποίησης.

5.7  Προβλήματα κατά την εκπαίδευση

Οι διαδικασίες εκπαίδευσης δεν θεωρούνται ακόμα ιδανικές. Έχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία ακόμη και σήμερα δεν έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά. Είναι υποχρεωτικό το ΤΝΔ να μαθαίνει όλο το σύνολο των προτύπων που του παρουσιάζονται. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν τα πρότυπα πρέπει να παρουσιάζονται με μια δεδομένη σειρά ή με τυχαίο τρόπο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεωρητική απάντηση σ'αυτό, που να καλύπτει όλους τους τύπους ΤΝΔ και όλες τις μεθόδους εκπαίδευσης. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει από πριν πόσους κύκλους χρειάζεται ένα ΤΝΔ για να εκπαιδευτεί. Ποιες πρέπει να είναι οι τιμές του η; Σε όλα αυτά τα ερωτήματα οι απαντήσεις είναι εμπειρικές και συνήθως δίνονται με τη μέθοδο trial-and-error, κάνοντας δηλαδή δοκιμές με κάποιες λογικές τιμές, τις οποίες μεταβάλλουμε ανάλογα με τα αποτελέσματα που παίρνουμε, μέχρις ότου να είναι ικανοποιητικά. Το βασικό μειονέκτημα όλων των προτύπων του τύπου του αισθητήρα είναι ότι δεν επιτρέπουν να μεταβάλλονται τα βάρη σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε τα πρώτα χρόνια είναι ότι δεν υπήρχε και μαθηματικός τρόπος που να μεταφέρει τις αλλαγές των w από επίπεδο σε επίπεδο. Αυτό έγινε αργότερα με τη μέθοδο της οπισθοδιάδοσης.

6.   ΜΕΘΟΔΟΣ  ΟΠΙΣΘΟΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

6.1  Οι πρώτες ιδέες

Όπως διαπιστώθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, τα πρώτα και απλά ΤΝΔ δεν ήταν σε θέση να λύσουν ένα σημαντικό όγκο προβλημάτων και γρήγορα εγκαταλείφθηκαν. Ακολούθησαν τα ΤΝΔ πολλών επιπέδων για τα οποία αρχικά δεν υπήρχαν θεωρητικοί τρόποι για την εκπαίδευσή τους, μέχρι που εμφανίστηκε η μέθοδος οπισθοδιάδοσης. Η μέθοδος οπισθοδιάδοσης του λάθους (error backpropagation) είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος σήμερα για την εκπαίδευση ενός ΤΝΔ που αποτελείται από πολλά επίπεδα και έχει χρησιμοποιηθεί στις πιο πολλές εφαρμογές. Αρκετοί ήταν οι επιστήμονες που φάνηκε να έχουν ανεξάρτητα την ίδια ιδέα και γι'αυτό ως μέθοδος εμφανίζεται στη βιβλιογραφία σε διάφορες παραλλαγές, από τους Bryson και Ho, Werbos, Parker, αλλά διαφημίστηκε πολύ και προωθήθηκε από το έργο "Parallel Distributed Processing: Exploration in the Microstructure of Cognition" των Rumelhart και McClelland,το οποίο ανακίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον σε όλη την περιοχή των ΤΝΔ. Ως τεχνική βασίζεται σε καθαρά μαθηματική θεώρηση η οποία δύναται να εφαρμοσθεί σε αρκετά πιο περίπλοκο ΤΝΔ από τον αισθητήρα. Ο αλγόριθμος μάθησης για πολλαπλά στρώματα είναι παραλλαγή του αλγορίθμου Widrow-Hoff για ένα νευρώνα. Το πρόβλημα ουσιαστικά ανάγεται στο να μπορούμε να επιφέρουμε τις κατάλληλες μεταβολές στα βάρη, στα ενδιάμεσα επίπεδα, εκεί όπου δεν υπάρχει στόχος και άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια απλή τεχνική όπως είναι ο κανόνας Δέλτα.

Έχει αποδειχθεί ότι τρία στρώματα είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους πρόβλημα, δηλαδή το επίπεδο εισόδου, ένα κρυμμένο και αυτό της εξόδου, Σχήμα  (18).

Σχήμα (18):  Ένα δίκτυο με πολλαπλά επίπεδα.

Ο λόγος που ονομάζεται κρυμμένο επίπεδο είναι ότι το επίπεδο αυτό δεν ΄βλέπει' κατευθείαν την είσοδο ή την έξοδο, αλλά μόνο το εσωτερικό του ΤΝΔ. Απαιτείται όμως πειραματισμός για να εντοπίσουμε το πλήθος των νευρώνων που θα εισάγουμε στο ενδιάμεσο στρώμα, ώστε να αποδίδεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επιθυμητή συνάρτηση μεταφοράς. Η κεντρική ιδέα της δομής και λειτουργίας αυτών των ΤΝΔ είναι σχετικά απλή. Το δίκτυο ξεκινά τη διαδικασία μάθησης από τυχαίες τιμές των βαρών του. Αν δώσει λάθος απάντηση, που είναι και το πιο πιθανό, τότε τα βάρη διορθώνονται ώστε το λάθος να γίνει μικρότερο. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται πολλές φορές έτσι, ώστε σταδιακά το λάθος να ελαττωθεί μέχρις ότου γίνει πολύ μικρό και ανεκτό. Στο σημείο αυτό λέμε ότι το δίκτυο έχει μάθει τα παραδείγματα που του διδάξαμε με την ακρίβεια που θέλαμε να μάθει.

Ως συντομογραφία ενός πολυεπίπεδου ΤΝΔ χρησιμοποιείται ο εξής συμβολισμός:    p-m1-m2-...-mn-n ,όπου p είναι ο αριθμός των εισόδων, n είναι ο αριθμός των εξόδων και mi ένα κρυμμένο επίπεδο με i νευρώνες.

Στο Σχήμα (18) υπάρχει ένα μόνο ένα κρυμμένο επίπεδο αλλά θα μπορούσε να είναι δυο, τρία ή οποιοσδήποτε άλλος αριθμός. Γενικά δεν υπάρχει κανόνας ως προς τον αριθμό, τόσο των εσωτερικών επιπέδων όσο και των νευρώνων που περιέχονται σε αυτά. Η απάντηση αυτού του ερωτήματος είναι διαφορετική σε κάθε πρόβλημα. Για τον αριθμό των νευρώνων στην είσοδο και την έξοδο τα πράγματα είναι πιο εύκολα γιατί αντλούμε τις απαραίτητες πληροφορίες από τα δεδομένα του προβλήματος. Η είσοδος θα πρέπει να έχει τόσους νευρώνες όσες και οι συντεταγμένες του διανύσματος εισόδου. Όσον αφορά το κρυμμένο επίπεδο δεν υπάρχει καμία υπόδειξη. Ανάλογα με το πρόβλημα υπάρχουν εμπειρικοί κανόνες που βάζουν κάποια όρια στην αρχιτεκτονική του δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί σε μια πρακτική εφαρμογή. Έχει διαπιστωθεί λ.χ. ότι ένα δίκτυο δεν μπορεί να μάθει περισσότερα παραδείγματα από το διπλάσιο του αριθμού των βαρών του.

Αντίστοιχα, δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας για τη συνδεσμολογία. Σε μια περίπτωση, θα μπορούσε κάθε νευρώνας να είναι συνδεδεμένος με όλους τους άλλους, όλων των επιπέδων(μέγιστος αριθμός συνδέσεων).Σε άλλη περίπτωση, θα μπορούσε να είναι συνδεδεμένος με ένα μόνο νευρώνα (ελάχιστος αριθμός συνδέσεων). Αρκετά συνηθισμένες είναι οι ενδιάμεσες περιπτώσεις, όπου υπάρχουν μερικές συνδέσεις (Σχήμα (19)). Όπως είναι προφανές, ο αριθμός των συνάψεων στην πλήρη συνδεσμολογία είναι πολύ μεγάλος. Αν έχουμε Ν νευρώνες, τότε ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων είναι Ν(Ν-1)/2.

Σχήμα (19):                 Τοπολογίες δικτύων

6.2  Η εκπαίδευση

Η διαδικασία εκπαίδευσης έχει την ίδια φιλοσοφία με αυτή του αισθητήρα, αλλά έχει μερικές ουσιώδεις διαφορές. Μια ομοιότητα είναι ότι το σήμα s έρχεται σε κάθε νευρώνα του επιπέδου εισόδου (το πρώτο επίπεδο) και πολλαπλασιάζεται επί το αντίστοιχο βάρος κάθε σύναψης. Επομένως, σε κάθε νευρώνα ορίζονται τα γινόμενα sιwι ,με i = 1,2,...,n, όπου n το πλήθος των συνδέσεων. Η κυριότερη όμως διαφορά είναι ότι ενώ στον αισθητήρα το άθροισμα συγκρίνεται με το θ και συνήθως έχουμε συνάρτηση μεταφοράς με δυαδική μορφή, εδώ είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση με σιγμοειδή μορφή. Έστω ότι η τιμή της εξόδου θα είναι 'ο' (από το output).Μια συνάρτηση που χρησιμοποιείται συχνά είναι η:

ο =         1	                    		Σχέση (6.1)

1 + e-S

Σχήμα (20) :            Η σιγμοειδής καμπύλη.

H τιμή της συνάρτησης  αυτής, όπως φαίνεται στο Σχήμα (20), και περιορίζεται πάντοτε στο διάστημα 0<ο<1 ,για οποιαδήποτε τιμή της εισόδου S.Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου η έξοδος παίρνει μεγάλες τιμές ή απειρίζεται. Η καμπύλη αυτή ονομάζεται σιγμοειδής, λόγω του σχήματός της. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδανική συνάρτηση γιατί συμπεριφέρεται καλά για όλα τα μεγέθη τιμών. Ακόμα και για μικρές τιμές του S η κλίση είναι μεγάλη κι έτσι η έξοδος δεν είναι σχεδόν 0. Μια άλλη ονομασία της συνάρτησης ο είναι 'συμπιέζουσα συνάρτηση', επειδή συμπιέζει οποιαδήποτε τιμή του S, όσο μεγάλη κι αν είναι, στο διάστημα μεταξύ 0 και 1. Παρατηρούμε επίσης ότι η συνάρτηση αυτή είναι μη γραμμική, μια απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί το δίκτυο να δημιουργήσει αναπαράσταση των σημάτων.

Κάτι άλλο για τη σιγμοειδή συνάρτηση που είναι απαραίτητο στη διαδικασία εκπαίδευσης είναι ότι πρέπει και η παράγωγός της να συμπεριφέρεται καλά, δηλαδή να έχει τις ιδιότητες που αναφέραμε παραπάνω. Η παράγωγος αυτή είναι:

მο  = ο(1-ο)                                                   Σχέση (6.2)

მS

Μας διευκολύνει σημαντικά το να μπορούμε να υπολογίσουμε την παράγωγο της σιγμοειδούς συνάρτησης απευθείας από την ίδια τη συνάρτηση κυρίως ως προς την υλοποίηση σε hardware. Η συνολική διαδικασία εκπαίδευσης συνοψίζεται στα εξής 6 βήματα:

- Εισάγουμε  ένα πρότυπο στο επίπεδο εισόδου.

- Υπολογίζουμε την έξοδο μέσω της σιγμοειδούς συνάρτησης.

- Προωθούμε την έξοδο του πρώτου επιπέδου στο επόμενο επίπεδο (το κρυμμένο)    και ακολούθως σε όλα τα επίπεδα μέχρι το τελικό επίπεδο εξόδου.

- Στην έξοδο υπολογίζουμε το σφάλμα.

- Ανάλογα με το σφάλμα που προκύπτει, μεταβάλλουμε τα βάρη ένα-ένα και επίπεδο-προς-επίπεδο, επιστρέφοντας από την έξοδο μέχρι την είσοδο.

- Προχωρούμε στο επόμενο πρότυπο και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα πρότυπα.

Τα έξι αυτά βήματα αποτελούν ένα κύκλο, δηλαδή ένα πέρασμα από την είσοδο μέχρι την έξοδο, μέσω των κρυμμένων επιπέδων και από την έξοδο πίσω στην είσοδο. Μετά το τέλος ενός κύκλου διόρθωσης των w επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για πολλούς κύκλους, όσους χρειάζεται ,έως ότου το σφάλμα να φτάσει να είναι πολύ μικρό. Η ανοχή για το σφάλμα δίνεται εκ των προτέρων και τυπικές τιμές είναι μερικές τις % μονάδες, λ.χ. 2 ή 5 %. Αυτό που ακόμα δεν αναφέραμε είναι το πώς διορθώνουμε τα βάρη, αλλά η διαδικασία αυτή θα περιγραφεί με λεπτομέρειες παρακάτω.

Ένα παράδειγμα ζεύγους προτύπου-στόχου δίνεται στο Σχήμα (21),όπου το γράμμα Α έχει σχεδιαστεί σε ένα πλέγμα.

Σχήμα (21):   Αναγνώριση προτύπου.

Αν οποιαδήποτε γραμμή ή τμήμα του γράμματος περνά από κάποιο τετραγωνάκι, τότε η είσοδος στον αντίστοιχο νευρώνα είναι 1, διαφορετικά η είσοδος είναι 0.Ως έξοδος μπορεί να είναι ένας αριθμός που παριστάνει το Α ή ένα άλλο σύνολο από 0 και 1. Για ολόκληρο το αλφάβητο θα χρειαζόμασταν 24 ζεύγη εκπαίδευσης του δικτύου, ένα ζεύγος για κάθε γράμμα.

6.3   Η μέθοδος εκπαίδευσης για γραμμικούς νευρώνες

Για να κατανοήσουμε καλύτερα και πιο εύκολα τη μέθοδο της οπισθόδρομης διάδοσης θα δούμε μια εφαρμογή της σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη βιβλιογραφία. Πηγή για τον τρόπο με τον οποίο το παραθέτουμε αποτέλεσε το βιβλίο (1):

Σχήμα (22): Δίκτυο στο οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος οπισθοδιάδοσης.

Στο Σχήμα (22) παρουσιάζουμε ένα δίκτυο με ένα κρυμμένο επίπεδο που περιέχει ένα νευρώνα. Οι αριθμοί στις συνάψεις είναι οι τιμές των βαρών. Οι αριθμοί μέσα στους νευρώνες είναι οι τιμές κατωφλίου. Δηλαδή εσωτερικά βάρη είναι μόνο τα w6,w7 τα οποία για να δώσουν το επιθυμητό sw πολλαπλασιάζονται επί 1. Η τιμή w4=-2 από τον κρυμμένο νευρώνα στο νευρώνα εξόδου καθιστά το νευρώνα εξόδου μη-ενεργό όταν και οι δυο είσοδοι είναι ενεργοί ταυτόχρονα. Στο νευρώνα του κρυμμένου επιπέδου έχουμε θ=1.5,διότι έτσι ο νευρώνας αυτός θα πυροδοτεί  μόνο όταν και οι δυο νευρώνες του πρώτου επιπέδου είναι ενεργοί. Η τιμή θ=0.5 στο νευρώνα εξόδου καθιστά το νευρώνα αυτό ενεργό  μόνο όταν λαμβάνει θετικό σήμα μεγαλύτερο από 0.5.Από την πλευρά του νευρώνα εξόδου, ο νευρώνας του κρυμμένου επιπέδου φαίνεται ως μια ακόμα μονάδα εισόδου. Σε τέτοιο δίκτυο θα αναπτύξουμε τη μέθοδο οπισθοδιάδοσης αμέσως παρακάτω.

Πίνακας (2) :      Σύμβολα στις εξισώσεις της μεθόδου οπισθοδιάδοσης

wij      το βάρος που συνδέει τους νευρώνες i και j

Δpwij   η αλλαγή στο βάρος w ij ,μετά την παρουσίαση του προτύπου p

Εp      το σφάλμα (διαφορά στόχου-εξόδου) στο πρότυπο p

t pj       o στόχος στο νευρώνα j για το πρότυπο p

o pj       η έξοδος στο νευρώνα j για το πρότυπο p

x pi       το σήμα εισόδου στο νευρώνα i για το πρότυπο p

δ pj       η διαφορά (t pj - o pj )

Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη μαθηματική μέθοδο της ελαχιστοποίησης του σφάλματος με την τεχνική της πλέον απότομης καθόδου (steepest descent technique) στην επιφάνεια του σφάλματος, ένα πρόβλημα που ανήκει στη γενικότερη κατηγορία προβλημάτων επικλινούς καθόδου (gradient descent).

Αυτό που επιτελεί είναι να ελαχιστοποιεί το τετράγωνο της διαφοράς μεταξύ του σήματος που λαμβάνεται στην έξοδο και της επιθυμητής τιμής (στόχος),για όλους τους νευρώνες εξόδου και για όλα τα πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι η παράγωγος του σφάλματος ως προς κάθε βάρος w είναι ανάλογος προς τη μεταβολή της τιμής του βάρους, όπως δίνεται από τον κανόνα Δέλτα, με αρνητική σταθερά αναλογίας. Αυτό είναι ανάλογο με τη διαδικασία της πιο απότομης καθόδου (steepest descent) πάνω στην επιφάνεια που βρίσκεται μέσα στο χώρο των βαρών και στον οποίο χώρο το ύψος είναι ίσο με την τιμή του σφάλματος. Τα παραπάνω ισχύουν για γραμμικές μονάδες νευρώνων. Έτσι έχουμε:

Εp    =   1    Σ (tpj-opj)2                                      Σχέση (6.3)

2     j

όπου Εp είναι το σφάλμα στο πρότυπο p , t pj  και o pj  είναι ο στόχος και η έξοδος του νευρώνα j για το πρότυπο  p.Το συνολικό σφάλμα Ε είναι το άθροισμα των σφαλμάτων όλων των προτύπων:

Ε = Σ E p                                           Σχέση (6.4)

p

Παρατηρούμε ότι παίρνουμε το τετράγωνο της διαφοράς και όχι την διαφορά και επίσης το ½  της ποσότητας αυτής. Ο λόγος είναι ότι χρειαζόμαστε την απόλυτη τιμή του σφάλματος και όχι αν το σφάλμα είναι θετικό ή αρνητικό. Ο παράγων ½ είναι μια αυθαίρετη σταθερά που δεν επηρεάζει την ανάπτυξη. Για γραμμικές μονάδες  εφαρμόζουμε τον κανόνα Δέλτα και ουσιαστικά έχουμε μια επικλινή κάθοδο (gradient descent) στο Ε. Θα δείξουμε ότι:

- მΕ p =  δ pj x pi                                             Σχέση (6.5)

მw ij

που είναι ποσότητα ανάλογη του Δpwij. Όταν δεν υπάρχουν κρυμμένες μονάδες, τότε η παράγωγος υπολογίζεται αμέσως. Χρησιμοποιούμε τον κανόνα αλυσίδας και γράφουμε την παράγωγο ως γινόμενο άλλων παραγώγων, μια παράγωγο του σφάλματος ως προς την έξοδο του νευρώνα επί μια παράγωγο της εξόδου ως προς το βάρος.

მE p   =  მE p  მopj                                       Σχέση (6.6)

მw ij           მo pj   მw ij

Η πρώτη παράγωγος μας λέει πώς αλλάζει το σφάλμα ως προς την έξοδο του j νευρώνα, ενώ το δεύτερο τμήμα μας λέει πόσο η μεταβολή του wij  αλλάζει αυτή την έξοδο. Έτσι υπολογίζουμε κατευθείαν τις παραγώγους:

მΕ p = - (tpj-opj)= - δ pj                                        Σχέση (6.7)

მo pj

Η συνεισφορά του νευρώνα j στο σφάλμα είναι ανάλογη του δ pj .Αφού έχουμε γραμμικές μονάδες:

o pj =  Σ w ji  x pi                                             Σχέση (6.8)

i

καταλήγουμε ότι:

-   მopj    =    x pi		             	Σχέση (6.9)

მw ji

Aντικαθιστώντας στην εξίσωση (6.6) βλέπουμε ότι:

-     მE  =   δ pj x pi			                   Σχέση (6.10)

მw ji

όπως ακριβώς θέλουμε. Συνδυάζοντας αυτή την τελευταία εξίσωση με την παρατήρηση ότι:

მE   =  Σ    მΕ p   	            	Σχέση (6.11)

მw ji          p      მw ji

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η μεταβολή στο wij μετά από ένα πλήρη κύκλο, όπου παρουσιάζουμε όλα τα πρότυπα, είναι ανάλογη προς την παράγωγο αυτή και ως εκ τούτου ο κανόνας Δέλτα εφαρμόζει μια επικλινή κάθοδο στο Ε. Κανονικά τα βάρη δεν πρέπει να αλλάζουν κατά τη διάρκεια  του κύκλου που παρουσιάζουμε τα διάφορα πρότυπα, αλλά μόνο στο τέλος του κύκλου. Αν όμως ο ρυθμός εκπαίδευσης είναι μικρός, δεν δημιουργείται μεγάλο σφάλμα και ο κανόνας Δέλτα δουλεύει σωστά. Τελικά με τον τρόπο αυτό θα βρούμε τις τιμές των w που ελαχιστοποιούν τη συνάρτηση σφάλματος.

6.4  Η μέθοδος εκπαίδευσης για μη-γραμμικούς νευρώνες

Δείξαμε πως ο κανόνας Δέλτα επιφέρει επικλινή κάθοδο στο τετράγωνο του αθροίσματος του σφάλματος για γραμμικές συναρτήσεις ενεργοποίησης. Αν δεν έχουμε κρυμμένα επίπεδα, η επιφάνεια σφάλματος είναι σαν μια κοιλάδα με ένα μόνο ελάχιστο και έτσι η επικλινής μέθοδος πάντοτε θα βρίσκει τις καλύτερες τιμές για τα βάρη. Στην περίπτωση όμως με τα κρυμμένα επίπεδα δεν είναι προφανές πώς υπολογίζονται οι παράγωγοι. Η επιφάνεια σφάλματος δεν είναι κοίλη προς τα πάνω κι έτσι υπάρχει η πιθανότητα να βρεθούμε σε ένα τοπικό ελάχιστο. Υπάρχει, όπως θα δούμε παρακάτω, ένας αποτελεσματικός τρόπος για τον υπολογισμό των παραγώγων, αλλά ακόμα και το πρόβλημα των τοπικών ελαχίστων συνήθως δεν είναι καταστροφικό. Πάντα έχουμε τρόπους να το ξεπεράσουμε και τελικά να πετύχουμε την εκπαίδευση του δικτύου.

Χρησιμοποιούμε και πάλι δίκτυα με δομές πολλαπλών επιπέδων και στα οποία το σήμα μεταδίδεται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, από το επίπεδο εισόδου στο επίπεδο εξόδου (feedforward). Υπολογίζεται σε κάθε νευρώνα η συνάρτηση ενεργοποίησης, χρησιμοποιώντας τη μη-γραμμική σιγμοειδή συνάρτηση, παίρνοντας ως είσοδο την έξοδο του προηγούμενου επιπέδου και δίνοντας ως έξοδο στο επόμενο επίπεδο την υπολογιζόμενη τιμή. Για μια τέτοια μη-γραμμική συνάρτηση η έξοδος είναι:

S pj  = Σ   w ji  o pi                                           Σχέση (6.12)

i

όπου o pi είναι το σήμα εισόδου στο νευρώνα i.Έτσι θα πρέπει:

o pj =   ƒ j  (S pj  )                                           Σχέση (6.13)

όπου η ƒ είναι διαφορίσιμη και αύξουσα συνάρτηση. Γραμμικές συναρτήσεις εδώ δεν επαρκούν, διότι η παράγωγός τους είναι άπειρη στο κατώφλι και 0 στα άλλα σημεία. Θεωρούμε λοιπόν ότι:

Δ p w ji   ≈  - მ E p                                           Σχέση (6.14)

მ w ji

όπου Δ pw ji είναι η αλλαγή που θα γίνει στο βάρος w το οποίο συνδέει τους νευρώνες i και j , μετά από παρουσίαση του προτύπου p. Επίσης Ε είναι η συνάρτηση σφάλματος. Θέτουμε κι εδώ την παράγωγο αυτή ως γινόμενο δυο παραγώγων, μια που δίνει τη μεταβολή του σφάλματος ως προς τη μεταβολή της τιμής εισόδου και μια που δίνει τη μεταβολή της τιμής εισόδου ως προς τη μεταβολή του βάρους. Έτσι:

მE p   =  მE p  მSpj                                      Σχέση (6.15)

მw ji           მS pj   მw ji

Με την εξίσωση (6.12) βλέπουμε ότι:

მ S pj    =   მ        Σ w jk o pk =  o pi                        Σχέση (6.16)

მw ji           მw ji         k

Ορίζουμε ότι:

δ pj  =  - მΕ p                                           Σχέση (6.17)

მS pj

Ο  ορισμός αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί αυστηρά ως αυθαίρετος, αλλά αν προσέξουμε λίγο βλέπουμε ότι είναι ανάλογος με τον ορισμό της εξίσωσης (6.7),όπου δ pj = o pj-t pj ,καθώς o pj=S pj όταν οι νευρώνες είναι γραμμικοί. Η εξίσωση λοιπόν (6.15) γίνεται:

მE p     =  δ pj o pi                                        Σχέση (6.18)

მw ji

Αυτό δηλώνει ότι για να εφαρμόσουμε την επικλινή κάθοδο ως προς Ε θα πρέπει να κάνουμε τις αλλαγές στα w ως εξής:

Δ p w ji   = η δ pj o pi                                   Σχέση (6.19)

όπως ακριβώς και στον συνήθη κανόνα Δέλτα. Η μορφή της εξίσωσης (6.19) δίνει το γενικευμένο 'κανόνα Δέλτα' ,όπου Δp είναι το Δ του προτύπου p.Τώρα πρέπει να υπολογίσουμε τα σωστά δ pj για κάθε νευρώνα του δικτύου. Θα αποδείξουμε τώρα μια αναδρομική σχέση γι'αυτά τα δ, με την οποία μπορούμε να προωθήσουμε το σφάλμα προς τα πίσω, δηλαδή από την έξοδο προς την είσοδο. Θέτουμε κι εδώ την παράγωγο αυτή ως γινόμενο δυο παραγώγων ,μια που δίνει τη μεταβολή του σφάλματος ως συνάρτηση της εξόδου και μια που δίνει τη μεταβολή της εξόδου ως συνάρτηση της μεταβολής της εισόδου. Έτσι έχουμε:

δ pj = -  მΕ p   = -  მE p  მοpj                        Σχέση (6.20)

მS pj                მo pj   მS ji

Αλλά από την εξίσωση (6.13) έχουμε ότι:

მo pj   = ƒ'j (S pj)                                         Σχέση (6.21)

მS pj

που είναι η παράγωγος της συνάρτησης ενεργοποίησης για το νευρώνα j ,υπολογιζόμενη στο σήμα εισόδου S pj στο νευρώνα αυτό. Τώρα υπολογίζουμε την παράγωγο στην εξίσωση του δ pj.Τον παράγοντα αυτό τον υπολογίζουμε διαφορετικά αν ο νευρώνας βρίσκεται στο επίπεδο εξόδου ή είναι εσωτερικός. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε:

მΕ p   =  -  (t pj - o pj )                                Σχέση (6.22)

მo pj

που είναι το ίδιο αποτέλεσμα όπως με το συνήθη κανόνα Δέλτα. Αντικαθιστώντας τους δυο παράγοντες στην εξίσωση (6.20) παίρνουμε:

δ pj = (t pj - o pj ) ƒ'j (S pj)                              Σχέση (6.23)

για νευρώνες που είναι στο επίπεδο εξόδου. Για νευρώνες που είναι εσωτερικοί υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει tpj,δηλαδή δεν έχουμε τιμές των στόχων. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε και πάλι τον κανόνα αλυσίδας και έχουμε:

Σ მE p  მSpk  =  Σ  მE p     მ	    Σ wki opi = Σ მE p   wkj = - Σ δ pk wkj

k  მS pk  მοpj       k   მS pk     მοpj     i                k  მS pk            k          Σχέση(6.24)

Αντικαθιστώντας παρομοίως στην εξίσωση (6.20) παίρνουμε

δ pj = ƒ'j (S pj) Σ δ pk wkj                                               Σχέση (6.25)

k

η οποία εξίσωση αφορά εσωτερικούς νευρώνες. Οι εξισώσεις (6.23) και (6.24) δίνουν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται όλα τα δ, για όλους τους νευρώνες στο δίκτυο και τα οποία χρησιμοποιούνται για να υπολογίσουμε τη μεταβολή στα w σε όλο το δίκτυο. Η διαδικασία αυτή θεωρείται ότι είναι ένας γενικευμένος κανόνας Δέλτα, για μη-γραμμικούς νευρώνες.

Ως περίληψη, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να συνοψισθεί σε τρεις εξισώσεις. Πρώτα εφαρμόζουμε το γενικευμένο κανόνα Δέλτα με τον ίδιο τρόπο όπως και τον γενικό κανόνα. Το w σε κάθε επίπεδο αλλάζει κατά μια ποσότητα που είναι ανάλογη του σήματος σφάλματος δ, και ανάλογος επίσης της εξόδου ο. Δηλαδή,

Δ p w ji   = η δ pj o pi                                            Σχέση (6.26)

Οι άλλες δυο εξισώσεις δίνουν το σήμα του σφάλματος. Η διαδικασία του υπολογισμού του είναι μια κυκλική διαδικασία που ξεκινά από το επίπεδο εξόδου. Για ένα νευρώνα στο επίπεδο εξόδου το σφάλμα είναι:

δ pj = ƒ'j (S pj) Σ δ pk wkj                                                           Σχέση (6.27)

k

όπου ƒ'j (S pj)  είναι η παράγωγος της συνάρτησης ενεργοποίησης. Για νευρώνες στα κρυμμένα επίπεδα δίνεται από:

δ pj = ƒ'j (S pj) Σ δ pk wkj                                                           Σχέση (6.28)

k

Οι τρεις αυτές εξισώσεις αποτελούν ένα κύκλο για την εκπαίδευση του δικτύου και επιφέρουν μόνο μια αλλαγή σε κάθε w. Το σύστημα ακολούθως επαναλαμβάνει τόσους κύκλους όσοι του χρειάζονται για να εκπαιδευτεί.

6.5  Προσομοίωση του προβλήματος Χ-OR

Ας δούμε λοιπόν τώρα μια  λεπτομερή λύση του προβλήματος X-OR,όπου είδαμε ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε  με δίκτυο ενός ή δυο επιπέδων. Προτείνοντας μια δομή που να έχει ένα κρυμμένο επίπεδο, όπως περιγράφηκε παραπάνω, καταλήγουμε στο ίδιο το Σχήμα (21). Χρησιμοποιούμε την εξίσωση (6.29) για τον υπολογισμό των εξόδων από κάθε νευρώνα ως εξής:

ο =                1

1 + e- (Σwjiopi+ θj )                                   Σχέση (6.29)

όπου θj είναι η παράμετρος προδιάθεσης που παίζει το ρόλο του κατωφλίου ή του εσωτερικού βάρους του νευρώνα. Οι τιμές θj θα διδαχθούν στο δίκτυο όπως και οι τιμές των βαρών. Στην εξίσωση (6.29) το ρόλο του θ παίζουν τα βάρη w6 και w7. Εδώ, να θυμηθούμε ότι το θ στην εξίσωση δεν πολλαπλασιάζεται επί την  τιμή του σήματος s, όπως γίνεται συνήθως, αλλά πολλαπλασιάζεται επί το 1. Οι δυο νευρώνες της εισόδου δεν έχουν εσωτερικά βάρη, κι έτσι δεν υπάρχει ο όρος αυτός στην εξίσωση (6.29).Η εξίσωση της παραγώγου είναι ίδια με την εξίσωση (6.2). Προκύπτει λοιπόν ότι:

მοpj  = οpj (1- οpj )                                         Σχέση (6.30)

მSpj

Επίσης οι εξισώσεις των δ είναι ίδιες. Και πάλι χωρίζουμε τις δυο διαφορετικές περιπτώσεις και για τις μονάδες εξόδου έχουμε:

dpj  =  (tpj - οpj ) οpj (1- οpj )                              Σχέση (6.31)

ενώ για εσωτερικές μονάδες έχουμε:

δpj = οpj (1- οpj ) Σ δ pk wkj                                                Σχέση (6.32)

k

Η παράγωγος οpj (1- οpj ) έχει μέγιστο για  οpj =0.5 και πλησιάζει το ελάχιστό της όταν το opj πλησιάζει το 0 ή το 1,καθ'ότι 0< opj <1.Αυτό συμβαίνει διότι η παράγωγος είναι η κλίση της συνάρτησης και όπως βλέπουμε στη γραφική παράσταση της συνάρτησης στο Σχήμα (19) τη μεγαλύτερη κλίση η καμπύλη την έχει εκεί όπου η έξοδος είναι 0.5. Ανάλογα, τη μικρότερη κλίση (σχεδόν 0) την έχει στα δυο άκρα της καμπύλης, δεξιά και αριστερά.

Η μεταβολή σε ένα w είναι ανάλογη με την παράγωγο αυτή κι έτσι τα w θα μεταβάλλονται περισσότερο για την περίπτωση που έχουμε μια μεσαία τιμή, δηλαδή κοντά στο 0.5  ενώ ακόμη δεν έχει αποφασισθεί αν ο νευρώνας θα είναι ενεργός ή μη ενεργός. Αυτό το χαρακτηριστικό δίνει τη σταθερότητα της λύσης του συστήματος.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι όταν ελέγχουμε για τιμές εξόδου 0 ή 1,είναι αδύνατο να περιμένουμε να πάρουμε ακριβώς τις τιμές αυτές. Ίσως αυτό να ήταν εφικτό αν θεωρήσουμε άπειρο αριθμό κύκλων ή  ότι τα w τείνουν στο άπειρο. Συνήθως μια συμφωνία της τάξης του 10% είναι ικανοποιητική.

Είδαμε ότι οι μεταβολές που επιφέρονται στα βάρη είναι ανάλογες της ποσότητας θΕp/θw.Στη σωστή μέθοδο με επικλινή κάθοδο υπεισέρχεται μια σταθερά ,το η ,που αντιπροσωπεύει το ρυθμό εκπαίδευσης του δικτύου. Όσο αυξάνει το η τόσο μεγαλύτερες είναι οι μεταβολές στα w και τόσο γρηγορότερα το δίκτυο εκπαιδεύεται. Αν όμως το η γίνει πολύ μεγάλο τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να οδηγηθούμε σε ταλαντώσεις. Ένας τρόπος να αυξήσουμε το ρυθμό εκπαίδευσης αποφεύγοντας τις δυσμενείς συνέπειες είναι να συμπεριλάβουμε έναν όρο που δηλώνει την ορμή του συστήματος. Έτσι η νέα εξίσωση μεταβολής των βαρών γίνεται:

Δ w ji (n+1) = η δ pj o pi + α Δ w ji (n)                     Σχέση (6.33)

όπου το n δηλώνει τον κύκλο, η το ρυθμό εκπαίδευσης και α είναι η σταθερά που λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες μεταβολές των w όταν υπολογίζει τη νέα, για την οποία συνήθως παίρνουμε την τιμή 0.9. Πρόκειται για μια μορφή ορμής του συστήματος που ουσιαστικά φιλτράρει μεταβολές υψηλής συχνότητας στην επιφάνεια σφάλματος.

Τέλος, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν όσον αφορά  τη διαδικασία παρουσίασης των προτύπων και τον τρόπο διόρθωσης των βαρών. Έχει σημασία η σειρά παρουσίασης των προτύπων στην είσοδο ή μπορούμε να τα εναλλάσσουμε με τυχαίο τρόπο; Και οι δυο τρόποι χρησιμοποιούνται σήμερα, επομένως η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από το πρόβλημα. Υπάρχουν επίσης δυο τρόποι σχετικά με το πότε γίνεται η διόρθωση των βαρών κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του δικτύου. Ο πρώτος είναι να γίνεται μετά από κάθε πέρασμα για κάθε πρότυπο (sequential mode of training) και επομένως μόλις παρουσιάσουμε το δεύτερο πρότυπο θα χρησιμοποιήσουμε τα αλλαγμένα w από το πρώτο κ.ο.κ. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνουμε τις αλλαγές στα w μετά την παρουσίαση όλων των προτύπων (batch mode of training).Από τους δυο αυτούς τρόπους, ο πρώτος είναι συνήθως προτιμότερος γιατί συγκλίνει πιο γρήγορα και χρειάζεται μικρότερη μνήμη για αποθήκευση. Επιπλέον, είναι περισσότερο στοχαστικός και επομένως είναι λιγότερο πιθανό το δίκτυο να πέσει σε τοπικό ελάχιστο. Ο δεύτερος όμως τρόπος είναι πιο εύκολος στην υλοποίησή του με παράλληλη επεξεργασία και επίσης μπορούμε να κάνουμε θεωρητική πρόβλεψη για το πότε το δίκτυο θα συγκλίνει. Παρόλα αυτά ο πρώτος τρόπος χρησιμοποιείται πιο συχνά.

Συνοψίζοντας λοιπόν τη λύση του προβλήματος X-OR ,δίνουμε το διάγραμμα ροής για εισαγωγή 4 προτύπων:

Σχήμα (23):    Διάγραμμα ροής του αλγόριθμου επίλυσης του XOR.

6.6      Αριθμητική Εφαρμογή ενός κύκλου εκπαίδευσης

Θα δούμε μια εφαρμογή της μεθόδου της οπισθοδιάδοσης μέχρι τη συμπλήρωση ενός πλήρη κύκλου. Έστω ΝΔ 2-2-1 ,δηλαδή με 2 νευρώνες στην είσοδο, 2 στο κρυμμένο επίπεδο και 1 στην έξοδο. Θεωρούμε ότι έχει πλήρη συνδεσμολογία, αλλά μόνο από επίπεδο σε επίπεδο. Οι τιμές των βαρών και των κατωφλίων φαίνονται στο Σχήμα (24) και ο ρυθμός εκπαίδευσης είναι η=0,25.

o1=0,1        w11= 0,2           θ1=0,5

w21=0,3

w12= 0,3

θ3=0,5                             t=0,8

w13= 0,2

o2=0,8          w14=0,2         θ2=0,5            w22=0,3

Σχήμα (24) :           ΝΔ 2-2-1

Παρατηρούμε ότι οι είσοδοί μας έχουν τιμές 0,1 και 0,8, επομένως:

- Βήμα 1ο : το σήμα που φθάνει στους νευρώνες του κρυμμένου επιπέδου είναι: για τον 1ο νευρώνα: s1 = w11o1 + w13o2 = 0,2•0,1 + 0,2•0,8 = 0,18 και για τον 2ο : s2 = w12o1 + w14o2 = 0,3•0,1 + 0,2•0,8 = 0,19.

- Βήμα 2ο : Λόγω της σιγμοειδούς συνάρτησης (6.29), οι αντίστοιχες έξοδοι στους νευρώνες του κρυμμένου επιπέδου γίνονται: o1= 1/(1+e-(s+θ)) = 1/ (1+e-(0,18+0,5))= 0,5572 και  o2 = 1/ (1+e-(0,19+0,5))= 0,5597.

- Βήμα 3ο : Άρα το σήμα που φθάνει στο νευρώνα της εξόδου από την πρώτη σύναψη είναι w21•o1 = 0,3•0,5572= 0,1672 και από τη δεύτερη w22•o2 = 0,3•0,5597= 0,1679.

- Βήμα 4ο :Το συνολικό εισερχόμενο σήμα για τον τελευταίο νευρώνα είναι το άθροισμα των δυο παραπάνω: 0,1672 +0,1679 = 0,3351. Η τελική έξοδος είναι, σύμφωνα με τη σχέση (6.29), ο=1/ (1+e-0,3351-0,5)= 0,6974.

- Βήμα 5ο :Στο σημείο αυτό υπολογίζουμε το σφάλμα δ=t-o=0,8-0,6974= 0,1026.

- Βήμα 6ο :Επομένως, από τη σχέση (6.26), η διαφορά των βαρών είναι Δw= η∙δ∙o =0,25•0,1026•0,6974=0,0179 .Τα νέα βάρη στις συνάψεις θα είναι τα παλιά μείον το Δw, άρα w11= w13= w14=0,2-0,0179=0,1821 και w12= w21= w22=0,3-0,0179=0,2821.

Ως εδώ έχει συμπληρωθεί ένας πλήρης κύκλος της μεθόδου οπισθοδιάδοσης. Με τα νέα βάρη πλέον μπορούμε να συνεχίσουμε για το δεύτερο μέχρις ότου κρίνουμε ότι έχει γίνει καλή προσέγγιση του στόχου μας t.

6.7    Μειονεκτήματα και προβλήματα

Παρά τη μεγάλη επιτυχία της μεθόδου οπισθοδιάδοσης, υπάρχει πιθανότητα η μέθοδος να αποτύχει ή καλύτερα να μην επιτύχει με την πρώτη προσπάθεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως χρειάζεται να αλλάξουμε τιμές παραμέτρων, αρχικές συνθήκες κ.τ.λ. μέχρις ότου διορθωθεί το πρόβλημα.

Άλλες φορές ο χρόνος εκπαίδευσης μπορεί να προκύψει υπερβολικά μεγάλος και να χρειαστούν λ.χ. πολλά εκατομμύρια κύκλοι μέχρις ότου το σύστημα να συγκλίνει, γεγονός που συμβαίνει αν τα βάρη πάρουν μεγάλες τιμές. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αλλάξουμε το μέγεθος του βήματος και συγκεκριμένα να το μικρύνουμε. Μια τέτοια ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει ο χρόνος εκπαίδευσης.

Ένα άλλο συχνό πρόβλημα είναι αυτό των τοπικών ελαχίστων, το οποίο οφείλεται στην τεχνική της επικλινούς καθόδου που ακολουθεί η μέθοδος της οπισθόδρομης διάδοσης. Θα κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα μέσω της εικονικής αναπαράστασης του Σχήματος (25), όπου βλέπουμε ότι το σφάλμα στην αρχή είναι μεγάλο αλλά σιγά σιγά βρίσκει το ελάχιστο μέσα στον κύβο. Ακολουθείται η κλίση της επιφάνειας σφάλματος προς τα κάτω, μεταβάλλοντας συνεχώς τα βάρη μέχρι το σύστημα να φτάσει στο ελάχιστο. Η επιφάνεια μπορεί να έχει πολλά τοπικά ελάχιστα που μπορεί να είναι υψηλότερα από το ολικό ελάχιστο και στα οποία εύκολα μπορεί να παγιδευτεί το δίκτυο στην προσπάθειά του να βρει το ολικό ελάχιστο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο μόνος τρόπος να αποπαγιδευτεί είναι να ξεκινήσει και πάλι η εκπαίδευσή του με νέα αρχικοποίηση.

Σχήμα(25): Διάγραμμα της διαδρομής που ακολουθεί το σφάλμα.

Τέλος, μένει να διευκρινίσουμε ότι οι αλλαγές των βαρών θα πρέπει να γίνονται μετά την παρουσίαση όλων των προτύπων. Αν όμως το δίκτυο βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει το είδος των προτύπων, τότε η εκπαίδευση δε θα συγκλίνει ποτέ και το δίκτυο θα εκπαιδεύεται άσκοπα. Βλέπουμε στο σημείο αυτό ότι η μέθοδος της οπισθοδιάδοσης δεν μιμείται τα βιολογικά ΝΔ, τα οποία έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν ακόμα κι όταν αλλάζουν τα πρότυπα που παρουσιάζονται, με την ικανότητα που έχουν να τα ταξινομούν επιλεκτικά.

7.   ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ MATLAB

Σ'αυτό τον τομέα θα παρουσιάσουμε το στήσιμο ενός  από τα πιο συνηθισμένα και χρήσιμα ΤΝΔ ,του λεγόμενου 'feedforward' νευρωνικού (πρόσθιας τροφοδότησης),με τη βοήθεια του MATLAB. Αποτελείται από ένα επίπεδο εισόδου, πεπερασμένα σε πλήθος κρυμμένα επίπεδα και ένα επίπεδο εξόδου. Η ονομασία του οφείλεται στο γεγονός ότι, σ'αυτό το ΤΝΔ ,όλοι οι νευρώνες λαμβάνουν το σήμα από το προηγούμενο επίπεδο και το προωθούν προς το επόμενο με την ίδια φορά, διατηρώντας έτσι μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αυτή της εξόδου. Ακριβώς δηλαδή σαν τα δίκτυα που έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα. Στο feedforward νευρωνικό, η εκπαίδευση γίνεται με τη μέθοδο της οπισθοδιάδοσης. Το Matlab προσφέρει τη δυνατότητα της παρουσίασης της συγκεκριμένης μεθόδου μέσω ενός demo, του nnd12sd1:

Σχήμα (25):  demo,nnd12sd1, του Matlab μέσω Help/Demos/Toolboxes/Neural

Network/ Backpropagation/Steepest Descent Backpropagation

Η εφαρμογή αυτή μας δίνει μια οπτική της διαδρομής του σφάλματος με τη μέθοδο της επικλινούς καθόδου (1ο γράφημα), καθώς και γραφική παράσταση μεταξύ των βαρών (2ο γράφημα), που ουσιαστικά είναι το επίπεδο SumSq.Error=0 του πρώτου γραφήματος. Μας δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα να επέμβουμε στις τιμές των ανωτέρω μέσω των γραφικών παραστάσεων, καθορίζοντας τις αρχικές τιμές με τις οποίες θέλουμε να ξεκινήσει η οπισθοδιάδοση. Στη συνέχεια, θα μας δείξει μέσω μιας κόκκινης γραμμής την πορεία των τιμών αυτών προς το ολικό ελάχιστο, αν υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο εκπαιδεύεται. Αντίθετα, αν δεν υπάρξει τέτοιου είδους πορεία προς το +, σημαίνει ότι πέσαμε σε τοπικό ελάχιστο και χρειάζεται νέος προσδιορισμός των βαρών.

7.1  Η εντολή 'newff'

Η δημιουργία του ΤΝΔ γίνεται μέσω της συνάρτησης 'newff' , η οποία χρειάζεται τέσσερις παραμέτρους για να λειτουργήσει.Η πρώτη είναι ένας Rx2 πίνακας,όπου R είναι σε πλήθος οι νευρώνες στο επίπεδο εισόδου,ενώ η πρώτη στήλη είναι η ελάχιστη τιμή του σήματος για κάθε νευρώνα και η δεύτερη στήλη είναι η μέγιστη.Η δεύτερη παράμετρος είναι πίνακας γραμμή ο οποίος δείχνει πόσοι νευρώνες υπάρχουν σε κάθε επίπεδο ξεκινώντας από το πρώτο κρυμμένο μέχρι και αυτό της εξόδου.Η τρίτη παράμετρος αναφέρει τα ονόματα των συναρτήσεων που χρησιμοποιούνται μεταξύ των επιπέδων για την επεξεργασία του σήματος,όπως 'tansig' (σιγμοειδής συνάρτηση υπερβολικής εφαπτομένης, tansig(n)= 2/(1+exp(-2*n))-1), 'logsig' (λογαριθμική σιγμοειδής logsig(n) = 1 / (1 + exp(-n)) ), 'purelin' (γραμμική, purelin(n) = n).Είναι προφανές ότι το πλήθος των στοιχείων της δεύτερης και της τρίτης παραμέτρου πρέπει να είναι ίσο.Τέλος,η τέταρτη παράμετρος αναφέρει το όνομα της συνάρτησης η οποία θα εκπαιδεύσει το δίκτυο,όπως 'traingda' (σύμφωνα με τη μέθοδο προσαρμοστικού ελέγχου), 'traingdx' (σύμφωνα με τη μέθοδο προσαρμοστικού ελέγχου με μνήμη), 'trainlm' (ακολουθεί τη μέθοδο Levenberg-Marquardt),με πιο συνηθισμένη τη 'traingd' η οποία εκπαιδεύει το δίκτυο με τη μέθοδο της επικλινούς καθόδου (gradient descent).Έτσι,για παράδειγμα,αν δοθεί η εντολή:

net = newff ( [0 3:-2 4] , [3,1] , { 'tansig' , 'purelin' } ,'traingd');

σημαίνει ότι κατασκευάζουμε ένα feedforward ΤΝΔ,με ονομασία net, με δυο νευρώνες στο επίπεδο εισόδου.Στον πρώτο οι τιμές του σήματος κυμαίνονται μεταξύ 0 ελάχιστη και 3 μέγιστη,ενώ στο δεύτερο μεταξύ -2 και 4.Υπάρχει ένα κρυμμένο επίπεδο με 3 νευρώνες και στο επίπεδο εξόδου υπάρχει ένας νευρώνας.Ο υπολογισμός του εξερχομένου σήματος  από το  κρυμμένο επίπεδο γίνεται μέσω της σιγμοειδούς tansig και του σήματος εξόδου μέσω γραμμικής συνάρτησης.Το δίκτυο είναι έτοιμο για εκπαίδευση και το ρόλο αυτό αναλαμβάνει η traingd .

Υπάρχουν επτά παράμετροι εκπαίδευσης που σχετίζονται με την traingd:

- epochs:      προσδιορίζει το ελάχιστο πλήθος κύκλων εκπαίδευσης.

- show:         εμφανίζει διάγραμμα του σφάλματος ανά συγκεκριμένο πλήθος κύκλων.

- goal:           δίνει τη μέγιστη τιμή του επιθυμητού σφάλματος.

- Ir:               είναι η τιμή του ρυθμού εκπαίδευσης.

- time:          δείχνει σε πόσο χρόνο θέλουμε να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση.

- min_grad:  δίνει την ελάχιστη τιμή της επικλινούς καθόδου (minimum gradient).

- max_fail:   προσδιορίζει το μέγιστο πλήθος των αποτυχιών.

Έχουμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τις τιμές των παραπάνω παραμέτρων εκ των προτέρων, πριν δηλαδή δοθεί η εντολή για την εκκίνηση της εκπαίδευσης.Η χρήση και των επτά δεν είναι υποχρεωτική.Συνήθως,αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τις τρεις τελευταίες γιατί μπορεί να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.Για παράδειγμα,κάτι τέτοιο θα συμβεί σε ΤΝΔ με μικρό ρυθμό εκπαίδευσης (Ir) και μεγάλο πλήθος κύκλων (epochs),αν ορίσουμε μικρή τιμή time.

Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης είναι ο προσδιορισμός των τιμών των βαρών στις συνδέσεις του δικτύου.Υπάρχουν ,όμως ,περιπτώσεις όπου μπορεί να επιθυμούμε την επανεκκίνηση της παραπάνω διαδικασίας είτε για να πετύχουμε μια καλύτερη προσέγγιση είτε γιατί δεν φτάσαμε το στόχο μας.

7.2     Η εκκίνηση των βαρών

Πριν εκπαιδεύσουμε ένα feedforward ΤΝΔ πρέπει να θέσουμε αρχικές τιμές στα βάρη και τις τιμές κατωφλίου.Οι αρχικές τιμές προκύπτουν από την εντολή 'init',μια συνάρτηση η οποία δέχεται σαν είσοδο το νευρωνικό δίκτυο και το επιστρέφει με τιμές στα βάρη και τις τιμές κατωφλίου.

net=init(net);

H συγκεκριμένη τεχνική εξαρτάται από το πλήθος των κρυμμένων επιπέδων και από τις συναρτήσεις μεταφοράς που ισχύουν μεταξύ τους.Η παράμετρος 'net.initFcn'  χρησιμοποιείται για ολική εκκίνηση των τιμών του δικτύου,ενώ η 'net.layers{i}.initFcn' για τη μέθοδο εκκίνησης σε κάθε επίπεδο.

Για τα feedforward νευρωνικά υπάρχουν δυο συναρτήσεις της εκκίνησης κατά επίπεδο: 'initwb' και 'initnw'.Η πρώτη επιλέγει τυχαίες τιμές μεταξύ -1 και 1 για επίπεδα που συνδέονται με γραμμική συνάρτηση,ενώ η δεύτερη για επίπεδα που συνδέονται με σιγμοειδή συνάρτηση.Η λειτουργία της initnw βασίζεται στην τεχνική Nguyen και Widrow [NgWi90] και επιλέγει τέτοια αρχικά βάρη για κάθε επίπεδο,ώστε οι ενεργές περιοχές του επιπέδου να μην συμπεριφέρονται απότομα σε σήματα που ξεφεύγουν από τις τιμές min και max εισόδου.Ως μέθοδος έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την τυχαία επιλογή της initwb.Ελάχιστοι νευρώνες σπαταλώνται και η εκπαίδευση γίνεται γρηγορότερα.

Με την εντολή όμως newff ,το δίκτυο,θέτει από μόνο του αρχικές τιμές στον πίνακα βαρών κι έτσι δεν χρειάζεται να καλέσουμε ξεχωριστά κάποια init.Μπορεί να χρειαστεί όμως να επανεκκινήσουμε το δίκτυο με διαφορετικές τιμές για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε τις παρακάτω εντολές:

net.layers{1}.initFcn = 'initwb' ;			           (1)

net.inputWeights{1,1}.initFcn = 'rands' ;		(2)

net.biases{1,1}.initFcn =  'rands' ;			(3)

net.biases{2,1}.initFcn =  'rands' ;			(4)

net = init(net);						(5)

Με την εντολή (1) αλλάζω τα βάρη του πρώτου κρυμμένου επιπέδου,με τη (2) θέτω τυχαία τιμή (rands) στο νευρώνα (1,1)(:πρώτος,πρώτου επιπέδου),με τις (3) και (4) αλλάζω τιμές κατωφλίου και με την (5) επανεκκινώ το δίκτυο μετά τις αλλαγές.

7.3      Προσομοίωση του δικτύου

Από τη στιγμή που το δίκτυό μας έχει εκπαιδευτεί,μπορώ να εισάγω μια νέα είσοδο και να περιμένω ως έξοδο την επιθυμητή.Αν p το διάνυσμα εισόδου,ονομάζω a το διάνυσμα εξόδου και η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της εντολής 'sim' ως εξής:

a = sim (net,p)

Ας δούμε όλα τα παραπάνω σε ένα παράδειγμα:

7.4   Προσομοίωση ελεγκτή κατάστασης ενός state space συστήματος με

Νευρωνικό Δίκτυο

Έστω το state space σύστημα :

.

X(t)  =      1    2     X(t)     +     1      U(t)

2     1                      4

Y(t)  =    [ 1  -1 ]  X(t)

Το σύστημα είναι ασταθές εφόσον οι ιδιοτιμές του Α είναι -1 και 3.Για να γίνει ευσταθές θεωρώ επιθυμητό διάνυσμα ιδιοτιμών το p=[-1 -3].

Μέσω της εντολής 'place' του Matlab παίρνουμε τη τιμή του ελεγκτή κατάστασης:

>> A=[1 2;2 1];

>> B=[1;4];

>> C=[1 -1];

>> D=0;

>> P=[-1 -3];

>> K=place(A,B,P)

K =

1.200     1.200

Επομένως για να εκπαιδεύσω ένα δίκτυο που θα προσομοιώνει το συγκεκριμένο ελεγκτή πρέπει εισάγοντας τυχαία ζεύγη τιμών Χ=(x1,x2) να έχω έξοδο Κ•Χ.

Σχήμα (26):  Προσομοίωση ελεγκτή κατάστασης από ΤΝΔ.

Δημιουργώ, λοιπόν, το εξής δίκτυο:

net=newff([-2 2;-2 2],[400,150,80,20,1],{'tansig','tansig','tansig','tansig','purelin'},'traingd');

net.trainParam.show=50;

net.trainParam.Ir=0.05;

net.trainParam.epochs=500;

net.trainParam.goal=1e-4;

in=1.5*randn(2,30);                                     %επιλογή τυχαίων 30 ζευγών

t=[1.2 1.2]*in;

net=train(net,in,t)

Κατασκευάζουμε δηλαδή ΤΝΔ με 4 κρυμμένα επίπεδα που έχουν αντίστοιχα 400,150,80 και 20 νευρώνες το καθένα (οι τιμές αυτές προέκυψαν με τη μέθοδο trial and error).Το επίπεδο εξόδου περιλαμβάνει 1 νευρώνα ώστε να πάρουμε ως έξοδο διάνυσμα Κ•X διάστασης 1x1.Επιλέγουμε να μας δείχνει αποτελέσματα ανά 50 κύκλους εκπαίδευσης. Ορίζουμε ρυθμό εκμάθησης 0.05,μέγιστο πλήθος κύκλων 500 και σφάλμα 10-4. Επιλέγουμε το ΤΝΔ να εκπαιδευτεί σε τυχαία είσοδο in 30 ζευγών με μοναδικό περιορισμό ελάχιστη τιμή -2 και μέγιστη 2.Ο στόχος μας είναι το διάνυσμα t που είναι ουσιαστικά το Κ•X.Το Matlab εξάγει τα παρακάτω αποτελέσματα:

TRAINGD, Epoch 0/500, MSE 6.74421/0.0001, Gradient 51.9628/1e-010

TRAINGD, Epoch 50/500, MSE 0.00717507/0.0001, Gradient 0.163378/1e-010

TRAINGD, Epoch 100/500, MSE 0.00110326/0.0001, Gradient 0.0633944/1e-010

TRAINGD, Epoch 150/500, MSE 0.000181138/0.0001, Gradient 0.0252925/1e-010

TRAINGD, Epoch 167/500, MSE 9.9036e-005/0.0001, Gradient 0.0186425/1e-010

TRAINGD, Performance goal met.

net =

Neural Network object:

architecture:

numInputs: 1

numLayers: 5

biasConnect: [1; 1; 1; 1; 1]

inputConnect: [1; 0; 0; 0; 0]

layerConnect: [5x5 boolean]

outputConnect: [0 0 0 0 1]

targetConnect: [0 0 0 0 1]

numOutputs: 1  (read-only)

numTargets: 1  (read-only)

numInputDelays: 0  (read-only)

numLayerDelays: 0  (read-only)

subobject structures:

inputs: {1x1 cell} of inputs

layers: {5x1 cell} of layers

outputs: {1x5 cell} containing 1 output

targets: {1x5 cell} containing 1 target

biases: {5x1 cell} containing 5 biases

inputWeights: {5x1 cell} containing 1 input weight

layerWeights: {5x5 cell} containing 4 layer weights

functions:

adaptFcn: 'trains'

initFcn: 'initlay'

performFcn: 'mse'

trainFcn: 'traingd'

parameters:

adaptParam: .passes

initParam: (none)

performParam: (none)

trainParam: .epochs, .goal, .lr, .max_fail,

.min_grad, .show, .time, .Ir

weight and bias values:

IW: {5x1 cell} containing 1 input weight matrix

LW: {5x5 cell} containing 4 layer weight matrices

b: {5x1 cell} containing 5 bias vectors

other:

userdata: (user stuff)

Σχήμα (27): Γραφική παράσταση σφάλματος ως προς κύκλους εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω στοιχεία μας ενημερώνουν ότι βρήκαμε το στόχο μας στους 167 κύκλους εκπαίδευσης,ενώ παραθέτει και στοιχεία για την αρχιτεκτονική του ΤΝΔ που χρησιμοποιήσαμε, όπως ποιες παραμέτρους λάβαμε υπόψη, σύμφωνα με ποιες συναρτήσεις εκπαιδεύτηκε, πώς ορίστηκαν τα βάρη,πόσα επίπεδα περιλαμβάνει,καθώς και τα ονόματα των πινάκων στους οποίους αποθήκευσε τις τιμές των βαρών και των κατωφλίων. Τέλος, παρουσιάζει την πορεία του σφάλματος μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης,Σχήμα(27).

Σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι έχουμε ένα νευρωνικό δίκτυο έτοιμο εκπαιδευμένο, ώστε να χειριστεί νέα ζεύγη εισόδων και να δώσει αποτέλεσμα Κ•X. Επομένως,για είσοδο:

dokimi=1.5*randn(2,1)				%δηλαδή τυχαίο ζεύγος

dokimi =

-0.2086

-1.7451

ζητάμε την έξοδο του ΤΝΔ μέσω της εντολής:

>> apotelesma=sim(net,dokimi)

apotelesma =

-2.8374

Πράγματι,δεν έχουμε μεγάλη απόκλιση από το στόχο μας Κ•X,που είναι ο εξής:

>> [1.2  1.2]*dokimi

ans =

-2.3444

7.5    Χαρακτηριστικά Νευρωνικών Ελεγκτών

Από τα προηγούμενα προκύπτει το εξής ερώτημα:

Γιατί να προτιμήσουμε ένα νευρωνικό ελεγκτή σε σχέση με το συμβατικό;

Όλη η επιστήμη που βασίζεται στα ΤΝΔ ονομάζεται Υπολογιστική Νοημοσύνη. Η περιοχή που αφορά τον Έλεγχο είναι πιο γνωστή ως Ευφυής ή Νοήμων Έλεγχος.Οι ευφυείς ελεγκτές που βασίζονται σε ΤΝΔ,έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά που τους καταστούν ιδιαίτερα επιθυμητούς για τον έλεγχο διαδικασιών:

- έχουν συλλογική ικανότητα επεξεργασίας,

- έχουν έμφυτη προσαρμοστικότητα,

- μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να απαιτούν πολύπλοκους αλγόριθμους ελέγχου,

- επιτυγχάνουν τη συμπεριφορά τους μέσω μάθησης,ενώ η διαδικασία υπό έλεγχο μπορεί να είναι μη γραμμική,

- μπορούν να επεξεργαστούν μεγάλο πλήθος πληροφοριών από αισθητήρες.Η αύξηση των πληροφοριών δεν μειώνει την ταχύτητα επεξεργασίας,όμως επηρεάζει το χρόνο μάθησης,

- έχουν την ικανότητα να αντεπεξέλθουν στο θόρυβο,

- είναι πολύ γρήγοροι στον υπολογισμό του νόμου ελέγχου λόγω της παράλληλης επεξεργασίας που χρησιμοποιούν και δεν απαιτούν μικροσκοπικό πρότυπο της ελεγχόμενης διαδικασίας.

- αποδεικνύονται πολύ χρήσιμοι ειδικά σε περιπτώσεις που δεν γνωρίζουμε το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει ένα σύστημα.

7.6   Πρότυπα Νευρωνικών Ελεγκτών

Η πρώτη εφαρμογή ΤΝΔ για τον έλεγχο μιας δυναμικής διαδικασίας παρουσιάστηκε από τους Widrow και Smith το 1964,που χρησιμοποίησαν ένα μοναδικό νευρώνα τύπου Adaline (αισθητήρας) για τον έλεγχο ενός αντίστροφου εκκρεμούς.Αποδείχθηκε ότι ο εκπαιδευόμενος αυτός ελεγκτής ήταν εξίσου αποτελεσματικός με ένα συμβατικό.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη δραστηριότητα στη χρήση ΤΝΔ για την αναγνώριση ταυτότητας και τον έλεγχο φυσικών διαδικασιών.Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για την απόδοσή τους και η επακόλουθη πολυπλοκότητά τους, οδηγούν αναπόφευκτα στη χρήση προηγμένων μεθόδων επεξεργασίας πληροφοριών και ελέγχου διαδικασιών.

Πολλές προτάσεις για τον έλεγχο με ΤΝΔ έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και το θέμα συνεχίζει να προκαλεί ερευνητικό ενδιαφέρον, όχι μόνο από θεωρητικής άποψης αλλά και για εφαρμογές.Στόχος είναι η αντικατάσταση των συμβατικών ελεγκτών με ευφυείς ελεγκτές με ΤΝΔ που έχουν εκπαιδευτεί με δεδομένα από τη φυσική διαδικασία,ώστε να παρέχουν βελτιωμένη ποιότητα ελέγχου.Παρακάτω θα δούμε μερικές από τις επικρατέστερες αρχιτεκτονικές νευρωνικών ελεγκτών.

Τα προβλήματα της μακροσκοπικής αναγνώρισης μιας φυσικής διαδικασίας από δεδομένα εισόδου και εξόδου με ΤΝΔ είναι ουσιαστικά η εύρεση της συνάρτησης μεταφοράς της διαδικασίας.Σαν τεχνική είναι από τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία.

7.7    Αντίστροφο Πρότυπο

Η επιτυχία του αλγορίθμου οπισθόδρομης διάδοσης για τη μάθηση πολυστρωματικών ΤΝΔ,είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη στις εφαρμογές ΤΝΔ για τον έλεγχο διαδικασιών.Ο νευρωνικός ελεγκτής που χρησιμοποιείται συχνά στην πράξη,λόγω της απλότητάς του,βασίζεται στην αρχιτεκτονική του αντίστροφου προτύπου (inverse model), μια μέθοδος που έχει πολλά κοινά με τους αυτοσυντονιζόμενους ελεγκτές.

Κατά τη φάση μάθησης του ΤΝΔ,που γίνεται με υποδείγματα απόκρισης της διαδικασίας σε γνωστές διεγέρσεις εκτός-γραμμής, στόχος είναι η αναγνώριση με ένα ΤΝΔ της αντίστροφης σχέσης φ-1 μεταξύ εξόδου και εισόδου της ελεγχόμενης διαδικασίας, δηλαδή της αντίστροφης συνάρτησης μεταφοράς.Συνεπώς,αν η φυσική διαδικασία έχει σχέση y=φ(u),τότε (ιδανικά) το ΤΝΔ θα παράγει την αντίστροφη σχέση u= φ-1 (y) μετά από μάθηση,ώστε η ολική σχέση εισόδου-εξόδου του ολικού συστήματος να είναι η μονάδα.Μετά τη μάθηση,η έξοδος της διαδικασίας θεωρητικά θα ακολουθεί την επιθυμητή έξοδο με απόλυτη πιστότητα.Η μάθηση γίνεται με βάση το σφάλμα e=d-y του ολικού συστήματος.Η απλή διάταξη του ΝΕ που δείχνει το ΤΝΔ σε σειρά με την ελεγχόμενη διαδικασία φαίνεται στο Σχήμα(28).

Σχήμα (28):  Αρχιτεκτονική αντίστροφου προτύπου.

Η αρχιτεκτονική αυτή έχει σοβαρά μειονεκτήματα και πάσχει από χαμηλή σθεναρότητα διότι η αναγνώριση του αντίστροφου προτύπου δεν μπορεί να είναι ακριβής,οπότε και η ολική σχέση εισόδου-εξόδου του ανοικτού συστήματος δεν μπορεί να είναι ποτέ μονάδα. Για να λειτουργήσει αποδεκτά η μέθοδος απαιτείται αναγνώριση της ελεγχόμενης διαδικασίας σε τακτά διαστήματα,γεγονός που περιορίζει την εφαρμογή της μεθόδου στην πράξη.

7.8     Ειδικευμένη μάθηση με ανατροφοδοτούμενο σφάλμα

Η έλλειψη σθεναρότητας της προηγούμενης αρχιτεκτονικής αντιμετωπίζεται σε μεγάλο βαθμό με την αρχιτεκτονική της ειδικευμένης μάθησης ή ανατροφοδοτούμενου σφάλματος,όπως φαίνεται στο Σχήμα(29).

Η αρχιτεκτονική αυτή τοποθετεί το ΤΝΔ σε σειρά με την ελεγχόμενη διαδικασία,όπως και στην προηγούμενη περίπτωση,αλλά εντός του βρόγχου του κλειστού συστήματος που έχει ανατροφοδότηση της εξόδου στην είσοδο του ΤΝΔ.Το αποτέλεσμα είναι η αυξημένη σθεναρότητα του ολικού κλειστού συστήματος και όλα τα οφέλη που προέρχονται από την ανατροφοδότηση.Η μάθηση γίνεται με βάση το σφάλμα e=d-y του κλειστού συστήματος και με στόχο την ελαχιστοποίηση κάποιου μέτρου του σφάλματος αυτού.

Σχήμα (29):   Αρχιτεκτονική ειδικευμένης μάθησης

7.9     Έμμεση μάθηση

Η έμμεση μάθηση είναι μια ακόμα αρχιτεκτονική νευρωνικού ελέγχου,που είναι πιο σύνθετη από τις δυο προηγούμενες,εφόσον περιέχει δυο δυναμικά ΤΝΔ και η μάθησή του είναι αρκετά πιο δύσκολη.Η συγκεκριμένη αυτή αρχιτεκτονική φαίνεται στο Σχήμα(30) όπου ένα ΤΝΔ (2) παριστάνει το ιδανικό δυναμικό πρότυπο της φυσικής διαδικασίας που έχει βρεθεί μετά από αναγνώριση,και το άλλο ΤΝΔ (1) εκτελεί χρέη ελεγκτή πρόσθιας τροφοδότησης.Και τα δυο ΤΝΔ εκπαιδεύονται εντός-γραμμής από δεδομένα του συστήματος.

Κατά τη φάση της μάθησης,το ΤΝΔ2,δηλαδή ο προσομοιωτής της ελεγχόμενης διαδικασίας,μαθαίνει τη δυναμική σχέση εισόδου-εξόδου,δηλαδή τη συνάρτηση μεταφοράς της διαδικασίας με βάση το σφάλμα μεταξύ της εξόδου της φυσικής διαδικασίας και αυτής του ΤΝΔ: e*=y-y*. Η μάθηση γίνεται εκτός ή εντός-γραμμής με τυχαία σήματα διέγερσης. Παράλληλα,το ολικό σφάλμα e=d-y χρησιμοποιείται για τη μάθηση του ΤΝΔ1,δηλαδή του ελεγκτή πρόσθιας τροφοδότησης.

Το πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής αυτής είναι ότι παρέχει ευκολότερη μάθηση εντός-γραμμής,εφόσον το σφάλμα απόδοσης μπορεί να διαδοθεί προς τα πίσω,διαμέσου του προσομοιωτή σε κάθε στιγμή δειγματοληψίας.Στην πράξη,η μέθοδος εντός-γραμμής μάθησης δεν χρησιμοποιείται γιατί απαιτεί μεγάλο χρόνο και μεγάλο αριθμό πειραμάτων στο ελεγχόμενο σύστημα,γεγονός που είναι απαγορευτικό.Η μέθοδος είναι χρήσιμη,όμως,εφόσον υπάρχει ένα ακριβές δυναμικό μαθηματικό πρότυπο της ελεγχόμενης διαδικασίας.

Σχήμα (30):   Αρχιτεκτονική έμμεσης μάθησης

8.      ΆΛΛΑ ΕΙΔΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

8.1     Δίκτυα Hopfield

Το 1982 ο Hopfield παρουσίασε μια νέα κατηγορία δικτύων τα οποία έχουν μεγάλες υπολογιστικές ικανότητες και είναι χρήσιμα κυρίως σε δυο είδη προβλημάτων, αυτά της συνειρμικής μνήμης (associative memory) και της βελτιστοποίησης (optimization). Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν λυθεί στο παρελθόν με άλλες μεθόδους. Μάλιστα οι παλιότερες λύσεις ήταν αρκετά ικανοποιητικές και γρήγορες. Η χρήση των δικτύων στα προβλήματα αυτά προσφέρει, όμως, μια διορατικότητα ως προς τη φύση του προβλήματος που εξετάζουν. Επίσης, η χρονική στιγμή που εμφανίστηκε η εργασία αυτή (J.J.Hopfield ,Neural Networks and physical systems with emergent collective computational abilities,Proc.Natl.Acad.Sci,79,2554), ήταν πολύ σημαντική, γιατί ήταν σε μια εποχή που η κατάσταση στα νευρωνικά δίκτυα ήταν μάλλον στάσιμη κι έτσι  ανακινήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός στην περιοχή αυτή, κάτι που ήταν εκ των πραγμάτων απαραίτητο.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτών των δικτύων είναι ότι χρησιμοποιούν μηχανισμό με ανάδραση, δηλαδή η έξοδος που βγαίνει από κάθε νευρώνα χρησιμοποιείται ως είσοδος για όλους τους άλλους νευρώνες, κάτι καινούριο σε σχέση με τα προηγούμενα.

8.2      Η δομή των δικτύων Hopfield

Τα δίκτυα τύπου Hopfield αποτελούνται από ένα μόνο επίπεδο με πολλούς όμως νευρώνες, χωρίς να γίνεται διαχωρισμός σε επίπεδο εισόδου ή εξόδου. Παρόλα αυτά η συνδεσμολογία των νευρώνων είναι πλήρης. Η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι κάθε νευρώνας δέχεται σήματα από το περιβάλλον και δίνει εξόδους προς αυτό, λειτουργεί δηλαδή σαν αυτόνομος αισθητήρας.

Σχήμα (31) :   Δομή δικτύου Hopfield με n=4.

Στα δίκτυα Hopfield κάθε νευρώνας δίνει έξοδο σήμα si προς όλες τις άλλες μονάδες j, Σχήμα (31). Κάθε μονάδα χαρακτηρίζεται από μια δυαδική κατάσταση,δηλαδή μπορεί να έχει μια από δυο δυνατές τιμές. Συνήθως οι τιμές αυτές είναι 0 και 1 αλλά όχι κατ' αποκλειστικότητα (θα μπορούσε λ.χ. να είναι -1 και 1).Μια κατάσταση του συστήματος είναι πλήρης όταν δίνονται οι τιμές των μονάδων από τις οποίες αποτελείται, λ.χ. s=(s1,s2,...,sn)=(0,1,...,0) για ένα δίκτυο με n μονάδες.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στα δίκτυα Hopfield σε κάθε ζευγάρι που συνδέονται υπάρχει σύνδεση και προς τις δυο κατευθύνσεις,δηλαδή μεταξύ των μονάδων i και j υπάρχουν οι συνδέσεις wij και wji ,έχοντας όμως πάντοτε wij= wji,πράγμα που σημαίνει ότι τα βάρη είναι ίσα για σήματα και προς τις δυο κατευθύνσεις.Τότε εξασφαλίζεται ότι το δίκτυο συγκλίνει και καταλήγει σε μια σταθερή κατάσταση.Αυτό έδειξαν οι Kohen-Grossberg με θεώρημα που αποδεικνύει ότι τα δίκτυα με μηχανισμό ανάδρασης είναι ευσταθή αν η μήτρα (πίνακας(3)) των βαρών:

Πίνακας (3):

0      w12    ...  w1n

Wij =             w21    0      ...  w2n

...........................

wn1   wn2    ...    0

είναι συμμετρική με 0 στην κύρια διαγώνιό της,δηλαδή wij = wji για όλα τα i ≠ j και wii = 0,για όλα τα i. Μια άλλη δομή του δικτύου Hopfield φαίνεται στο Σχήμα (32):

Σχήμα (32): Δομή δικτύου Hopfield.

Το συγκεκριμένο δίκτυο στα σχήματα έχει 4 νευρώνες, άρα n(n-1)=4x3=12 συνάψεις, οι οποίες φαίνονται ως γραμμές που έχουν κατευθυντικότητα. Βλέπουμε ότι το δίκτυο χρησιμοποιεί το μηχανισμό ανάδρασης (feedback mechanism), καθόσον η έξοδος από κάθε νευρώνα ταυτόχρονα γίνεται είσοδος για τους άλλους νευρώνες του δικτύου. Η έξοδος υπολογίζεται πάλι και η διαδικασία αυτή γίνεται ξανά. Αν το δίκτυο είναι ευσταθές, οι αλλαγές που επιτελούνται σε κάθε κύκλο γίνονται συνεχώς μικρότερες, μέχρις ότου τελικά οι έξοδοι δεν αλλάζουν καθόλου. Αν όμως το δίκτυο είναι ασταθές τότε δεν συγκλίνει ποτέ και παρουσιάζει χαρακτηριστικά χαοτικού συστήματος. Κανένα από τα δίκτυα που εξετάσαμε προηγουμένως δεν χρησιμοποιεί το φαινόμενο της ανάδρασης.

Δυο πολύ χαρακτηριστικές εφαρμογές των δικτύων Hopfield είναι το πρόβλημα της συνειρμικής μνήμης και του πωλητή (travel salesman problem).

8.3     Δίκτυα Kohonen

Πρόκειται για ένα μοντέλο νευρωνικών δικτύων που προτάθηκε το 1984 από τον Kohonen και παρουσιάζει τη διαδικασία εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου χωρίς επίβλεψη, δηλαδή δεν δίνεται καμία εξωτερική παρέμβαση σχετικά με τους στόχους που πρέπει να αναγνωρίζει ένα δίκτυο. Αυτό είναι το λεγόμενο χαρακτηριστικό της αυτο-οργάνωσης. Η αυτο-οργάνωση ως ιδέα είχε προταθεί πολύ καιρό πριν από τον von der Malsburg το 1973, αλλά ο Kohonen ήταν αυτός που προχώρησε την εξέλιξή της και θεωρείται ο πατέρας των δικτύων αυτών.

Τα χαρακτηριστικά του δικτύου Kohonen είναι ότι μπορεί να ταξινομεί διανύσματα με τη βοήθεια ενός αλγόριθμου αυτόνομης (χωρίς επίβλεψη) μάθησης. Το ΤΝΔ οργανώνει τα βάρη του με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει όποια κανονικότητα υπάρχει στα διανύσματα εισόδου. Κάνει, λοιπόν, μια αντιστοίχιση των εισόδων στην έξοδο και για το λόγο αυτό λέμε ότι επιτελεί μια αυτο-οργανούμενη απεικόνιση χαρακτηριστικών (self-organising feature map).Μια σημαντική αρχή της οργάνωσης των αισθητηρίων οργάνων στον εγκέφαλο είναι ότι η κατανομή των νευρώνων παρουσιάζει μια κανονικότητα που αντικατοπτρίζει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά των εξωτερικών ερεθισμάτων που διαδίδονται σε αυτά. Έτσι, τα δίκτυα Kohonen ακολουθούν κάποια χαρακτηριστικά των βιολογικών δικτύων.

Έχουν κυρίως χρησιμοποιηθεί για την επιλογή στοιχείων ανάμεσα σε ομάδα. Για παράδειγμα, κατά την ελάττωση χρωμάτων σε εικόνα, ένα τέτοιο δίκτυο μπορεί να επιλέξει την απόχρωση που θα χρησιμοποιηθεί από κάθε χρώμα για την παραγωγή της νέας εικόνας.

8.4      Η δομή των δικτύων Kohonen

Το δίκτυο αυτό αποτελείται από δυο επίπεδα. Το πρώτο, όπως συνήθως, είναι το επίπεδο εισόδου.Το δεύτερο επίπεδο έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι είναι οργανωμένο σε μορφή πλέγματος, που μπορεί να έχει οποιαδήποτε διάσταση,π.χ. μπορεί να έχουμε ένα δισδιάστατο πλέγμα,δηλαδή μια επιφάνεια που έχει mxm μονάδες (νευρώνες).Τα δυο αυτά επίπεδα έχουν πλήρη συνδεσμολογία.Το Σχήμα (33) δίνει τη δομή ενός τέτοιου δικτύου.Το σήμα εισόδου είναι ένα διάστημα με n στοιχεία.Έτσι,τελικά έχουμε ένα πλήθος από nxmxm συνδέσεις.

Από τις πιο συχνές εφαρμογές των δικτύων Kohonen είναι σε προβλήματα που καλούμαστε να επιλέξουμε ένα στοιχείο από ένα σύνολο,όπως στην ελάττωση αποχρώσεων χρώματος σε μια εικόνα.

Σχήμα (33): Δομή δικτύου Kohonen.

9.    ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΝΔ

Είναι πολλές οι εφαρμογές των ΤΝΔ που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, ενώ μερικές από αυτές βρίσκονται ήδη ως έτοιμα προϊόντα στην αγορά και χρησιμοποιούνται ευρέως. Αναμένουμε τα επόμενα χρόνια ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό, αφού ακόμη το πεδίο αυτό βρίσκεται σε νηπιακή ηλικία. Οι εφαρμογές αυτές αφορούν αναγνώριση προτύπων, υπολογισμό συναρτήσεων, βελτιστοποίηση, πρόβλεψη, αυτόματο έλεγχο και πολλά άλλα θέματα. Θα περιγράψουμε μερικές από τις εφαρμογές αυτές, αλλά δεν είναι δυνατό να αναφερθούμε σε όλες επειδή ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος.

Στις τραπεζικές εργασίες μια δύσκολη απόφαση είναι να υπολογισθεί ο παράγοντας της επικινδυνότητας σε μια αίτηση για στεγαστικό δάνειο. Από τα δεκάδες στοιχεία που περιέχει μια αίτηση, η τράπεζα θέλει να ξέρει τι πιθανότητα υπάρχει ο πελάτης να αδυνατεί να πληρώσει τις δόσεις του συμβολαίου. Όπως φαίνεται στο Σχήμα (34),τα στοιχεία που παίζουν ρόλο στις αποφάσεις αυτές είναι το εισόδημα και η φερεγγυότητα του δανειολήπτη. Στην περιοχή των ''ο'' η πιθανότητα να πληρωθεί το δάνειο κανονικά είναι πολύ μεγάλη, γιατί ο δανειολήπτης έχει μεγάλο εισόδημα και είναι φερέγγυος, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο στην περιοχή των ''x''. Για τις δυο αυτές περιοχές, η απόφαση της τράπεζας είναι μάλλον εύκολη. Ανάμεσα όμως στις δυο αυτές περιοχές υπάρχει μια γκρίζα περιοχή στην οποία η απόφαση είναι πολύ δύσκολη.

Σχήμα (34) :  Γράφημα από στοιχεία βάσης δεδομένων που αναφέρεται σε δάνεια.

Ένα πρόγραμμα νευρωνικού δικτύου που λέγεται ΄Νέστωρ' εκπαιδεύεται σε μερικές χιλιάδες αιτήσεις, από τις οποίες άλλες εγκρίθηκαν και άλλες απορρίφθηκαν από την τράπεζα με απόφαση των υπαλλήλων της. Συγκρίνοντας με τα πραγματικά δεδομένα για μια νέα αίτηση δανείου που γίνεται στην τράπεζα, το σύστημα ψάχνει να βρει στοιχεία και να αποφασίσει τι ακριβώς αποτελεί παράγοντα μεγάλης επικινδυνότητας. Τελικά, παίρνει μια απόφαση, να δώσει ή να μη δώσει το δάνειο, η οποία έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από άλλες μεθόδους. Το πρόγραμμα 'Νέστωρ' είναι ιδιαίτερα επιτυχές στη γκρίζα περιοχή του σχήματος και έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια.

Μια άλλη εφαρμογή είναι η δημιουργία φίλτρου που τοποθετείται σε τηλεπικοινωνιακές γραμμές, όπως οι τηλεφωνικές, και το οποίο ''καθαρίζει'' τη γραμμή από το θόρυβο και την ηχώ, ενώ συγχρόνως περιορίζει τα σφάλματα κατά τη μετάδοση. Το πρώτο τέτοιο φίλτρο επινοήθηκε από τους Widrow και Smith,ονομάζεται Adaline και χρησιμοποιείται πάνω από 30 χρόνια με επιτυχία. Είναι από τις πιο παλιές εφαρμογές των ΤΝΔ.

Στη χημική ανάλυση συχνά χρησιμοποιούνται ΤΝΔ εκεί όπου πρέπει να ληφθούν γρήγορες αποφάσεις και δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν λεπτομερείς και χρονοβόρες αναλύσεις στο εργαστήριο. Ένα παράδειγμα είναι να μπορεί να γίνει γρήγορος έλεγχος στις αποσκευές επιβατών στα αεροδρόμια για το αν υπάρχουν εκρηκτικές ύλες μέσα σ'αυτές. Η εταιρία Science Application International (SAIC) έχει δημιουργήσει μια συσκευή θερμικής ανάλυσης νετρονίων (thermal neutron analysis,TNA) που ελέγχεται από ένα νευρωνικό δίκτυο και ανακαλύπτει αντικείμενα τα οποία περιέχουν εκρηκτικά μέσω ανάλυσης του σήματος εκπομπής ακτινών γ.Η επιτυχία του συνίσταται στο ότι μπορεί να ξεχωρίσει την προέλευση των στοιχείων κι έτσι διαχωρίζει ένα σήμα αζώτου, για παράδειγμα, ανάλογα αν προέρχεται από βόμβα ή γιαούρτι. Σε ένα αεροδρόμιο, η ταχύτητα της ανάλυσης είναι 5 δευτερόλεπτα ανά βαλίτσα. Έχει επιτυχία 90%,πράγμα που σημαίνει ότι μια στις δέκα βαλίτσες πρέπει να εξετάζεται χειρωνακτικά από υπάλληλο.

Μια άλλη πολύ χρήσιμη εφαρμογή των ΤΝΔ είναι στην αναγνώριση εικόνων, κειμένων και γενικά προτύπων (pattern recognition).Η εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει πάρα πολλές δραστηριότητες, από τις πλέον επιτυχείς των ΤΝΔ. Ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία κειμένου είναι το ''Omnipage''.Το ανέπτυξε η εταιρία Caere (που τώρα λέγεται Scansoft) το 1994 και υλοποιείται σε ένα απλό PC.Το πρόγραμμα διαβάζει τυπωμένα κείμενα με σαρωτή (scanner) και τα μετατρέπει σε χαρακτήρες ASCII,δίνοντας δυνατότητα επεξεργασίας του εγγράφου. Το πρόγραμμα δουλεύει αρκετά ικανοποιητικά ακόμα κι αν κάποια γράμματα είναι μερικώς κατεστραμμένα, πράγμα που συμβαίνει συχνά σε σελίδες fax.

Η εταιρία Nestor έχει επίσης αναπτύξει ένα πρόγραμμα που αναγνωρίζει τη γραφή Κάντζι (ιαπωνική γραφή ιδεογραμμάτων) κι έτσι μεταφράζει αυτόματα διάφορα κείμενα στα Αγγλικά. Η αρχική έκδοση μπορούσε να αναγνωρίσει 2500 χαρακτήρες με επιτυχία 92%.Ο μέσος Ιάπωνας αναγνωρίζει περίπου 2000-3000 τέτοιους χαρακτήρες. Το δίκτυο αυτό χρησιμοποιεί μια γενικευμένη λογική που θα μπορούσε εύκολα να εφαρμοσθεί και σε άλλες γλώσσες, όπως Κυριλλικά, Εβραϊκά κτλ.

Σ'αυτή την κατηγορία εφαρμογών μπορούμε να εντάξουμε και την υπηρεσία φωνητικής κλήσης που προσφέρουν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.

Ένα άλλο γνωστό πρόβλημα είναι η μετατροπή κειμένου σε φωνή και το αντίστροφο. Το 'NETtalk' είναι ένα γνωστό πρόγραμμα που κάνει ακριβώς αυτό, δηλαδή ένα δίκτυο εκπαιδεύεται στο να διαβάζει γραπτά κείμενα και να τα απαγγέλλει. Στην αρχή η απαγγελία ήταν ακατανόητη, μετά ήταν νηπιακής μορφής και τελικά έφθασε σε 95% αναγνωρίσιμης και κατανοητής ομιλίας.

Φυσικά, ο αριθμός των εφαρμογών των ΤΝΔ που λειτουργούν σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερος. Όσες αναφέραμε είναι μόνο ενδεικτικές, ενώ δημιουργούνται συνεχώς καινούριες. Είναι πολλοί περισσότεροι οι κλάδοι που έχουν ευνοηθεί από τη χρήση ΤΝΔ. Για παράδειγμα, στη Βιολογία και την Ιατρική μερικές από τις σημαντικότερες εφαρμογές τους είναι η καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του εγκεφάλου, οι προβλέψεις για αντιδράσεις οργανισμών στη λήψη φαρμάκων και η ανάλυση ομιλίας σε ακουστικά βαρηκοΐας κωφών ατόμων. Στις επιχειρήσεις και τα χρηματοοικονομικά έχουν παίξει ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου προσωπικού σε σημαντικές θέσεις, στην αξιολόγηση επενδύσεων και την ανάλυση χαρτοφυλακίων. Τέλος, οι τομείς του στρατού και της βιομηχανίας θεωρούνται από τους πλέον ευνοημένους, καθώς τα ΤΝΔ βοήθησαν στην αυτοματικοποίηση ρομπότ και συστημάτων ελέγχου, την κωδικοποίηση σημάτων ραντάρ και την αναγνώριση και παρακολούθηση στόχων.

10.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία κάναμε μια εισαγωγή στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και πώς γεννήθηκαν από τα βιολογικά.Μελετήσαμε κάποια είδη από αυτά ξεκινώντας από το πιο απλό, τον αισθητήρα, και συνεχίσαμε με τα πολυεπίπεδα ΝΔ εμπροσθοδιάδοσης. Αναφέραμε δυο μεθόδους εκπαίδευσης, τον κανόνα Δέλτα και την οπισθοδιάδοση, παραθέτοντας και αριθμητικά παραδείγματα.Από τις εφαρμογές των ΤΝΔ επιμείναμε στη θεωρία Ελέγχου και δημιουργήσαμε έναν νευρωνικό ελεγκτή κατάστασης στο Matlab. Κάναμε μια μικρή αναφορά σε άλλα είδη δικτύων και δώσαμε παραδείγματα της καθημερινής μας ζωής όπου γίνεται χρήση των ΤΝΔ.Πριν κλείσουμε, οφείλουμε να αναφερθούμε σε πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εφαρμογών τους:

Πλεονεκτήματα:

- Έχουν από τη φύση τους εφαρμογή σε μη-γραμμικό έλεγχο.Αυτό προκύπτει από την ικανότητά τους να προσεγγίζουν μη-γραμμικές σχέσεις εισόδου-εξόδου.

- Έχουν ικανότητες ανεκτικότητας σε βλάβες λόγω της παράλληλής τους δομής.

- Γενικεύουν και προεκτείνονται όταν διεγείρονται με άγνωστες εισόδους.

- Λειτουργούν με αριθμητικά καθώς και λεκτικά δεδομένα.

- Μπορούν να επεξεργαστούν πολλαπλά σήματα εισόδου και εξόδου, κάνοντάς τα ιδανικά για τον έλεγχο πολυμεταβλητών συστημάτων.

- Δεν απαιτούν τη γνώση μαθηματικής εξίσωσης για την επίλυση ενός προβλήματος.

- Προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στην απεικόνιση της πληροφορίας (που είναι κατανεμημένη στα συναπτικά βάρη).

Μειονεκτήματα:

- Έχει γίνει υπερβολικός θόρυβος γύρω από το όνομά τους.Προς το παρόν δεν μπορούν να αντικατασταθούν πλήρως κάποιες 'κλασσικές' τεχνικές.

- Δεν παράγουν τα μαθηματικά μοντέλα.

- Συγκεκριμένα οι νευρωνικοί ελεγκτές δεν έχουν χαρακτηριστικά σύγκλισης και ευστάθειας.

- Είναι πολλοί οι παράγοντες αποτυχίας, όπως λανθασμένες επιλογές σε πλήθος επιπέδων και νευρώνων ή δειγμάτων κατά την εκπαίδευση.

Βιβλιογραφία / Εργασίες / Σημειώσεις

- Αργυράκης Πάνος (2001)/ Νευρωνικά Δίκτυα και Εφαρμογές /Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

- Βαρδουλάκης Αντώνιος-Ιωάννης (1991) /Linear Multivariable Control

- Fa-Long Luo,Unbehauen(1992)/ Applied Neural Networks for Signal Processing

- Καραμπετάκης Νικόλαος (2003)/ Θεωρία Βέλτιστου Ελέγχου /Σημειώσεις Α.Π.Θ.

- Κινγκ Ροβέρτος (2004)/ Ευφυής Έλεγχος /Πανεπιστήμιο Πατρών

- Kirk Donald (1970)/Optimal Control Theory

- Matlab 6.5/Neural Network Toolbox for use with Matlab / Mathworks

- Miller,Sutton,Werbos (1988)/ Neural Networks for Control

- Μπούταλης (2004)/Τα Νευρωνικά Δίκτυα στον Έλεγχο Συστημάτων / Σημειώσεις Πανεπιστήμιο Ξάνθης.

- Narendra Kumpati(1989) /Adaptive Control Using Neural Networks

- Norgaard,Ravn,Poulsen,Hansen (2003) / Neural Networks for Modelling and Control of Dynamic Systems

- Tadeusz Kaczorek (1994)/Neural Networks and Matrix Interpolation in 1-D and 2-D control systems

- Tadeusz Kaczorek (2000)/Application of Neural Networks to synthesis of state-feedback pole placement regulator

- White David /Optimal Control: a foundation for intelligent control

- White,Sofge(1988)/ Handbook for Intelligent Control

- Wu, Wang, Hootman (1994) /A Recurrent Neural Network for computing Pseudoinverse Matrices

Ιστοσελίδες

www.ieee.org					www.ist.edu.gr

www.cs.phs.uoa.gr				www.aegean.gr

www.csd.auth.gr				www.nmc.teiher.gr

aetos.it.teithe.gr				www.ece.ntua.gr

macedonia.uom.gr				www.panteion.gr

www.focusmag.gr				galileo.spaceports.com

www.unipi.gr					www.geocities.com

www.eap.gr					www.robots.net

www.mathworks.com 				www.eg3.com