## Slide 1: Αξιολόγηση συστημάτων αυτόματου ελέγχου βάσει κριτηρίων απόκρισης και βέλτιστης απόδοσης
Κακαμπέγκας Γ. Ακριβός
Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2014
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Θεωρητική Πληροφορική & Θεωρία Συστημάτων και Έλεγχου
Επιβλέπων: Καθ. Καραμπετάκης Νικόλαος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Μαθηματικών

## Slide 2: Στόχος Μεταπτυχιακής Εργασίας
Χιλιάδες συστήματα αυτομάτου ελέγχου/ρυθμιστές λειτουργούν σε μία τυπική χημική βιομηχανία
Καθημερινά υπάρχουν πολυάριθμες μεταβολές (π.χ. αλλαγές τροφοδοσίας), διαταραχές (π.χ. εξωτερικές συνθήκες) που αλλάζουν την απόδοση των ρυθμιστών
Διάφοροι στόχοι/προδιαγραφές
διέπουν τη λειτουργία των ρυθμιστών
  Ασφάλεια, ποιότητα προϊόντων, προστασία
  περιβάλλοντος, λειτουργικότητα συστημάτων,
  ελάττωση λειτουργικού κόστους
Στόχος της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αξιολόγηση ρυθμιστών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο

## Slide 3: Περίγραμμα Παρουσίασης
Μοντελοποίηση & αυτόματος έλεγχος διεργασιών
  Παράδειγμα ελέγχου στάθμης δεξαμενής
Αξιολόγηση ρυθμιστών
  Δυναμικά κριτήρια
  Στοχαστικά κριτήρια
Πειραματική εφαρμογή σε πιλοτική μονάδα ΕΚΕΤΑ
Συμπεράσματα

## Slide 4: Μοντελοποίηση (1/3) Περιγραφή Φυσικού Συστήματος
Ανάπτυξη μαθηματικών
μοντέλων που περιγράφουν
τη λειτουργία μίας
διεργασίας (προσομοίωση)
Παράδειγμα δεξαμενής νερού:
  Ισοζύγιο μάζας
  Επίδραση υδροστατικής πίεσης
  Γραμμικοποίηση (με σειρά Taylor)
  Χρήση μεταβλητών απόκλισης
  Επίλυση με μετασχηματισμό Laplace
Α: εμβαδό δεξαμενής
k: γεωμετρικά χαρακτηριστικά βάνας
Hs, Qs ύψος στάθμης και ροή εξόδου (Qout) σε κατάσταση ισορροπίας
&
,
και
όπου
,
,

## Slide 5: Μοντελοποίηση (2/3) Σύστημα Ανοιχτού Βρόχου
Η συνάρτηση μεταφοράς χρησιμοποιήθηκε για προσομοίωση σε Simulink
Απόκριση συστήματος σε μία βηματική μεταβολή
  Qin(t) μεταβλητή εισόδου
  H(t) μεταβλητή εξόδου

## Slide 6: Μοντελοποίηση (3/3) Σύστημα Κλειστού Βρόχου
Το αντίστοιχο σύστημα κλειστού βρόχου προσομοιώθηκε σε Simulink
Επιλογή μεταβλητής ελέγχου Qin(t)
Απόκριση στη βηματική μεταβολή της τιμής στόχου Hsp(t)

## Slide 7: Περίγραμμα Παρουσίασης
Μοντελοποίηση & αυτόματος έλεγχος διεργασιών
  Παράδειγμα ελέγχου στάθμης δεξαμενής
Αξιολόγηση ρυθμιστών
  Δυναμικά κριτήρια
  Στοχαστικά κριτήρια
Πειραματική εφαρμογή σε πιλοτική μονάδα ΕΚΕΤΑ
Συμπεράσματα

## Slide 8: Αυτόματος Έλεγχος/Ρυθμιστές
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι ρυθμιστών ανάδρασης:
  Αναλογικός ρυθμιστής (Proportional) ή P
  Αναλογικός – Ολοκληρωτικός ρυθμιστής (Proportional – Integral) ή PI
  Αναλογικός – Ολοκληρωτικός – Διαφορικός ρυθμιστής (Proportional – Integral – Derivative) ή PID

## Slide 9: Είδη Ρυθμιστών
Στο λεπτομερές σύστημα κλειστού βρόχου Simulink προσομοιώθηκε η απόκριση του συστήματος δεξαμενής με χρήση διαφόρων ρυθμιστών (P, PI, PID) σύμφωνα με τις παρακάτω μεθόδους
  Δοκιμή και Σφάλμα (trial and error)
  Ziegler – Nichols
  Tyreus – Luyben
  Cohen – Coon
  Βέλτιστος
  ρυθμιστής του
  MATLAB Simulink
  (με anti-windup)

## Slide 10: Απόκριση Ρυθμιστών (1/2)
PID Δοκιμή & Σφάλμα
PID Ziegler-Nichols
PID Cohen-Coon
PI Tyreus-Luyben
PID Anti-windup
P Cohen-Coon

## Slide 11: Απόκριση Ρυθμιστών (2/2)
Η απόκριση των ρυθμιστών είναι διαφορετική
Απαιτείται αξιολόγηση των ρυθμιστών
PI Ziegler-Nichols
PI Cohen-Coon
P Ziegler-Nichols

## Slide 12: Δυναμικά Κριτήρια Αξιολόγησης
Ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής θα πρέπει:
  Να προκαλεί σταθερό σύστημα κλειστού βρόχου
  Να προκαλεί ελάχιστη επίδραση της διαταραχής e(t) στην ελεγχόμενη μεταβλητή y(t)
  Να προκαλεί προσέγγιση της ελεγχόμενης y(t) στην επιθυμητή μεταβλητή ysp(t) όσο πιο γρήγορα και με ακρίβεια είναι δυνατό
  Να μην είναι ευαίσθητος στις αλλαγές της διεργασίας
Maximum overshoot (MP):
Peak time (tp)
Settling time (tε)
  Συνήθως 2%, 3% ή 5%
Rise time (tr)
IAE (Integrated Absolute Error)
ISE (Integrated Square Error)

## Slide 13: Αξιολόγηση Ρυθμιστών Βάσει Δυναμικών Κριτηρίων
Α/Α | Μέθοδος ρύθμισης | Overshoot | tp | tr | tε | IAE | ISE
1 | PID- Δοκιμής και Σφάλματος | - | - | 60 | 48 | 30.6973 | 40.9082
2 | P – Ziegler – Nichols | 9.3081 | 12 | 12 | >100 | 95.4463 | 382.0115
3 | PI – Ziegler – Nichols | 0.4589 | 11.4589 | 11.35 | >100 | 25.6476 | 51.3667
4 | PID – Ziegler – Nichols | 0.8006 | 11.4527 | 11.25 | >100 | 25.6473 | 50.8411
5 | P – Tyreus - Luyben | 9.3081 | 12 | 12 | - | 95.4463 | 382.0115
6 | PI – Tyreus – Luyben | 0.0546 | 22.6577 | 19 | 12 | 23.1495 | 50.1724
7 | PID – Tyreus – Luyben | 0.4636 | 11.4581 | 11.37 | 12.2622 | 25.0618 | 51.3952
8 | P – Cohen – Coon | - | - | - | - | 29.9375 | 16.6525
9 | PI – Cohen – Coon | 1.5647 | 14 | 12.5 | 33 | 17.3632 | 19.9768
10 | PID – Cohen – Coon | 0.967 | 14 | 12.8 | 20 | 27.6546 | 54.9431
11 | Βέλτιστη αυτόματη ρύθμιση του SIMULINK | 0.0599 | 62 | 47 | 41 | 34.4483 | 49.6172

## Slide 14: Στοχαστικά Κριτήρια Αξιολόγησης
Aποτελεσματικός δείκτης αξιολόγησης ρυθμιστών που αναπτύχθηκε από τον Harris (1989)
Δείκτης ελαχίστου μεταβλητότητας
Minimum Variance Index (MVI - ξ)
  Σύγκριση του εκάστοτε ρυθμιστή με έναν ιδανικό ρυθμιστή
  Όσο πιο κοντά στη μονάδα το ξ, τόσο καλύτερος ο ρυθμιστής (μικρότερη μεταβλητότητα)

## Slide 15: Αξιολόγηση Ρυθμιστών Βάσει Στοχαστικών Κριτηρίων
Α/Α | Μέθοδος ρύθμισης | ξ
1 | PID- Δοκιμής και Σφάλματος (Βέλτιστη) | 1.0048
2 | P – Ziegler – Nichols | 1.9946x10293
3 | PI – Ziegler – Nichols | inf
4 | PID – Ziegler – Nichols | 5.1863x10274
5 | P – Tyreus - Luyben (ίδιο με P –ZN) | 1.9946x10293
6 | PI – Tyreus – Luyben | inf
7 | PID – Tyreus – Luyben | inf
8 | P – Cohen – Coon | 1.0058
9 | PI – Cohen – Coon | inf
10 | PID – Cohen – Coon | 1.0035
11 | Βέλτιστη αυτόματη ρύθμιση του SIMULINK | 1.0055

## Slide 16: Περίγραμμα Παρουσίασης
Μοντελοποίηση & αυτόματος έλεγχος διεργασιών
  Παράδειγμα ελέγχου στάθμης δεξαμενής
Αξιολόγηση ρυθμιστών
  Δυναμικά κριτήρια
  Στοχαστικά κριτήρια
Πειραματική εφαρμογή σε πιλοτική μονάδα ΕΚΕΤΑ
Συμπεράσματα

## Slide 17: Πειραματική εφαρμογή (1/5)
1) Σύστημα τροφοδοσίας
2) Σύστημα αντίδρασης
3) Σύστημα διαχωρισμού προϊόντων
4) Σύστημα συλλογής προϊόντων (α – αέρια προϊόντα, β – υγρά προϊόντα)
Σχηματικό διάγραμμα ροής της μονάδας VB01
H μονάδα VB01

## Slide 18: Πειραματική εφαρμογή (2/5)
Οθόνη ελέγχου
Παράμετροι
Ενδείξεις
PV = Στάθμη
SP = Setpoint
OP = % άνοιγμα βάνας

## Slide 19: Πειραματική εφαρμογή (3/5) Δοκιμή και Σφάλμα
Α/Α | Kc / | TI­ (reset) | TD (rate)
1 | 0.5 / 200 | 0.01 | 0
2 | 1 / 100 | 0.02 | 0
3 | 1.25 / 80 | 0.05 | 0.0125
4 | 2 / 50 | 0.08 | 0.02
Α/Α |  | TI­ (reset) | TD (rate)
1 | 0.5 / 200 | 0.01 | 0
2 | 1 / 100 | 0.02 | 0
3 | 1.25 / 80 | 0.05 | 0.0125
4 | 2 / 50 | 0.08 | 0.02
PI-1
PID-4
Οι 4 ρυθμιστές από δοκιμή και σφάλμα έχουν σταθερή συμπεριφορά

## Slide 20: Πειραματική εφαρμογή (4/5) Cohen-Coon
 | P | PI | PID
Kc / | 17.29 / 5.783 | 15.28 / 6.544 | 22.748 / 4.4
TI­ (reset) | 0 | 1.434 | 1.192
TD (rate) | 0 | 0 | 0.179
 | P | PI | PID
 | 17.29 / 5.783 | 15.28 / 6.544 | 22.748 / 4.4
TI­ (reset) | 0 | 1.434 | 1.192
TD (rate) | 0 | 0 | 0.179
P
PID

## Slide 21: Πειραματική εφαρμογή (4/5) Cohen-Coon
Chart: Time (sec)
P ρύθμιση: πιο γρήγορη απόκριση και πιο μικρό offset
ΡΙ ρύθμιση: αργή σταθεροποίηση, όμως στη συνέχεια σταθερή συμπεριφορά
PID ρύθμιση: συνολικά η πιο αργή απόκριση, όμως συνεχής βελτίωση

## Slide 22: Συμπεράσματα
Επιβεβλημένη η τακτική αξιολόγηση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου
Αποτελεσματικότητα ρυθμιστών (P,PI,PID) ποικίλει ανάλογα με την εφαρμογή
Αξιολόγηση ρυθμιστών με δυναμικά ή στοχαστικά κριτήρια ανάλογα τους στόχους ρύθμισης του συστήματος
Διαφορά μεταξύ προσομοιώσεων και εφαρμογή σε πραγματικά συστήματα

## Slide 23: Προτάσεις για το μέλλον
Λεπτομερή ανάλυση αρχικού συστήματος – εισαγωγή εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την μεταβλητή απόκρισης
Εφαρμογή όλων των μεθόδων ρύθμισης που εξετάστηκαν θεωρητικά στην πιλοτική μονάδα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε σχετικό συνέδριο και/ή επιστημονικό περιοδικό
Εφαρμογή ρύθμισης σε μεγάλη δεξαμενή εξωτερικού χώρου

## Slide 24
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας