## Slide 1: Ρύθμιση συστήματος κυψέλης καυσίμου βασισμένη σε μαθηματικό μοντέλο προβλεπτικού ελέγχου (predictive) και ανίχνευση βέλτιστου σημείου λειτουργίας
Ζιώγου Χρυσοβαλάντου
ziochr@cperi.certh.gr
Επιβλέπων: Νικόλαος Καραμπετάκης
Επίκ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009

## Slide 2: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μελέτη της τεχνολογίας Κυψελών Καυσίμου (ΚΚ)
Μοντελοποίηση ενός Κελιού Καυσίμου τύπου PEM
Ανάπτυξη ενός σχήματος προηγμένου ελέγχου (Model Predictive control - MPC)
Διασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος
Ανίχνευση βέλτιστης περιοχής λειτουργίας και επιβολή ανάλογων τροχιών μετάβασης στην επιθυμητή περιοχή
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
1. Τεχνολογία Κυψελών Καυσίμου (ΚΚ)
2. Ανάλυση Λειτουργίας
3. Μοντελοποίηση Συστήματος
4. Ανάπτυξη Σχήματος Ελέγχου
- Συμπεράσματα & Προτάσεις

## Slide 3: Περιβάλλον Ανάπτυξης
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ)
Δρ. Σ. Βουτετάκης, Ερευνητής Α’, ΙΤΧΗΔ
Δρ. Σ. Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, τμ. Αυτοματισμού
Προγραμματιστικό Περιβάλλον : Mathworks Matlab/Simulink

## Slide 4: 1. Τεχνολογία Κυψελών Καυσίμου
Αρχή λειτουργίας
Είδη Κυψελών Καυσίμου
Βασική Δομή
Συστοιχία Κελιών Καυσίμου

## Slide 5: Τεχνολογία Κυψελών Καυσίμου
  Βασίζεται στη χημική αντίδραση δημιουργίας του νερού από υδρογόνο και οξυγόνο
Κελί Καυσίμου (Fuel Cell) : ηλεκτροχημική συσκευή μετατροπής χημικής ενέργειας καυσίμου απ’ ευθείας σε ηλεκτρική
  Το καύσιμο (Η2) & το οξειδωτικό μέσο (Ο2) παρέχονται αδιάκοπα στην κυψέλη καυσίμου από εξωτερική πηγή
Notes: Οι Κυψέλες Καυσίμου (Fuel Cells) είναι ηλεκτροχημικές συσκευές που μετατρέπουν τη χημική ενέργεια του καυσίμου απ’ ευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια.
Η τεχνολογία των κυψελών καυσίμου βασίζεται στη χημική αντίδραση δημιουργίας του νερού από υδρογόνο και οξυγόνο. είναι ηλεκτρολυτικά κελιά στα οποία παράγεται ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα μέσω της ηλεκτροχημικής αντίδρασης του υδρογόνου με το οξυγόνο παράγεται νερό και ελευθερώνεται ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.
Η κυψέλη καυσίμου παρομοιάζεται με έναν συσσωρευτή αφού περιέχει ηλεκτρόδια (άνοδος και κάθοδος) διαχωρισμένα από έναν ηλεκτρολύτη. Η διαφορά της είναι η συνεχής παροχή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το καύσιμο και το οξειδωτικό μέσο, το οποίο είναι συνήθως οξυγόνο, παρέχονται αδιάκοπα στην κυψέλη καυσίμου από εξωτερική πηγή.
Οι κυψέλες καυσίμου είναι εξώθερμες διατάξεις, παράγοντας θερμότητα ως υποπροϊόν της χημικής αντίδρασης
Η διαφορά της με τις συμβατικές θερμικές μηχανές, είναι ότι η κυψέλη καυσίμου μετατρέπει την χημική ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς να μεσολαβεί η μετατροπή της σε μηχανική ενέργεια.
Τα βασικά δομικά συστατικά ενός κελιού καυσίμου είναι η άνοδος, ο ηλεκτρολύτης και η κάθοδος,
Η ηλεκτροχημική αντίδραση συμβαίνει ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και στον ηλεκτρολύτη γι’ αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν πολλές περιοχές που να μπορεί η ουσία που αντιδρά να έρχεται σε επαφή και με το ηλεκτρόδιο και με τον ηλεκτρολύτη ταυτόχρονα.

## Slide 6: Βασικά Δομικά Μέρη
Τα δομικά στοιχεία ενός κελιού καυσίμου είναι :
  Ηλεκτρολύτης ή Μεμβράνη ανταλλαγής ιόντων
  Ηλεκτρόδια ή Ηλεκτροκαταλύτης (Άνοδος, Κάθοδος)
  Στρώμα διάχυσης αερίων
  Διπολικές πλάκες ροής καυσίμου και οξειδωτικής ουσίας
Σώμα
Μεμβράνης/Ηλεκτροδίων (ΜΕΑ)
Πρόσβαση αερίου στο ηλεκτρόδιο
Μεμβράνη & Ηλεκτρόδια
Στρώμα Διάχυσης Αερίων
Διπολικές Πλάκες
Notes: Ξεκινώντας από το κέντρο προς τα άκρα, ο ηλεκτρολύτης αποτελείται από στερεά πολυμερή μεμβράνη.
Τα ηλεκτρόδια έχουν καταλυτική επιφάνεια και ακολουθεί το στρώμα διάχυσης αερίων.
Η κυψέλη καυσίμου τελειώνει με τις διπολικές πλάκες ανόδου και καθόδου, από τις οποίες εισέρχονται και εξέρχονται τα αντιδρώντα και τα προϊόντα των αντιδράσεων.
Η δομή και λειτουργία των επιμέρους στοιχείων της κυψέλης καυσίμου, αναλύεται στην συνέχεια

## Slide 7: Συστοιχία Κελιών Καυσίμου ή Κυψέλη Καυσίμου
Συστοιχία ή Κυψέλη: σε σειρά σύνδεση κελιών καυσίμου
  Παραγόμενη τάση εξαρτάται από αριθμό κελιών
  Ρεύμα εξαρτάται από εμβαδό ηλεκτροδίων
  Εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα που συνδέει την άνοδο του 1ου κελιού με την κάθοδο του τελευταίου κελιού
Notes: H σε σειρά σύνδεση των κυψελών καυσίμου, δημιουργεί μια συστοιχία.
Η παραγόμενη τάση εξαρτάται από τον αριθμό κυψελών, ενώ το ρεύμα εξαρτάται από το εμβαδό των ηλεκτροδίων, των κυψελών καυσίμου.
Σε κάθε μεμονωμένη κυψέλη αναπτύσσεται διαφορά δυναμικού ανάμεσα στην άνοδο και στην κάθοδο περίπου 0.7Volt.
Συνδέοντας σε σειρά κελια καυσίμου, παίρνουμε την επιθυμητή τάση της συστοιχίας.

## Slide 8: Αρχή Λειτουργίας
Ολική Αντίδραση :
Αντίδραση Ανόδου :
Αντίδραση Καθόδου :
  Η2  άνοδο (αρνητικό ηλεκτρόδιο), σε επαφή με καταλύτη διαχωρίζεται σε θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου και ηλεκτρόνια
  Τα ηλεκτρόνια μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος  κάθοδο δημιουργώντας ηλεκτρισμό αφού η μεμβράνη αποτρέπει τη διέλευση τους
  Πρωτόνια Η2  κάθοδο (εξαιτίας της διαφοράς συγκεντρώσεως περνάει δια μέσου της μεμβράνης)
  Πρωτόνια Η2 ενώνονται με Ο2 το οποίο τροφοδοτείται στην κάθοδο (θετικό ηλεκτρόδιο)
  Στην πλευρά της καθόδου, για την ολοκλήρωση της αντίδρασης σχηματισμού ενός μορίου νερού απαιτούνται δύο ηλεκτρόνια, τα οποία αποδεσμεύτηκαν στην άνοδο
Η2
Ο2
Νερό
Θερμότητα
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Notes: Τα δύο ηλεκτρόδια διαχωρίζονται από μία μεμβράνη, η οποία έχει το ρόλο του ηλεκτρολύτη. Μεταξύ αυτής της μεμβράνης και των ηλεκτροδίων υπάρχει ένα στρώμα καταλύτη. Συνοπτικά, η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρισμού περιγράφεται από τα παρακάτω επιμέρους στάδια.
- Το υδρογόνο τροφοδοτεί την άνοδο της κυψέλης, το αρνητικό ηλεκτρόδιο, το οποίο ερχόμενο σε επαφή με τον καταλύτη διαχωρίζεται σε θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου και ηλεκτρόνια. Η άνοδος και ο καταλύτης είναι τέτοιας κατασκευής ώστε η διάχυση των ατόμων του υδρογόνου να γίνεται με ομογενή τρόπο.
- Τα ηλεκτρόνια τα οποία απελευθερωθήκαν μεταφέρονται μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος προς την κάθοδο δημιουργώντας ηλεκτρισμό αφού η μεμβράνη αποτρέπει τη διέλευση τους μέσω αυτής. Για αυτό το λόγο η άνοδος και ο καταλύτης επιλέγονται να είναι αγώγιμα υλικά.
- Στη συνέχεια, το ατομικό πλέον υδρογόνο, εξαιτίας της διαφοράς συγκεντρώσεως περνάει δια μέσου μιας μεμβράνης στην κάθοδο ενώ αντιθέτως, η δίοδος των ηλεκτρονίων παρεμποδίζεται από τη μεμβράνη. Τα θετικά φορτισμένα ιόντα του υδρογόνου (στην ουσία αναφερόμαστε σε μεμονωμένα πρωτόνια) διαπερνούν τη μεμβράνη και ενώνονται με το οξυγόνου το οποίο τροφοδοτεί την κάθοδο, το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο.
- Στην πλευρά της καθόδου, για την ολοκλήρωση της αντίδρασης σχηματισμού ενός μορίου νερού απαιτούνται δύο ηλεκτρόνια, τα οποία αποδεσμεύτηκαν στην άνοδο. Για να μπορέσουν τα ηλεκτρόνια να περάσουν στην πλευρά της καθόδου, εξαναγκάζονται να διέλθουν από ένα εξωτερικό κύκλωμα.
- Στο σχηματισμό του νερού συμμετέχουν εκτός των μορίων του οξυγόνου και των ιόντων του υδρογόνου, τα ηλεκτρόνια τα οποία διοχετεύτηκαν μέσω του εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος στην κάθοδο, στην αρχή της διαδικασίας.

## Slide 9: Κατηγορίες Κελιών Καυσίμου
Τρόποι κατηγοριοποίησης :
  Είδος ηλεκτρολύτη
  Χρησιμοποιούμενο καύσιμο
  Θερμοκρασία λειτουργίας
Ηλεκτρολύτης καθορίζει :
  Χημική αντίδραση
  Είδος του καταλύτη
  Θερμοκρασία λειτουργίας
  Καύσιμο
Κατηγορίες Κελιών Καυσίμου:
  Πολυμερικής μεμβράνης - (PEMFC)
  Αλκαλικό - (AFC)
  Φωσφορικού οξέος - (PAFC)
  Τήγματος ανθρακικών αλάτων - (MCFC)
  Στερεών οξειδίων - (SOFC)

## Slide 10: Κελί Καυσίμου τύπου ΡΕΜ
Polymer Electrolyte Membrane – Proton Exchange Membrane
  Ηλεκτρολύτης : Στερεή πολυμερική μεμβράνη
  Καταλύτης : Λευκόχρυσος (Pt)
  Ηλεκτρόδια & εσωτερικοί σύνδεσμοι : από άνθρακα ή κάποιο άλλο μέταλλο
  Καύσιμο : Υδρογόνο
  Ισχύς : 1 – 250kW
  Λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες (50-100°C)
  Προσαρμόζονται ικανοποιητικά σε απότομες αυξομειώσεις απαίτησης ισχύος
Notes: Στη συνέχεια αναφερόμαστε σε μια κυψέλης τύπου PEM εξαιτίας της διαδεδομένης χρήσης της αλλά και λόγο της απλότητας της.
Για τον συγκεκριμένο τύπο κυψέλης υπάρχει πληθώρα πληροφοριών και μοντέλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μελέτη ενός συστήματος PEMFC

## Slide 11: 2. Ανάλυση Λειτουργίας
Ελεύθερη ενέργεια και Μερικές πιέσεις
Τάση Ανοικτού κυκλώματος
Χαρακτηριστική Ι-V
Απώλειες

## Slide 12: Ελεύθερη Ενέργεια (ενέργεια Gibbs)
Η χημική ενέργεια που απελευθερώνεται υπολογίζεται από την αλλαγή της ελεύθερης ενέργειας ή ενέργειας Gibbs
  Το μέγιστο ηλεκτρικό έργο εξαρτάται από την ελεύθερη ενέργεια της συνολικής αντίδρασης που συμβαίνει στο εσωτερικό της
  όταν διαδικασία είναι αναστρέψιμη (δεν υπάρχουν απώλειες) εκφράζεται από:
Η θεωρητική τάση αναφέρεται ως Ηλεκτροκινητική ενέργεια (EMF) ή Αναστρέψιμη τάση ανοικτού κυκλώματος (OCV)
(1)
(2)
(3)
Notes: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αριθμός των ηλεκτρονίων που παίρνουν μέρος στην αντίδραση είναι 2.
Εάν η διεργασία της κυψέλης καυσίμου ήταν ‘αναστρέψιμη’ (χωρίς απώλειες), τότε το σύνολο της ελεύθερης ενέργειας θα μετατρεπόταν σε ηλεκτρική ενέργεια.

## Slide 13: Τάση Ανοικτού Κυκλώματος (OCV)
Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας επηρεάζεται από θερμοκρασία
Εκφράζεται συναρτήσει :
  της μεταβολής της ενθαλπίας (συνολική θερμική ενέργεια)
  της μεταβολής της εντροπίας (παραγόμενη θερμότητα)
Υπό κανονικές συνθήκες (25°C, 1atm) :
Τάση ανοικτού κυκλώματος :
(1)
(2)
(3)

## Slide 14: Ελεύθερη Ενέργεια & Μερικές πιέσεις (Nerst)
(1)
Χρησιμοποιούμε θερμοδυναμικούς όρους για υπολογισμό του χημικού δυναμικού
(2β)
  Συσχέτιση με τάση - Εξίσωση Nerst :
  Αλλαγή της ελεύθερης ενέργειας :
(3β)
(4)
Η ελεύθερη ενέργεια επηρεάζεται από την πίεση
Αντιδρώντα και προϊόντα έχουν μια δραστικότητα που συσχετίζεται με την μερική πίεση (θεωρούμε ότι συμπεριφέρονται ως ιδανικά αέρια)
(2α)
(3α)

## Slide 15: Λειτουργία συστήματος
Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κανονική λειτουργία υπάρχουν μεταβολές στο απαιτούμενο φορτίο στις οποίες πρέπει να προσαρμόζεται
Έλεγχος κατάλληλων παραμέτρων/μεταβλητών:
  Ο ρυθμός ροής των αντιδρώντων
  Η συνολική πίεση
  Οι μερικές πιέσεις των αντιδρώντων
  Η θερμοκρασία
  Η υγρασία της μεμβράνης
Ο έλεγχος διασφαλίζει :
  Γρήγορη μεταβατική απόκριση του συστήματος
  Έναρξη & Παύση λειτουργίας με σταθερό τρόπο
  Προσαρμογή στις μεταβολές των απαιτήσεων σε ισχύ
Notes: Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κανονική λειτουργία υπάρχουν μεταβολές στο απαιτούμενο φορτίο στις οποίες πρέπει να προσαρμόζεται.
Η απόδοση του συστήματος εκφράζεται από την χαρακτηριστική καμπύλη τάσης-ρεύματος.
Επομένως για να είναι βέλτιστη η απόδοση η χαρακτηριστική τάσης-ρεύματος πρέπει να παραμένει σε συγκεκριμένο επίπεδο.
Οι παράμετροι πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλίζεται η γρήγορη μεταβατική απόκριση του συστήματος, να γίνεται με σταθερό τρόπο η έναρξη λειτουργίας και να μπορεί το σύστημα να σταματήσει την λειτουργία

## Slide 16: Χαρακτηριστική Καμπύλη Τάσης-Ρεύματος
Η συμπεριφορά του συστήματος κυψέλης καυσίμου περιγράφεται από την χαρακτηριστική καμπύλη τάσης-ρεύματος
Τάση εξόδου :
  Συμπεριφορά είναι μη γραμμική και εξαρτάται από :
    πυκνότητα ρεύματος
    θερμοκρασία
    μερικές πιέσεις των αντιδρώντων
Κατηγορίες Απωλειών
Ενεργοποίησης
Ωμικές
Λόγω Συγκέντρωσης
(1)

## Slide 17: Πτώση τάσης λόγω Ενεργοποίησης
Οφείλεται στην ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης στα ηλεκτρόδια
  Κατώφλι ενέργειας που πρέπει να ξεπεραστεί ώστε να ξεκινήσει η αντίδραση
  Η απαιτούμενη ενέργεια για να σχηματιστεί ή να διαλυθεί ένας χημικός δεσμός
Εξαρτάται από :
  την πυκνότητα του ρεύματος
  Τη συγκέντρωση των αντιδρώντων
  θερμοκρασία
Η πτώση τάσης εκφράζεται σε παραμετρική μορφή :
(1)
Συγκέντρωση του οξυγόνου :
(2)

## Slide 18: Πτώση τάσης λόγω Ωμικής Αντίστασης
Οφείλονται στην αντίσταση :
  της πολυμερικής μεμβράνης (Rmem)
  μεταξύ της μεμβράνης και των ηλεκτροδίων (Relectronic)
  των ηλεκτροδίων (Rcontact)
Στις PEMFC οι κυριότερες ωμικές απώλειες οφείλονται στην αντίσταση που παρουσιάζει η μεμβράνη στη διέλευση ιόντων
Εξαρτάται από την πυκνότητα του ρεύματος
  Αντίσταση της μεμβράνης :
  Ειδική αντίσταση υπολογίζεται από εμπειρικό τύπο :
(1)
(2)
(3)
Notes: Η ωμική πτώση τάσης είναι γραμμική συνάρτηση του ρεύματος για συγκεκριμένη θερμοκρασία και είναι ο κύριος παράγοντας της πτώσης της τάσης, καθώς η τυπική λειτουργία του κελιού καυσίμου βρίσκεται σε αυτή την περιοχή.

## Slide 19: Πτώση τάσης λόγω Συγκέντρωσης
Οφείλεται στον περιορισμένο ρυθμό (λόγω φαινομένων διάχυσης):
  απομάκρυνσης των προϊόντων
  ανανέωσης των αντιδρώντων
Εξαρτάται από :
  την πυκνότητα του ρεύματος
  τη συγκέντρωση των αντιδρώντων
  τη δομή των ηλεκτροδίων
Επηρεάζει την λειτουργία του κελιού μόνο σε οριακές περιπτώσεις υψηλών τιμών πυκνότητας ρεύματος
  Το σχηματιζόμενο νερό και η υπερβολική υγροποίηση μπλοκάρουν τις επιφάνειες αντίδρασης
  Οι απώλειες συγκέντρωσης υπολογίζονται από μια εμπειρική εξίσωση :
(1)
Notes: χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι να μεταφερθούν νέα μόρια καυσίμου και να απομακρυνθούν τα προϊόντα της αντίδρασης, λόγω επικράτησης φαινομένων διάχυσης. Στις PEMFC η υγρή φάση του νερού μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα και επιπλέον η απομάκρυνση των προϊόντων συνήθως είναι πιο αργή. Οι απώλειες αυτές έχουν μικρή τιμή για μικρή πυκνότητα ρεύματος αλλά γίνονται σημαντικές όταν οι κυψέλες λειτουργούν πρακτικά σε υψηλές πυκνότητες ρεύματος.

## Slide 20: 3. Μοντελοποίηση Συστήματος
Δομή & Παραδοχές
Υπολογισμός απωλειών
Ισοζύγια μάζας
Έλεγχος πίεσης
Μελέτης δυναμικής

## Slide 21: Δομή & Παραδοχές λειτουργίας
Χρήση εμπειρικών & φυσικοχημικών εξισώσεων :
  Ισοζύγιο μάζας
    Υπολογισμός μερικής πίεσης Η2, Ο2, Η2Ο
  Εξίσωση Nerst
  Απώλειες ενεργοποίησης, ωμικές, συγκέντρωσης
  Πτώση τάσης λόγω θερμοκρασίας
  Υπολογισμός δυναμικού του κελιού
Παραδοχές
  Όλα τα αέρια συμπεριφέρονται ως ιδανικά
  Η θερμοκρασία θεωρείται σταθερή και ομοιόμορφη παντού
  Η παροχή αερίου στην κάθοδο είναι καθαρό οξυγόνο
  Όλο το σύστημα της καθόδου και της ανόδου θεωρούνται σαν ένας ενιαίος όγκος το καθένα ξεχωριστά

## Slide 22: Ισοζύγια μάζας
Θεμελιώδη νόμο της διατήρησης της ύλης
Χρήση ισοζυγίων μάζας για κάθε αντιδρών/προϊόν ξεχωριστά
    : ροή εισόδου (kmol/s)
    : ροή εξόδου (kmol/s)
    : ρυθμός κατανάλωσης / παραγωγής λόγω αντίδρασης (kmol/s)
Οι μερικές πιέσεις υπολογίζονται μέσω της καταστατικής εξίσωσης αερίων
  Επιλύοντας ως προς την μερική πίεση :
Κατανάλωση λόγω αντίδρασης :
Παραγωγή λόγω αντίδρασης :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

## Slide 23: Πτώση τάσης λόγω θερμοκρασίας
Η τάση υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (Τ0=25°C, 1atm) είναι 1.229V
Για θερμοκρασία λειτουργίας πχ Τ=70°C υπάρχει μείωση της ιδανικής τάσης λόγω της μη ανατρέψιμης διαδικασίας
Ενέργεια που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία από 25°C στους 70°C
Η πτώση τάσης είναι 85mV/°C
(1)

## Slide 24: Εξισώσεις Μοντέλου
Τάση εξόδου :
  Τάση ανοικτού κυκλώματος :
  Μερικές Πιέσεις :
  Απώλειες:
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Ισχύς εξόδου :
(2)

## Slide 25: Χαρακτηριστική Καμπύλη Τάσης-Ρεύματος
Ενεργοποίησης
Συγκέντρωσης
Ωμικές
Ρεύμα : 0-50Α
Επιφάνεια : 50cm2
Πίεση εξόδου ανόδου : 1.7atm
Πίεση εξόδου καθόδου : 2.0atm
Θερμοκρασία : 70°C
Απώλειες
Χαρακτηριστική Ι-V

## Slide 26: Έλεγχος πίεσης ανόδου και καθόδου
Έλεγχος ώστε να υπάρχει το αναγκαίο καύσιμο για την παραγωγή φορτίου
Διαφορά πίεσης να διατηρείται πάνω από ένα ελάχιστο όριο
Συμβατικοί PI ελεγκτές ελέγχουν ανεξάρτητα τις πιέσεις μέσω ροών εξόδου
Πίεση εξόδου ταυτίζεται με την πίεση στην ΚΚ
  Καθορίζει τη ροή εξόδου
  Η μεταβολή της ροής εξόδου ρυθμίζει αντίστροφα την πίεση

## Slide 27: Δυναμική συστήματος – Μεταβολή Πίεσης
Μεταβολή πίεσης ανόδου και καθόδου χωρίς την ύπαρξη φορτίου
Μελέτη συστήματος όταν δεν υπάρχει αντίδραση
Το σύστημα μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την πίεση της ανόδου και της καθόδου
Εμφανίζεται σύντομη διαταραχή μετά την αλλαγή του σημείου αναφοράς που οφείλεται στις παραμέτρους ρύθμισης των PID ελεγκτών
Πίεση Ανόδου
Πίεση Καθόδου

## Slide 28: 4. Ανάπτυξη Σχήματος Ελέγχου
Ταυτοποίηση μοντέλου
Εκτίμηση παραμέτρων
Συμβατικός έλεγχος
Σύστημα προβλεπτικού ελέγχου
Λόγος περίσσειας οξυγόνου
Ανίχνευση μέγιστου σημείου ισχύος
Δοκιμές & αποτελέσματα

## Slide 29: Ανάπτυξη Σχήματος Ελέγχου
Ικανοποιητική απόδοση σε ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας
Έλεγχος
Ροή Αερίων
Ροή Ηλεκτρονίων
Φορτίο : αποσταθεροποιεί την ισορροπία των ηλεκτρονίων
Σχήμα ελέγχου : προσαρμόζει τις ποσότητες των αντιδρώντων
Βέλτιστες τιμές για τις
ρυθμιζόμενες μεταβλητές
(λειτουργικές προδιαγραφές)
Ισοζύγια μάζας
Διατήρηση ισχύος σε επιθυμητό επίπεδο
Στόχοι

## Slide 30: PEM ΚΚ Υψηλής Θερμοκρασίας
Θερμοκρασία λειτουργίας : 150°C - 200°C
Πλεονεκτήματα χρήσης :
  Δεν απαιτείται διαχείριση του νερού (λόγω θερμοκρασίας δεν συγκεντρώνεται νερό στους πόρους ή στα κανάλια)
  Αυξημένη αντοχή σε μονοξείδιο του άνθρακα (όταν τροφοδοσία προέρχεται από αναμόρφωση οργανικών καυσίμων, πχ μεθανόλη)
  Αγώγιμη μεμβράνη σε χαμηλά επίπεδα υγρασίας

## Slide 31: Ταυτοποίηση μοντέλου
Θερμοκρασίες πειραμάτων : 170°C, 180°C, 190°C, 200°C
Πίεση ανόδου & καθόδου : 1bar
Ενεργός επιφάνεια : 25cm2
Τροφοδοσία 100% Η2 από φιάλη
Καμπύλη Τάσης - Ρεύματος
Καμπύλη Ισχύος - Ρεύματος
Θερμοκρασία 170°C
Ταυτοποίηση του μοντέλου με πειραματικά δεδομένα με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης του συστήματος και της ακρίβειας του μοντέλου για το εύρος λειτουργίας του

## Slide 32: Εκτίμηση παραμέτρων
Επιλογή παραμέτρων σύμφωνα με την εμπειρική γνώση της φύσης του συστήματος
Εμφανής απόκλιση στις περιοχές που επηρεάζονται από τις απώλειες λόγω ενεργοποίησης & συγκέντρωσης
Καμπύλες Τάσης - Ρεύματος
Καμπύλες Ισχύος - Ρεύματος
(1)
(2)

## Slide 33: Συμβατικός έλεγχος (PI)
Συμβατικός PI ελεγκτής, η έξοδος του οποίου ρυθμίζει την πυκνότητα του ρεύματος στην είσοδο του συστήματος
Θερμοκρασία & ροές εισόδου των αντιδρώντων θεωρούνται σταθερές
Η πίεση ανόδου και καθόδου ρυθμίζεται από τους ανεξάρτητους ΡΙ ελεγκτές
Χειραγωγούμενες :
- Ένταση Ρεύματος (I)
Ρυθμιζόμενες :
- Ισχύς (P)

## Slide 34: Ρύθμιση ισχύος με χρήση ΡΙ ελεγκτή
Psp < Pmax : Έλεγχος γίνεται αποδοτικά, διατήρηση ισχύος στο επιθυμητό σημείο
Psp > Pmax : Έλεγχος αποτυγχάνει, τάση μειώνεται σε ένα ελάχιστο σημείο ισορροπίας
Δεν μπορεί να συμπεριλάβει στον υπολογισμό των δράσεων λειτουργικούς περιορισμούς
Αδυναμία χειρισμού πολυμεταβλητών απαιτήσεων ρύθμισης

## Slide 35: Model Predictive Control (MPC)
Ορισμός :
‘’Ο προβλεπτικός έλεγχος είναι μια μεθοδολογία-κατηγορία προηγμένης ρύθμισης στην οποία η τρέχουσα δράση ελέγχου ανακτάται από την on-line επίλυση, σε κάθε χρονικό διάστημα δειγματοληψίας, ενός βέλτιστου προβλήματος ανοικτού βρόχου σε πεπερασμένο ορίζοντα’’
Αρχική κατάσταση : η τρέχουσα κατάσταση του συστήματος
Βασική Ιδέα :
  1. Χρήση μαθηματικού μοντέλου του συστήματος για την ‘πρόβλεψη’ μελλοντικής επίδρασης του ελέγχου στην συμπεριφορά του συστήματος (ορίζοντας εξόδου)
  2. Υπολογισμός της βέλτιστης ακολουθίας τιμών για τις χειραγωγούμενες μεταβλητές (ορίζοντας εισόδου)
    Ελαχιστοποίηση αντικειμενικής συνάρτησης
    Ικανοποιεί τους περιορισμούς εισόδου & εξόδου
+
Notes: το ρεύμα

## Slide 36: Μεθοδολογία Προβλεπτικού Ελέγχου
Πλεονεκτήματα
  Απαιτήσεις ελέγχου πολυμεταβλητών συστημάτων
  Ικανοποίηση πολλαπλών & μεταβαλλόμενων κριτηρίων
  Διαχείριση περιορισμών
  Βέλτιστη λειτουργία κοντά σε λειτουργικά όρια
  Διαχείριση Αβεβαιότητας & Απόρριψη διαταραχών
  Ασταθή συστήματα
  Διαχείριση δομικών αλλαγών
Συστατικά σχήματος MPC
  Μαθηματικό μοντέλο
  Αντικειμενική συνάρτηση
  Νόμος ελέγχου
  Υλοποίηση κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα (Receding Horizon – RHC)

## Slide 37: Εσωτερική Δομή
Κοινό σημείο όλων των μεθοδολογιών MPC : χρήση μοντέλου για την πρόβλεψη των μεταβλητών εξόδου, σε ένα πεπερασμένο μελλοντικό ορίζοντα (ορίζοντας πρόβλεψης)
Χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης
Επιλύεται με σκοπό την ελαχιστοποίηση μιας κατάλληλα επιλεγμένης αντικειμενικής συνάρτησης
Μεταβλητές απόφασης είναι οι μελλοντικές τιμές των χειραγωγούμενων μεταβλητών
Notes: Κοινό σημείο όλων των μεθοδολογιών MPC είναι η χρήση ενός μοντέλου για την πρόβλεψη των μεταβλητών εξόδου της διεργασίας, σε ένα πεπερασμένο μελλοντικό ορίζοντα
Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται για την διαμόρφωση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης που επιλύεται με σκοπό την ελαχιστοποίηση μιας κατάλληλα επιλεγμένης αντικειμενικής συνάρτησης.
Μεταβλητές απόφασης αυτού του προβλήματος είναι και οι μελλοντικές τιμές των χειραγωγούμενων μεταβλητών
Εφόσον η βέλτιστη αλληλουχία μελλοντικών ρυθμιστικών δράσεων προσδιοριστεί, μόνο η πρώτη τιμή εφαρμόζεται τελικά στο σύστημα.

## Slide 38: Βασική Αρχή Λειτουργίας ΜPC
Αρχή κυλιόμενου χρονικού ορίζοντα : παρακολουθείται η απόκριση του συστήματος & υπολογίζονται οι δράσεις του ελεγκτή
Ορίζεται η επιθυμητή τροχιά απόκρισης κατά τη διάρκεια του
Υπολογίζεται η απόκριση του συστήματος που οφείλεται στις παρελθούσες δράσεις του ελεγκτή και η απόκλιση από την επιθυμητή τροχιά
Υπολογίζονται οι δράσεις του ελεγκτή που ελαχιστοποιούν τη διαφορά ανάμεσα στην επιθυμητή και την προβλεπόμενη απόκριση (σφάλμα e)

## Slide 39: Υλοποίηση - Αλγόριθμος
Βασικό πλεονέκτημα η ανάδραση, καθώς υπολογίζεται μία νέα τιμή εισόδου για κάθε νέα μέτρηση
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε χρονικό διάστημα δειγματοληψίας
Διασφάλιση ότι το σύστημα θα ακολουθήσει την επιθυμητή τροχιά ανεξάρτητα από διαταραχές ή πιθανές ανακρίβειες του μοντέλου
Notes: Σε χρόνο t, ανακτώνται προηγούμενες & παρούσες μετρήσεις της εξόδου y(t) και οι μεταβλητές κατάστασης x(t)
Επιλύεται on-line το πρόβλημα βελτιστοποίησης για τον ορίζοντα πρόβλεψης P ώστε να σχηματιστεί η βέλτιστη ακολουθία εισόδων u(t+P) και οι αντίστοιχες προβλεπόμενες έξοδοι y(t+P), με βάση το μοντέλο
Η πρώτη είσοδος u(t) εφαρμόζεται στο σύστημα
Ανακτώνται οι επόμενες μετρήσεις και η διαδικασίας επαναλαμβάνεται για t+1
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε χρονικό διάστημα δειγματοληψίας ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύστημα θα ακολουθήσει την επιθυμητή τροχιά ανεξάρτητα από διαταραχές ή πιθανές ανακρίβειες του μοντέλου

## Slide 40: Λόγος Περίσσειας Οξυγόνου (λΟ2)
Φαινόμενα που περιορίζουν την λειτουργία ή καταστρέφουν την μεμβράνη
  Πλημμύρισμά : σχετίζεται με θερμοκρασία & υγρασία (θεωρούνται σταθερά)
  Έλλειψη οξυγόνου, μερική πίεση μειώνεται  άμεση μείωση τάσης
Ρύθμιση του λόγου περίσσειας οξυγόνου (μη μετρούμενη μεταβλητή)
  Σχετίζεται άμεσα με τον ρεύμα εισόδου
  Η επιβολή του ρεύματος στην κυψέλη θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αρκετός χρόνος για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου οξυγόνου στην κάθοδο
(1)
(2)

## Slide 41: Δομή συστήματος Κυψέλης Καυσίμου
Επιλογή των ρυθμιζόμενων και χειραγωγούμενων μεταβλητών για την επίτευξη των στόχων του συστήματος ελέγχου
Χειραγωγούμενες :
- Ρεύμα (I)
Ρυθμιζόμενες :
- Ισχύς (P)
- Λόγος περίσσειας O2 (λ)
  Άμεσος στόχος : Διατήρηση στο επιθυμητό επίπεδο της ισχύος
  Έμμεσος στόχος : Ασφαλής λειτουργία (Υπολογισμός λ μέσω συναρτησιακών σχέσεων, μη μετρούμενο μέγεθος)
Notes: Επιλογή των ρυθμιζόμενων και χειραγωγούμενων μεταβλητών για την επίτευξη των στόχων του συστήματος ελέγχου
Οι στόχοι του ελέγχου αποτελούν τις βέλτιστες τιμές για τις ρυθμιζόμενες μεταβλητές του συστήματος που καθορίζονται από τις λειτουργικές προδιαγραφές
Κάποιοι από τους στόχους του ελέγχου σε ένα σύστημα μπορούν να συνδεθούν άμεσα με μεταβλητές του συστήματος ενώ άλλοι στόχοι χρειάζονται ένα πιο πολύπλοκο και αναλυτικό τρόπο για τον συσχετισμό τους.
Έτσι οι αντικειμενικοί στόχοι για το σύστημα ελέγχου κατηγοριοποιούνται σε άμεσους και έμμεσους.
- Οι άμεσοι στόχοι περιγράφονται πλήρως από μια μεταβλητή της διεργασίας, όπως για παράδειγμα η ισχύς.
Οι έμμεσοι στόχοι του ελέγχου μπορούν να εκτιμηθούν μόνο μέσω συναρτησιακών σχέσεων ανάμεσα στις μεταβλητές της διεργασίας.
Αυτό τους καθιστά δύσκολους στη μέτρηση ή τον υπολογισμό τους σε συνθήκες πραγματικού χρόνου.
Τυπικά παραδείγματα έμμεσων στόχων ελέγχου αποτελεί ο λόγος του τροφοδοτούμενου ως προς το καταναλισκόμενο οξυγόνο.

## Slide 42: Διατύπωση Νόμου Ελέγχου
Περιορισμοί
- Φυσικοί & Λειτουργικοί
Αντικειμενική Συνάρτηση Ελαχιστοποίησης
- ελαχιστοποίηση της απόκλισης της προβλεπόμενης από την επιθυμητή τροχιά της ισχύος
- διαθεσιμότητας του οξυγόνου στην κάθοδο για διασφάλιση της λειτουργίας
: Συντελεστές Βαρύτητας
: Όροι κανονικοποίησης
υποκείμενη στο μη γραμμικό μοντέλο του κελιού
Ορίζοντες
- Ελέγχου & Πρόβλεψης
: Πλήθος Βημάτων
: Χρονική Διάρκεια Ορίζοντα
: Διάστημα Δειγματοληψίας
Όπου :
: Χρόνος
: Χρόνος Πρόβλεψης
Notes: η επιτρεπόμενη πυκνότητα ρεύματος δε μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη τιμή που μπορεί να ικανοποιήσει το σύστημα (περιορισμός εισόδου)
η τιμή του λόγου περίσσειας του οξυγόνου πρέπει να διατηρηθεί εντός όρίων ώστε να αποφευχθεί έλλειψη οξυγόνου (περιορισμός εξόδου)

## Slide 43: Δομική αναπαράσταση
Η ανάδραση του σφάλματος επιτρέπει την εξάλειψη της σταθερής μετατόπισης που οφείλεται σε ανακρίβειες του μοντέλου
Το δυναμικό μοντέλο βελτιώνει την δράση ελέγχου μέσα στον καθορισμένο χρονικό ορίζοντα ελέγχου

## Slide 44: Ανίχνευση μέγιστης ισχύος
Για βελτιωμένη απόδοση & ελαχιστοποίηση του κόστους :
  Λειτουργία στην περιοχή όπου μπορεί να παραχθεί η μέγιστη ισχύς
  Ασφαλής λειτουργία μέσω της διατήρησης του λόγου περίσσειας του οξυγόνου
Αλγόριθμος για την ανίχνευση του μέγιστου
Εκτιμώμενη τιμή προσδιορίζει την επιθυμητή τροχιά μετάβασης
Περιοχή Λειτουργίας
Επιθυμητές Τροχιές (P,λ)
Notes: Κατά την σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου συστήματος κυψέλης καυσίμου είναι επιθυμητό να βελτιστοποιούνται οι παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοσή του.
΄Για να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος του συστήματος ένα σημαντικό ζήτημα είναι η λειτουργία του στην περιοχή όπου μπορεί να παραχθεί η μέγιστη ισχύς.
Το προτεινόμενο σχήμα ελέγχου θα πρέπει να να προφυλάσσει την λειτουργία της κυψέλης καυσίμου, να βρίσκεται δηλαδή αριστερά του μέγιστου σημείου, και από την άλλη να παράγεται ικανή ποσότητα ενέργειας για δεδομένη πάντα παροχή αερίου, να βρίσκεται κοντά στο Pμαχ
Αποφεύγουμε την βηματική μετάβαση για λόγους σταθερότητας του σημείου

## Slide 45: Επιθυμητές τροχιές & Ολοκληρωμένο σχήμα MPC
Θεωρούμε ότι το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας
Ο αλγόριθμος για την ανίχνευση του μεγίστου :
  εκτελείται ανεξάρτητα από το σχήμα προβλεπτικού ελέγχου
  προσδιορίζει τη μέγιστη ισχύ του συστήματος
  υπολογίζει την τιμή του λόγου περίσσειας οξυγόνου
  Προσδιορίζει τις επιθυμητές τροχιές
Oι επιθυμητές τροχιές τροφοδοτούνται στο βελτιστοποιητή
  Πλήθος των βημάτων επιλέγεται αυθαίρετα
  Προσεγγίζει την επιθυμητή τροχιά
Notes: - Η προτεινόμενη τεχνική στην πραγματικότητα αποτελεί έναν αλγόριθμο σάρωσης και αναζήτησης μεγίστου που χρησιμοποιεί το δυναμικό μοντέλο της διεργασίας που αναπτύχθηκε στις προηγούμενες ενότητες
- Ο αλγόριθμος για την ανίχνευση του μεγίστου εκτελείται ανεξάρτητα από το σχήμα προβλεπτικού ελέγχου
Με τη χρήση του δυναμικού μοντέλου της διεργασίας ο αλγόριθμος προσδιορίζει τη μέγιστη ισχύ του συστήματος και υπολογίζει την τιμή του λόγου περίσσειας οξυγόνου στο συγκεκριμένο σημείο.
προκύπτουν οι επιθυμητές τροχιές που τροφοδοτούνται στον βελτιστοποιητή.
Μας ενδιαφέρει το σύστημα να φτάσει σε συγκεκριμένο αριθμό βημάτων στο επιθυμητό σημείο.
Επομένως η βασική παράμετρος που δέχεται ο αλγόριθμος είναι το πλήθος των βημάτων που καθορίζουν τις επιθυμητές τροχιές. Θεωρούμε ότι στην αρχή της εφαρμογής του σχήματος ελέγχου, το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας.
Το πλήθος των βημάτων επιλέγεται αυθαίρετα σε τέσσερα και αποτελεί προσέγγιση της επιθυμητής τροχιάς.

## Slide 46: Δοκιμές & Αποτελέσματα
Με την χρήση του MPC μας ενδιαφέρει :
  Η προσέγγιση της μέγιστης ισχύος
  Η ασφαλής λειτουργία μέσω του υπολογισμού της περίσσειας οξυγόνου
Δοκιμές :
  Επίδραση των συντελεστών βαρύτητας : αποδίδουν τη σχετική σπουδαιότητα της κάθε μεταβλητής στην αντικειμενική συνάρτηση (P,λ)
  Επίδραση των λειτουργικών συνθηκών : μεταβολή της θερμοκρασίας λειτουργίας της διεργασίας
  Αποτελέσματα :
    επιθυμητή τροχιά της ισχύος
    επιθυμητή τροχιά του λόγου περίσσειας οξυγόνου
  Απόκριση που έχει :
    η εικονική διεργασία
    το μοντέλο της διεργασίας
Notes: Με την εισαγωγή του λόγου περίσσειας στον νόμο ελέγχου διασφαλίζεται ότι το σύστημα θα λειτουργεί στην επιθυμητή περιοχή.
Με την χρήση του MPC μας ενδιαφέρει να συνδυάσουμε την προσέγγιση της μέγιστης ισχύος με την ασφαλή λειτουργία.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν για να διαπιστωθεί η λειτουργία του σχήματος προβλεπτικού ελέγχου.
Σε κάθε ένα από τα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η επιθυμητή τροχιά της ισχύος ή του λόγου περίσσειας οξυγόνου λ και η απόκριση που έχει η εικονική διεργασία και το μοντέλο της διεργασίας.

## Slide 47: Επίδραση συντελεστή βαρύτητας (1)
Συντελεστές βαρύτητας :
Καλή προσέγγιση της επιθυμητής τροχιάς της ισχύος
Μεγάλη απόκλιση από την επιθυμητή τροχιά του λόγου περίσσειας οξυγόνου
Ενδιαφέρει η οριοθέτηση της λειτουργίας σε μια ασφαλή περιοχή, έστω και αν αυτό οδηγεί σε μείωση της παρεχόμενης ισχύος
Μεταβολή Ισχύος
Μεταβολή λόγου περίσσειας Ο2
Θερμοκρασία :
Notes: Αρχικά μας ενδιαφέρει να δούμε την επίδραση που έχουν οι συντελεστές βαρύτητας,
που αποδίδουν τη σχετική σπουδαιότητα της κάθε μεταβλητής στην αντικειμενική συνάρτηση,
για την ισχύ και για τον λόγο περίσσειας του οξυγόνου.
όταν η ισχύς έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το λ, τότε πετυχαίνουμε πολύ καλή προσέγγιση της επιθυμητής τροχιάς της ισχύος αλλά η τροχιά του λ έχει μεγάλη απόκλιση από την επιθυμητή της τροχιά.
Αν και η ικανοποίηση της απαίτησης ισχύος είναι σημαντική, η έλλειψη οξυγόνου όπως προαναφέρθηκε μπορεί να οδηγήσει στην προβληματική λειτουργία της κυψέλης ή ακόμη και στην καταστροφή της μεμβράνης.
Για το λόγο αυτό μας ενδιαφέρει να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία σε μια ασφαλή περιοχή, έστω και αν αυτό οδηγεί σε μείωση της παρεχόμενης ισχύος.

## Slide 48: Επίδραση συντελεστή βαρύτητας (2)
Συντελεστές βαρύτητας :
Απόκλιση της παρεχόμενης ισχύος από την επιθυμητή τροχιά
Σύγκλιση της τροχιάς του λόγου περίσσειας με την αντίστοιχη επιθυμητή τροχιά
Συμβιβασμός μεταξύ της μέγιστης ισχύος και της βέλτιστης τιμής του λόγου περίσσειας οξυγόνου
Μεταβολή Ισχύος
Μεταβολή λόγου περίσσειας Ο2
Θερμοκρασία :
Notes: Στην συνέχεια αυξάνουμε την βαρύτητα του λ ώστε να αποφύγουμε τη λειτουργία σε επισφαλή περιοχή.
Από τις δοκιμές που έγιναν καταλήξαμε ότι ο καλύτερος συνδυασμός των συντελεστών είναι έτσι ώστε οι όροι της αντικειμενικής να έχουν την ίδια βαρύτητα
Στην συνέχεια αυξάνουμε την βαρύτητα του λ ώστε να αποφύγουμε τη λειτουργία σε επισφαλή περιοχή. Από τις δοκιμές που έγιναν καταλήξαμε ότι ο καλύτερος συνδυασμός των συντελεστών είναι έτσι ώστε οι όροι της αντικειμενικής να έχουν την ίδια βαρύτητα
- το σύστημα δεν φτάνει στην μέγιστη ισχύ που ζητείται από αυτό στο τελευταίο βήμα της επιθυμητής τροχιάς
- μας ενδιαφέρει περισσότερο να υπάρχει σύγκλιση της τροχιάς του λόγου περίσσειας με την επιθυμητή τροχιά
ώστε το σύστημα να οδηγείται με ασφάλεια σε ένα βέλτιστο σημείο λειτουργίας
συμβιβασμός μεταξύ της μέγιστης ισχύος και της βέλτιστης τιμής του λόγου περίσσειας οξυγόνου

## Slide 49: Επίδραση λειτουργικών συνθηκών
Θερμοκρασία :
Θεωρήσαμε μια διαταραχή της θερμοκρασίας στη διεργασία κατά 40°C
Η εφαρμογή του σχήματος MPC δείχνει ότι το σχήμα ελέγχου αν και δεν γνωρίζει την αλλαγή στη θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει το σύστημα στο επιθυμητό σημείο ισχύος με ασφαλή τρόπο
Μεταβολή Ισχύος
Μεταβολή λόγου περίσσειας Ο2
Συντ. Βαρύτητας:
Notes: - Στην συνέχεια παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος όταν υπάρχουν αλλαγές στις λειτουργικές συνθήκες του συστήματος.
- Εισάγεται μια σημαντική διαταραχή που μεταφράζεται σε λάθος μέτρηση της θερμοκρασίας του συστήματος.
- Η θερμοκρασία της διεργασίας έχει μεταβληθεί χωρίς να το γνωρίζει ο προσομοιωτής και ο βελτιστοποιητής
Η εφαρμογή του σχήματος MPC δείχνει ότι το σχήμα ελέγχου αν και δεν γνωρίζει την αλλαγή στην θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει το σύστημα στο επιθυμητό σημείο ισχύος με ασφαλή τρόπο μέσω της ρύθμισης του λόγου περίσσειας
The MPC leads the “Virtual Process” to a safe state
The system keeps the Power in lower values than the maximum SP
Retains stable operation even when process condition changes
Safe, reliable and near optimal operation

## Slide 50: Συμπεράσματα - Προτάσεις

## Slide 51: Συμπεράσματα
Η χρήση του σχήματος MPC εξασφαλίζει ότι το σύστημα ικανοποιεί τις λειτουργικές απαιτήσεις του ελέγχου
Η απόδοση του σχήματος ελέγχου που βασίζεται στο μη-γραμμικό μοντέλο, αποδείχθηκε σαφώς ανώτερη σε σύγκριση με την απόδοση που έχουν ανάλογα σχήματα συμβατικού ελέγχου
Βελτίωση της δυναμικής μέσω της κατάλληλης ρύθμισης των συντελεστών βαρύτητας
Διαχείριση ενός σύνθετου προβλήματος ελέγχου, που μπορεί να οδηγήσει στην αποδοτικότερη χρήση των συστημάτων κυψελών καύσιμου
Συνδυασμός δύο αντικρουόμενων στόχων : ασφαλής καθοδήγηση σε μια λειτουργική περιοχή στην οποία μεγιστοποιείται η ισχύς για ένα κελί καυσίμου δεδομένου μεγέθους
Notes: Τα αποτελέσματα της μαθηματικής προσομοίωσης έδειξαν σημαντικές βελτιώσεις στον χειρισμό ενός σύνθετου προβλήματος ελέγχου,
που μπορούν να οδηγήσουν στην πιο αποτελεσματική χρήση των συστημάτων κυψελών καύσιμου.
Επιπρόσθετα το MPC σχήμα συνδυάζει δύο αντικρουόμενους στόχους και μπορεί να οδηγήσει με ασφάλεια σε μια λειτουργική περιοχή
στην οποία μεγιστοποιείται η ισχύς για το δεδομένου μεγέθους κελί καυσίμου.

## Slide 52: Προτάσεις
Βελτίωση της απόδοσης μέσω της μοντελοποίησης και των παρελκομένων βοηθητικών συστημάτων όπως οι συμπιεστές και ο μετατροπέας ισχύος
Μελέτη πιο σύνθετων φαινομένων όπως η μεταφορά θερμότητας και η διάχυση των αερίων ή η υγροποίηση στη μεμβράνη
Εισαγωγή επιπρόσθετων χειραγωγούμενων μεταβλητών για βελτίωση της ακρίβειας, όπως η θερμοκρασία και η ροή εισόδου των αντιδρώντων
Εφαρμογή του ελεγκτή MPC σε ένα πραγματικό σύστημα και μελέτη της απόκρισης
Επέκταση της μεθοδολογίας ελέγχου σε πολυπαραμετρική προγραμματιστική μέθοδο off-line επίλυσης (explicit MPC), για μείωση του υπολογιστικού φόρτου
Ανάπτυξη του σχήματος ελέγχου σε ενσωματωμένο σύστημα για απευθείας σύνδεση με Κυψέλη Καυσίμου και μετατροπέα DC/DC

## Slide 53: Δημοσιοποίηση
"Maximum Power Targeting for the PEM Fuel Cell using an NMPC Framework" (poster)
  International Workshop on Non Linear Model Predictive Control (NMPC08) 5-9 Sep 2008, Pavia, Italy
“A Constrained model predictive control scheme for the efficient power regulation of a PEM Fuel Cell”
  Computer Aided Process Engineering (CAPE) Forum 27-28 March 2009, Limerick, Ireland
“Βέλτιστος έλεγχος κυψέλης καυσίμου βασισμένος σε μη γραμμικό μαθηματικό μοντέλο και ανίχνευση μέγιστου σημείου λειτουργίας”
  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής (ΠΣΧΜ) 3-5 Ιουνίου 2009, Πάτρα
“An efficient multi-objective model predictive control framework of a PEM fuel cell”
  International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes (ADCHEM09) 12-15 July 2009, Istanbul, Turkey

## Slide 54: Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
Ρύθμιση συστήματος κυψέλης καυσίμου βασισμένης σε μαθηματικό μοντέλο προβλεπτικού ελέγχου (predictive) και ανίχνευση βέλτιστου σημείου λειτουργίας
Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2009